## Slide 1: Тема 1.4 Грузы и грузопотоки

## Slide 2: План
1. Тара, ее назначение и характеристика
2. Упаковка для пищевых продуктов. Составные элементы упаковки.

## Slide 3: определение понятий «упаковка» и «тара»
Под упаковкой понимается средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от повреждений и потерь, а также защиту продукции от повреждений и потерь, а также защиту окружающей среды от загрязнений. Упаковывание – это подготовка продукции к обращению (транспортировке, хранению, реализации и потреблению)
Помимо того, что упаковка является важным условием обеспечения сохранности грузов, она еще позволяет формировать грузовые единицы (по габаритам или массе), контролировать и учитывать количественные показатели грузов при отгрузке и выдаче, рационально использовать грузовой объем транспортных средств, обеспечивать условия для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, пакетирования и маркировки грузов.

## Slide 4
Основным элементом упаковки, представляющим собой изделие для размещения продукции, является тара.
Применение тары создает определенные удобства для производства погрузочно-разгрузочных работ и способствует применению механизации. Тара различна по форме и весу. Вес ее определяется как разность между общим весом груза, включая вес тары (брутто), и собственным весом самого груза (нетто). Она должна быть портативной и удобной для производства погрузочно-разгрузочных работ и при перевозке, без каких-либо выступов, мешающих укладке в штабеля на складах и в подвижной состав

## Slide 5: Тара в соответствии с видом перевозимого груза имеет определенную классификацию.
По степени жесткости она бывает:
- жесткая – тара, не меняющая форму и размеры при ее заполнении (ящики, контейнеры, бочки);
- полужесткая (корзины, картонные коробки);
- мягкая – тара, формы и размеры которой меняются при ее заполнении (мешки, кули).

## Slide 6: По материалу изготовления:
- тара, изготовленная из одного материала (деревянная, тканевая, картонно-бумажная, металлическая, керамическая, полимерная, стеклянная);
- комбинированная (изготовленная из двух или более различных материалов). По размерам:

## Slide 7: По размерам:
- крупногабаритная (транспортная тара, размеры которой превышают 1200×1000×1200 мм);
- малогабаритная (транспортная тара, размеры которой находятся в пределах 1200×1000×1200 мм)

## Slide 8: По степени прочности:
- прочная (тара, нечувствительная к воздействию динамических нагрузок);
- хрупкая (тара, чувствительная к воздействию динамических нагрузок).
По количеству затаренного груза:
- индивидуальная (тара, предназначенная
- групповая (тара, предназначенная для определенного числа продукции).

## Slide 9: По отношению к грузу:
- залоговая (принадлежащая промышленным предприятиям, стоимость
которой входит в стоимость груза);
- инвентарная (тара, принадлежащая конкретному предприятию и
подлежащая возврату данному предприятию).

## Slide 10: По обороту тары:
- разовая (тара, предназначенная для разового использования);
- возвратная (тара, бывшая в употреблении, которая подлежит возврату и использованию повторно);
- многооборотная (тара, прочностные показатели которой рассчитаны на ее многократное применение).

## Slide 11: Классификация упаковки
Упаковка – средство или комплекс средств, предназначенные для защиты продукции от повреждения и потерь.
Элементы упаковки: тара, упаковочные материалы, перевязочные материалы. Например, ящик, в котором находится холодильник – это тара, а пенопласт в коробке – это упаковка. Печенье в салофановом пакете – это тара. Т.е. упаковка находится в таре

## Slide 12: Классификация упаковки (тары):
1.По месту формирования и назначению:
1.1.транспортная, 1.2. потребительская.
2.По форме (виду): коробки, ящики, пакеты, мешки, банки, флаконы, тубы, корзины, бочонки, цистерны и т.д.
3.По конструкции:
3.1. жесткая, 3.2. полужесткая, 3.3. мягкая.
4. По кратности использования:
4.1. однооборотная (одноразовая), 4.2. многооборотная (многоразовая).

## Slide 13
5. По материалу упаковки:
5.1. полимерная,
5.2. картон,
5.3. древесина,
5.4. металл,
5.5. стекло,
5.6. бумага и т.д.

## Slide 14: Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятиям «упаковка» и «тара».
2. Как классифицируется тара по степени жесткости?
3. Как классифицируется тара по материалу изготовления?
4. Как классифицируется тара по размерам?
5. Как классифицируется тара по конструктивным особенностям?
6. Как классифицируется тара по степени прочности?
7. Как классифицируется тара по отношению к грузу?
8. Как классифицируется тара по обороту тары?
9. Как классифицируется упаковка по месту формирования и
назначению?
10. Как классифицируется упаковка по материалу упаковки?