## Slide 1: Экскаваторы непрерывного действия
По МДК 01.02 Проект производтва работ
Тема 2.3 « Строительные машины и механизмы»
Специальность 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Преподаватель спец. Дисциплин НКСЭ Недильская И.И.

## Slide 2
Цель урока: ознакомить студентов с устройством, применением , достоинствами и недостатками экскаватора непрерывного действия. Задачи урока: изучить устройство , применение , достоинство и недостатки экскаватора непрерывного действия. Закрепить материал с помощью контрольных вопросов.
Привить интерес к дисциплине и специальности

## Slide 4
Экскаваторы непрерывного действия - машина, непрерывно разрабатывающая грунт с одновременной погрузкой его в транспортное средство или укладкой в отвал

## Slide 5
Основное рабочее оборудование экскаватора непрерывного действия и его составные части:
рабочее оборудование экскаватора (составная часть экскаватора для разрабатывания и транспортирования грунта)
рабочий орган (составная часть рабочего оборудования экскаватора, непосредственно разрабатывающая и транспортирующая грунт)
ротор (рабочий орган экскаватора, представляющий собой колесо с расположенными на нем ковшами)
рабочая цепь (рабочий орган экскаватора, представляющий собой замкнутую цепь с расположенными на ней ковшами или скребками)
шнек (рабочий орган экскаватора непрерывного действия, режущие элементы которого расположены по спиральной линии)

## Slide 6
Основное рабочее оборудование экскаватора непрерывного действия и его составные части:
скребок (составная часть рабочего органа экскаватора, разрабатывающая и транспортирующая грунт, не обладающая геометрической вместимостью)
резец (режущий элемент экскаватора, срезающий и разрыхляющий грун)
очиститель ковша (скребка) (приспособление для принудительного удаления грунта из ковша (скребка) экскаватора)
уширитель ковша (приспособление, устанавливаемое на ковше экскаватора с целью увеличения ширины копания)

## Slide 7
Основное рабочее оборудование экскаватора непрерывного действия и его составные части:
ковш (составная часть рабочего органа экскаватора непрерывного действия, разрабатывающая грунт, обладающая геометрической вместимостью по ГОСТ 17257)

## Slide 8
Они предназначены для:
рытья продольных выемок (каналов, траншей, кюветов) прямоугольного и трапецеидального профиля;
профилирования откосов грунтовых сооружений, вскрышных работ;
добычи полезных ископаемых открытым способом.

## Slide 9: Виды экскаваторов по назначению
Траншейный экскаватор непрерывного действия
Экскаватор-канавокопатель
Экскаватор-дреноукладчик
Карьерный экскаватор непрерывного действия

## Slide 10: По типу рабочего оборудования экскаваторы непрерывного действия разделяются на:
шнекороторный
цепные
роторные

## Slide 11
Роторные экскаваторы
Ковши закреплены на жестком роторе.
Отвал грунта может производиться как непосредственно из ковшей, так и посредством транспортера.

## Slide 12
Цепные экскаваторы
Ковши закреплены на бесконечной цепи.
Отвал грунта производится непосредственно из ковшей.
Форма направляющей цепи обычно задаёт профиль копания.

## Slide 13
Виды экскаваторов по типу ходового устройства
Гусеничный экскаватор непрерывного действия
Рельсовый экскаватор непрерывного действия
Колесный экскаватор непрерывного действия

## Slide 14
Виды экскаваторов по направлению движения основного рабочего органа
Экскаватор продольного копания
Экскаватор поперечного копания
Экскаватор радиального копания

## Slide 15
Экскаваторы продольного копания
Направление движения режущей кромки ковша совпадает с направлением движения машины.
Применяются для разработки узких траншей.

## Slide 16
Экскаваторы поперечного копания
Направление движения режущей кромки ковша перпендикулярно направлению движения машины.
Применяются для разработки котлованов, копания каналов, добычи полезных ископаемых.

## Slide 17
Экскаваторы радиального копания
Перемещение рабочих органов производится поворотной телескопической стрелой.

## Slide 18
Виды экскаваторов непрерывного действия по способу соединения рабочего оборудования с базовым шасси
экскаватор с навесным рабочим оборудованием
экскаватор с полуприцепным рабочим оборудованием
экскаватор с прицепным рабочим оборудованием

## Slide 19
Контрольные вопросы
1Перечислить основное рабочее оборудование экскаватора непрерывного действия и его составные части
2Виды экскаваторов по назначению
3 Классификация экскаваторов по типу рабочего оборудования
4 Классификация экскаваторов по типу ходового устройства
5 Классификация экскаваторов по направлению движения основного рабочего органа
6 Классификация экскаваторов по способу соединения рабочего оборудования с базовым шасси