## Slide 1: «Оценка качества кровельных работ. Оформление актов на скрытые работы»
предназначена для использования на уроках по МДК02.02«Учет и контроль технологических процессов» для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» гр. СЗ-31и СЗ-32
преподаватель Недильская И.И.

## Slide 2
Цель урока: ознакомить студентов с темой «Оценка качества кровельных работ. Оформление актов на скрытые работы». Задачи урока: изучить основные понятия по Оценка качества кровельных работ. Оформление актов на скрытые работы. Закрепить материал с помощью контрольных вопросов.
Привить интерес к дисциплине и специальности

## Slide 3: Правила приемки кровельных работ и оценка их качества.
Приемку кровельных работ производят как в процессе их выполнения (промежуточная приемка), так и после окончания. При этом проверяют качество работ, а также соответствие выполненных конструктивных частей кровель и примененных материалов требованиям проекта.

## Slide 4
При промежуточной приемке проверяют качество работ и соответствие конструктивных элементов покрытия и материалов требованиям проекта, требованиям ТУ на производство и приемку строительных и монтажных работ, затем составляют акт на скрытые работы и дают оценку качества работ по устройству:
Несущих конструкций покрытия с проверкой качества заполнения стыков между панелями (плитами);
Пароизоляционного слоя;

## Slide 5
3.Теплоизоляционного слоя;
4. Основания (стяжки);

## Slide 6
5. Рулонного гидроизоляционного ковра, его примыканий к выступающим элементам и внутренним водостокам;
6. Защитного слоя;

## Slide 7
Промежуточную приемку каждого конструктивного элемента покрытия производят до устройства вышележащего элемента.
Все элементы покрытия при обнаружении в них отклонений от проекта или производственных дефектов должны быть исправлены или заменены.
При окончательной приемке работ проверяют: качество укладки и прочность материалов, плотность прилегания к нижележащему слою; правильность примыкания к стенам, парапетам и т. п.

## Slide 8
Основания под пароизоляцию и гидроизоляцию рулонных и мастичных кровель должны удовлетворять следующим требованиям: а) быть прочными и жесткими; б) иметь ровную поверхность; в) иметь в местах примыканий к выступающим конструкциям плавный переход от одной плоскости к другой.

## Slide 9: Конструкция скатной крыши.

## Slide 10
Основаниями под асбестоцементную кровлю являются прогоны или обрешетка. Они должны удовлетворять следующим требованиям: а) поверхности полок прогонов должны располагаться в одной плоскости; б) полки прогонов не должны иметь отколов, наплывов и т. д.; в) поверхность обрешетки должна иметь ровную поверхность; просветы между поверхностью и уложенной на ней метровой деревянной рейкой в любом месте не должны превышать 5 мм.

## Slide 11
Пароизоляционный слой и гидроизоляционный ковер должны удовлетворять следующим требованиям:
а) приклейка слоев к основанию и склейка их между собой должны быть прочными; отслаивание рулонных материалов не допускается; б) наклейка слоев рулонного ковра должна быть тщательной, поверхность их должна быть ровной без вмятин, прогибов и воздушных мешков.

## Slide 12
Поверхность рулонной кровли должна быть ровной и окрашена горячей мастикой непрерывным слоем с втопленным мелким гравием или крупнозернистым песком.
Гидроизоляционный ковер и водоотводные устройства при обнаружении в них отклонений от проекта или производственных дефектов должны быть исправлены или заменены.

## Slide 13
При приемке работ по устройству безрулонных мастичных кровель качество гидроизоляции проверяют после ее высыхания и затвердения. Толщина изоляции должна соответствовать проектной, отклонения от заданной толщины допускаются в пределах ±10%. Необходимо, чтобы сцепление изоляции с основанием было прочным. Вздутия, потеки, наплывы допускаться не должны. Места с такими дефектами необходимо вырубить и заделать вновь.

## Slide 14
Кровля из асбестоцементных листов должна удовлетворять следующим основным требованиям:
а) кровля должна иметь уклон, соответствующий проектному;
б) волны листов должны совпадать одна с другой; уложенные листы не должны иметь трещин, наплывов, искажения профилей, сквозных отверстий и т. д.;

## Slide 15
в) листы должны быть перекрыты с нахлесткой не менее 190 мм.
г) асбестоцементные листы по прогонам должны крепиться крюками, а по обрешетке — шиферными гвоздями, шурупами или скобами (по проекту);

## Slide 16
д) места установки крепежных приборов в асбестоцементных листах должны быть промазаны суриковой замазкой или холодной битумной мастикой.
е) в пониженных местах пересечения листы рядового покрытия должны быть уложены на мастике или с прокладкой уплотнительного шнура из пластического материала, мастику наносят также в местах примыканий асбестоцементной кровли к стенам, шахтам, трубопроводам, и т.п.

## Slide 17
При приемке выполненных работ необходимо учитывать данные лабораторного контроля о качестве исходных материалов, пасты и мастики.
Предварительную и окончательную приемку кровли производит комиссия с участием технического надзора застройщика и представителей строительной организации.
Акты приемки предъявляют государственной комиссии при приемке всего здания.

## Slide 19
Это тот вид работ который нельзя проверить визуально. Для каждого вида строительства он свой, и перечень видов работ, на которые необходимо составление актов, обычно указывается в проекте. К примеру при строительстве различных наружных трубопроводов, составляются следующие акты: Акт на разработку грунта.
Подготовка основания под трубопровод.
Грунтовка и покраска (если она требуется) труб.
Монтаж трубопроводов.
Присыпка трубы. При монтаже внутренних систем трубопроводов, акты на скрытые работы пишутся только на то, что скрыто в стенах, каналах и т.п.
К актам в обязательном порядке прикладываются все исполнительные схемы, сертификаты качества, паспорта и.т.п.
На какие виды работ заполняется акт?

## Slide 20
При сдаче-приемке государственной комиссии всего объекта обязательному предъявлению подлежит следующая документация на конструкции и выполненные работы: а) рабочие чертежи покрытия, в том числе и рабочие чертежи железобетонных конструкций или армированных конструкций из ячеистых бетонов и акты по их приемке; б) акты на скрытые и законченные работы по кровле, включая акты на устройство деформационных швов и на нивелировку кровли; в) паспортные и другие данные о результатах испытаний всех материалов, применяемых для устройства основания, паро-, тепло- и гидроизоляционных слоев.

## Slide 21
Контрольные работы:
1 При промежуточной приемке проверяют..?
2 На какие виды кровельных работ оформляют акты на скрытые работы?
3 Каким требованиям должны удовлетворять основания под пароизоляцию и гидроизоляцию рулонных и мастичных кровель ?
4 Каким требованиям должны удовлетворять пароизоляционный слой и гидроизоляционный ковер?
5 Каким требованиям должна удовлетворять кровля из асбестоцементных листов ?
6 Кто производит предварительную и окончательную приемку кровли?
7 При сдаче-приемке государственной комиссии всего объекта обязательному предъявлению подлежит следующая документация на конструкции и выполненные работы..?

## Slide 22
Д.П.Волков, В.Я.Крикун «Строительные машины и средства малой механизации», 2002г.;
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi_rvCescnPAhWH2ywKHep2BcwQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.tehnofond.ru%2Finfo%2Farticles%2Fsredstva-maloi-mehanizacii&usg=AFQjCNHRsg7l2GxNv1tPLorWN7SMX0n7zA&bvm=bv.135258522,d.bGg ;
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_rvCescnPAhWH2ywKHep2BcwQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fpstu.ru%2Ffiles%2Ffile%2FCTF%2Fsp%2Fvopr_i_otv%2Frazd09.html&usg=AFQjCNEMuQ5eVYqhAA6CDKl2c34ldU92zA&bvm=bv.135258522,d.bGg;
http://www.stroyverno.ru/encycl/12_m/01.php;
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj48dbt1MnPAhUChywKHRi5BiIQFgg2MAQ&url=http%3A%2F%2Fstroy-technics.ru%2Farticle%2Fsredstva-maloi-mekhanizatsii-dlya-bnutripostroechnogo-transporta&usg=AFQjCNG2QFFWsBce5WD5tIXHqyqnpuw-7Q;
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj48dbt1MnPAhUChywKHRi5BiIQFghCMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.stroyverno.ru%2Fencycl%2F12_m%2F01.php&usg=AFQjCNEAv3g2HX9momAYYIfxrKFSxA2LDw.
Список используемой литературы: