## Slide 1: Однофазный синусоидальный ток
Преподаватель НКСЭ
Кривоносова Н.В.

## Slide 2: Общие сведения
Переменным током (напряжением, ЭДС и т.д.) называется ток (напряжение, ЭДС и т.д.), изменяющийся во времени.

## Slide 3: Общие сведения
Токи, значения которых повторяются через равные промежутки времени в одной и той же последовательности, называются периодическими

## Slide 4: Общие сведения
Цепями переменного синусоидального тока называют электрические цепи, в которых ЭДС, напряжения и токи изменяются во времени по синусоидальному закону
i= Imsin(ωt+ψ)

## Slide 5: Параметры переменного тока
i — мгновенное значение тока, Im — его амплитуда, ω — угловая частота, ψ — начальная фаза
i= Im sin (ωt+ψ)

## Slide 6: Параметры переменного тока
Мгновенное значение тока i (напряжения u, э.д.с. е) – значение в любой момент времени
Амплитудное значение тока Im (Um, Еm) – максимальное амплитудное значение

## Slide 7: Параметры переменного тока
Период Т – промежуток времени, в течение которого ток совершает полное колебание и принимает прежнее по величине и знаку мгновенное значение.
Единицы измерения: - секунда (с); - миллисекунда (мс);
- микросекунда (мкс)

## Slide 8: Параметры переменного тока
Амплитуда и период

## Slide 9: Параметры переменного тока
Угловая частота ω – характеризует скорость вращения катушки генератора в магнитном поле ω =2π/Т
Единицы измерения: рад/с

## Slide 10: Параметры переменного тока
α = ωt
α – угол между плоскостью катушки генератора и нейтральной плоскостью ОО’
о’

## Slide 11: Параметры переменного тока
Циклическая частота f – величина, обратная периоду Т, характеризует число полных колебаний тока за 1 с
f = 1/Т Единицы измерения: Герц (Гц)

## Slide 12: Параметры переменного тока
Исходя из ω =2π/Т и f = 1/Т получим: ω =2π f Промышленная частота f = 50 Гц, что соответствует ω = 314 рад/с

## Slide 13: Параметры переменного тока
Действующее значение переменного тока I (E, U) – значение силы тока (напряжения, э.д.с.) в √2 раз меньше амплитудного значения
I = Im| √2

## Slide 14: Параметры переменного тока
Величина действующего значения переменного тока равна величине постоянного тока, который, проходя через одно и то же сопротивление в течение одного времени, что и рассматриваемый переменный ток, выделяет одинаковое с ним количество теплоты.

## Slide 15: Параметры переменного тока
Фаза – значение аргумента синусоидальной функции (ωt+ψе1) и (ωt+ψе2), рисунки 1, 2

## Slide 16: Параметры переменного тока
Начальная фаза – значение фазы в начальный момент времени (t=0) ψе1 и ψе2 (ψе1 >0; ψе2<0)

## Slide 17: Параметры переменного тока
Угол сдвига фаз φ- разность фазовых углов, равная разности начальных фаз двух синусоидальных величин одной частоты Для синусоидальных ЭДС е1 и е2 (рисунки 1 и 2) угол сдвига фаз: φ = (ωt+ψе1) - (ωt+ψе2) = ψе1 - ψе2

## Slide 18: Векторная диаграмма
Векторная диаграмма – это совокупность векторов, соответствующих нулевому моменту времени, изображающих синусоидальные ЭДС, напряжение и ток одинаковой частоты

## Slide 19: Векторная диаграмма
Примеры векторных диаграмм токов и напряжений

## Slide 20: Векторная диаграмма
Векторные диаграммы служат для определения соотношений между действующими значениями напряжений и токов
Векторные диаграммы строятся для действующих значений (уменьшение амплитудного значения в √2 раз)

## Slide 21: Метод построения векторных диаграмм позволяет:
- значительно упростить действия над синусоидальными величинами;
- наглядно показать начальные фазы синусоидальных величин и сдвиг фаз между ними;

## Slide 22: Метод построения векторных диаграмм позволяет:
- сложение и вычитание мгновенных значений величин можно заменить сложением и вычитанием векторов;
- длины векторов соответствуют действующим значениям тока, напряжения и ЭДС

## Slide 23: контрольные вопросы
Какой ток называется переменным?
Перечислите параметры переменного синусоидального тока, назовите единицы измерения.
Что такое действующее значение переменного тока (эдс, напряжения и др.)?
Что такое векторная диаграмма?
Каково назначение векторных диаграмм?

## Slide 24: Используемые ресурсы
http://model.exponenta.ru/
http://www.treugoma.ru/
http://www.hardtech.ru/
http://electroandi.ru/
http://www.ngpedia.ru/

## Slide 25: спасибо за внимание