## Slide 1: Государственное автономноепрофессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Новороссийский колледж строительства и экономики» (ГАПОУ КК «НКСЭ»)
Тема: Червячная передача
Разработала:
преподаватель О.Б.Елисеева

## Slide 2
Цели урока: Способствовать формированию и систематизации знаний по устройству и особенностям конструкции червячной передачи
Задачи урока:
– ознакомить с устройством, назначением, классификацией, достоинствами, недостатками, геометрическими параметрами червячных передач

## Slide 3
Червячная передача-механизм для передачи вращения между валами посредством винта(червяка) и сопряженного с ним колеса. Предназначена для существенного увеличения крутящего момента и уменьшения угловой скорости.
1 – червяк
2 – червячное колесо

## Slide 4: КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ
Червяки различают:
глобоидные
цилиндрические
По форме поверхности

## Slide 5
По направлению линии витка
- правые
- левые
По числу заходов резьбы
- однозаходные
многозаходные;
По расположению червяка: с нижним (а), боковым положением (б) и верхним положением червяка

## Slide 6
ПО КОНСТРУКТИВНОМУ РАСПОЛОЖЕНИЮ КОРПУСА
Открытые
Закрытые
1 – червяк
2 – червячное колесо
3 - барабан
1 – вентилятор; 2 – червяк
3 – червячное колесо
4 – вертикальные ребра
5 – охлаждающие горизонтальные ребра
Грузоподъемная лебёдка
с червячной передачей
Червячный редуктор

## Slide 7: Достоинства
плавность, бесшумность работы
компактность, небольшие размеры
получение больших передаточных чисел
высокая кинематическая точность
самоторможение

## Slide 8: Недостатки:
низкий КПД
большие потери на трение
повышенный износ, склонность к заеданию
повышенные требования к качеству сборки, регулировки
передача вращения возможна лишь в одном направлении (от винта к колесу)
сильный нагрев передачи

## Slide 9: МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧЕРВЯКОВ
Червяки изготавливают из углеродистой и легированной стали, в редких случаях из чугунов СЧ15 или СЧ20, в специальных случаях (для работы в морской воде) - из титановых сплавов.
Материалы червяка делят на группы:
1) нетермообрабатываемые
2) улучшаемые
3) поверхностно-закаливаемые
4) цементуемые под закалку
5) подвергаемые азотированию и хромированию
Наиболее применяемый материал – сталь 18ХГТ,

## Slide 10: МАТЕРИАЛЫ ЧЕРВЯЧНЫХ КОЛЕС
Выполняют составными:
- венец из антифрикционных, относительно дорогих и
малопрочных материалов;
- ступица – из стали, при небольших нагрузках из чугуна.
Материалы для венцов червячных колес в зависимости от их склонности к заеданию разделяют на четыре группы:
группа I – высокооловянистые (6…10% Sn) бронзы, при v15 м/c
группа II – оловянистые (3…6% Sn)
группа III – безоловянистые бронзы и латуни, при v5 м/c
группа IV – мягкие серые чугуны и более твердые высокопрочные
чугуны, v2 м/c

## Slide 13: Геометрические параметры червяка
Делительный диаметр червяка
(q-коэффициент диаметра червяка)
Диаметры вершин и впадин
Угол подъема витка червяка

## Slide 14: Геометрические параметры червячного колеса
Диаметры колеса в среднем сечении
- делительный диаметр
Диаметры по вершинам и впадинам зубьев:
Наибольший диаметр колеса
(для передач ZT К= 4; для остальных К =2)
Ширина колеса
(при z1 =1, или z1=2),
(при z1 =4)

## Slide 15: Контрольные вопросы
1 Назовите достоинства червячной передачи в сравнении с зубчатой.
2 Назовите недостатки червячной передачи в сравнении с зубчатой.
3 По каким признакам классифицируются червячные передачи?
4 Из каких материалов изготавливают червячное колесо?
5 Из каких материалов изготавливают червяк .

## Slide 16: Домашнее задание
(1) Стр. 179-182
1. Н.В.Гулиа «Детали машин»- М: Академия 2013-294 с
2 Н.Г.Куклин, Г.С.Куклина «Детали машин»- М: Машиностроение- 2012 – 185 с
3 Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин-М: Высшая школа, 2013 – 212 с