## Slide 1: Машины для устройства земляного полотна и дорожных одежд
Разработчик преподаватель НКСЭ
Диденко Ия Станиславовна

## Slide 2: Машины для подготовительных работ
Кусторезы и корчеватели-собиратели
Рыхлитель с трехзвенный подвеской рабочего оборудования и рыхлитель с четырехзвенной (параллелограммной) подвеской рабочего оборудования
Землеройно-фрезерная машина
Машина с винтоклиновым рабочим органом на базе трактора
Клиновой рыхлитель с забиваемым рабочим органом

## Slide 3: Кусторезы
применяют для чистки подлежащих застройке площадей от кустарника и мелких деревьев, а корчеватели-собиратели – для корчевки пней диаметром до 500 мм, расчистки участков от крупных камней, сваленных деревьев и кустарников, а также для рыхления плотных грунтов перед их разработкой землеройными и землеройно-транспортными машинами.

## Slide 4: Конструктивная схема кустореза
1 - базовая машина;
2 - ограждение трактора;
3 - гидроцилиндр подъема рабочего органа;
4 - универсальная толкающая рама;
5 - шаровой шарнир;
6 - рабочий орган.

## Slide 5: Корчеватели
Предназначены для корчевки и уборки пней диаметром до 50 .см, расчистки участков от камней, корней, удаления сваленных деревьев и срезанного кустарника. Они могут использоваться также для рыхления грунта.

## Slide 6: Конструктивная схема корчевателя
1 - базовая машина; 2 - ограждение трактора;
3 - гидроцилиндр подъема рабочего органа;
4 - универсальная толкающая рама; 5 - шаровой шарнир;
6 - рабочий орган.

## Slide 7: Рыхлители
Применяют для предварительного разрушения плотных и прочных грунтов при производстве земляных работ. По способу воздействия на грунт рыхлители могут быть разделены на машины для послойного рыхления, машины для нарезания щелей, машины и оборудование для объемного разрушения мерзлых грунтов (рыхление крупным сколом)

## Slide 8: Рыхлитель с трехзвенный подвеской рабочего оборудования
1 - бульдозерное оборудование; 2 - базовый трактор; 3 - стойка; 4 -гидроцилиндр; 5 - флюгер; 6 - зуб; 7 - наконечник

## Slide 9: Рыхлитель с четырехзвенной (параллелограммной) подвеской рабочего оборудования
1 - бульдозерное оборудование; 2 - базовый трактор; 3 - стойка рыхлителя; 4 - гидроцилиндр; 5 - зуб; 6 - наконечник.

## Slide 10: Землеройно-фрезерные машины
послойно фрезеруют мерзлые грунты с прочностью до 250 ударов ударника ДорНИИ и каменистыми включениями до 100 мм при устройстве котлованов, траншей и других объектов.
Глубина фрезерования достигает 0,2 - 0,35 м при ширине захвата до 3,4 м.

## Slide 11: Конструктивная схема землеройно-фрезерной машины
1 - противовес; 2 - базовый трактор; 3 - редуктор отбора мощности; 4 - гидроцилиндры подъема и опускания; 5 - тяги; 6 - цепная передача; 7 - рабочий орган; 8 - бортовые редукторы; 9 - рама.

## Slide 12: Клиновой рыхлитель с забиваемым рабочим органом
Конструктивно машины с направленно падающими рабочими органами представляют собой навесное оборудование на базе гусеничного трактора с задним расположением и бульдозерным отвалом или противовесом, смонтированным в передней части Падающий рабочий орган выполнен в виде массивного клинового рыхлителя с числом зубьев от одного до трех.

## Slide 13: Конструктивная схема клинового рыхлителя с забиваемым рабочим органом
1 - базовый трактор;
2 - рама;
3 -двухбарабанная лебедка; 4 - блок;
5 - кронштейн;
6 - блок; 7 - седловой подшипник;
8 - направляющая штанга;
9 - поворотная стоянка;
10 - ударный груз;
11 - асимметричный клин.

## Slide 14: Машины с винтоклиновым рабочим органом на базе трактора
Обладают высокой эффективностью при разрушении мерзлых и прочных грунтов. Их особенностью является наличие приводимого от гидромотора через редуктор лопастного винта и двух клиньев. Принцип работы заключается в том, что в массив мерзлого грунта завинчивается лопастной винт и внедряются два клина. В системе винт-грунт-клин создается напряженное состояние, в результате которого происходит скалывание грунта в забое, а при его отсутствии - отрыв грунта от массива

## Slide 15: Конструктивная схема машины с винтоклиновым рабочим органом на базе трактора
1 - трактор;
2 - гидроцилиндр подъема и опускания стрелы;
3 - гидроцилиндр подъема и опускания рукояти;
4 - стрела;
5, 6, 7 – тяги параллелограммной навески;
8 - рукоять;
9 - редуктор;
10 - рама крепления рабочего органа к трактору.

## Slide 16
Бульдозеры

## Slide 17
Бульдозеры предназначены для послойного срезания грунта, его перемещения на небольшое расстояние и разравнивания. Их широко используют в различных отраслях гражданского, промышленного, гидротехнического и мелиоративного строительства, при прокладке железных и автомобильных дорог, в аэродромном строительстве, в горнодобывающей промышленности. открытым способом.

## Slide 18
Бульдозеры применяют для разработки песчано-гравийных карьеров, котлованов, выемок и траншей, сооружения каналов, прудов и водоемов, возведения насыпей, дамб и плотин, на вскрышных работах при добыче полезных ископаемых.

## Slide 19: Бульдозер состоит
1 — нож;
2 — отвал;
3 — козырек;
4 — кронштейн;
5 — гидроцилиндр подъема-опускания;
6 — базовый трактор;
7 — рычаг управления гидрораспределителем;
8 — поперечная балка с цапфами;
9 — толкающий брус
Скреперы

## Slide 20: Скрепер

## Slide 21
Скрепер - это землеройно-транспортная машина предназначенная для послойной разработки, перемещения и отсыпки грунта.
Применяют скреперы при разработке различных грунтов - от песчаного до глинистого, причем тяжелые и плотные из них предварительно разрыхляют.

## Slide 22: Скреперы используются на следующих работах:
срезка растительного или плодородного слоя;
возведение насыпей высотой до 3 м из грунта боковых резервов;
разработка выемок в кавальеры или отвалы;
разработка выемок с транспортировкой грунта в соседние насыпи;
устройство котлованов;
для вскрышных работ при разработке карьеров;
постройка каналов, дамб и плотин;
планировка строительных площадок.

## Slide 23: Конструктивная схема скрепера
1 — седельно-сцепное устройство; 2 — тяговая рама;
3 — рычажный механизм заслонки; 4 — гидросистема;
5 — ковш с заслонкой и задней стенкой;
6 — пневмосистема тормозов; 7 — колесо;
8 — электрооборудование; 9 — трактор Т-150К

## Slide 24: Автогрейдер

## Slide 25: Автогрейдеры предназначены для планировки и профилирования поверхности грунта, возведения невысоких насыпей, перемещения грунта и дорожно-строительных материалов, планировки откосов, выемок и насыпей, устройства корыт и боковых канав, а также для очистки дорог и площадей от снега.

## Slide 26: применяют в дорожном строительстве в качестве основных для выполнения земляных работ, начиная с подготовительных и кончая профилированием земляного полотна; при ремонте и содержании автомобильных дорог; при строительстве железных дорог и аэродромов; в гидротехническом и мелиоративном строительстве.

## Slide 27: Автогрейдер ДЗ-98 1- передняя фара; 2- гидроцилиндр бульдозерного оборудования; 3- рама автогрейдера; 4-карданный вал; 5,7- гидроцилиндры управления отвалом; 6- подвеска тяговой рамы; 8- топливный бак; 9- воздухоочиститель; 10- крыло; 11- гидробак; 12- отвал; 13- тяговая рама; 14- поворотный круг; 15- редуктор поворота отвала; 16- бульдозерное оборудование

## Slide 28: Грейдер-элеватор
землеройная машина непрерывного действия для срезания грунта и перемещения его в сторону (в отвал) или в транспортные средства.
Применяются при строительстве дорожных насыпей, рытье выемок и каналов, планировочных работах и т. п.
Используют на строительстве гидротехнических и ирригационных сооружений, шоссейных и железных дорог и в карьерах.

## Slide 29: Полуприцепной грейдер-элеватор
транспортное положение

## Slide 30: Грейдер-элеваторы относятся к машинам непрерывного действия, у которых функции копания и перемещения грунта разделены и выполняются двумя разными рабочими органами: ножом и ленточным конвейером. Срезаемый дисковым, плужным или прямым ножом грунт поступает на ленточный конвейер и перемещается им к месту выгрузки. Нож грейдер-элеватора, выполненный чаще всего в виде диска диаметром 600-1000 мм, вырезает грунт, который поступает на наклонный ленточный конвейер (длина 8-10 м) и выносится в сторону. Ленточный конвейер в рабочем положении выступает в сторону на несколько метров, а в транспортном – складывается, помещаясь в габаритные транспортные размеры грейдер-элеватора. С помощью механизма подвески рама конвейера может менять угол наклона к горизонту, что позволяет регулировать дальность выгрузки грунта.

## Slide 31: Конструктивная схема грейдер-элеватора
1 - рама; 2 - гидродвигатели управления транспортером;
3 - транспортер; 4 - пневмоколесный ход; 5 - нож

## Slide 32: Целесообразность применения грейдер-элеваторов
Для разработки связных грунтов II и III групп, не содержащих крупных каменистых включений.
На сыпучих и липких переувлажненных грунтах эти машины применять не рекомендуется из-за низкой производительности вследствие больших потерь срезанного сыпучего грунта при подаче на ленту транспортера и сильного загрязнения ленты липким грунтом.

## Slide 33: Экскаваторы
Это самоходные землеройные машины с ковшовым рабочим оборудованием, предназначенные для разработки грунтов с перемещением их на сравнительно небольшие расстояния в отвал или в транспортные средства.
Самоходные землеройные машины с ковшовым рабочим оборудованием, предназначенные для разработки грунтов с перемещением их на сравнительно небольшие расстояния в отвал или в транспортные средства

## Slide 34: Экскаватор одноковшовый с жесткой подвеской рабочего оборудования на гусеничном ходу полноповоротный

## Slide 35: Конструктивные схемы одноковшовых гидравлических полноповоротных экскаваторов с жесткой подвеской рабочего оборудования:
а – экскаватор с оборудованием обратная лопатой;
б - экскаватор с оборудованием прямая лопата;
1 - опорно-поворотное устройство;
2 - пневмоколесное ходовое устройство;
3 - выносная опора; 4 - поворотная платформа; 5 - силовая установка; 6,8,9 - гидроцилиндры стрелы;
7- стрела; 10 - рукоять; 11- ковш обратной лопаты; 12 - бульдозерный отвал; 13 - кабина машиниста;
14 - гусеничное ходовое устройство;
15 - ковш прямой лопаты;
16 - телескопическая стрела

## Slide 36
Экскаватор одноковшовый
с телескопическим рабочим оборудованием
на автомобильном ходу полноповоротный

## Slide 37: Конструктивная схема экскаватора-планировщика
1 - базовое шасси; 2 - ковш; 3 - выдвижная секция стрелы; 4 - стойка;
5 - основная (наружная) секция стрелы; 6 - гидроцилиндр подъема - опускания стрелы
7- кабина оператора; 8 - дизель экскаваторной установки; 9- поворотная платформа;
10 - выносная гидравлическая опора

## Slide 38: Многоковшовые экскаваторы
Многоковшовый экскаватор-дреноукладчик ЭТЦ-202Б.

## Slide 39: применяются при несложных строительных работах
цепной

## Slide 40
Многоковшо́вый экскава́тор — экскаватор непрерывного действия с ковшовым рабочим органом. Ковши многоковшового экскаватора закреплены на бесконечной цепи (или цепях), ленте или роторе. Усилие копания создаётся за счёт перемещения ковшей относительно корпуса машины. По сравнению с одноковшовыми экскаваторами характеризуются большей производительностью, но менее универсальны. Применяются для выполнения больших объёмов земляных работ в дорожном, мелиоративном и гидротехническом строительстве, для разработки траншей при прокладке трубопроводов и кабельных линий, в военном деле для рытья окопов, для добычи полезных ископаемых, при проведении дноуглубительных работ на водоёмах[

## Slide 41
По назначению многоковшовые экскаваторы разделяются на траншейные, карьерные и ирригационные; по способу работы — на экскаваторы продольного копания и экскаваторы поперечного копания. На открытых горных работах применяются полноповоротные роторные экскаваторы большой производительности.
Многоковшовые экскаваторы по конструкции рабочего оцгада делятся на роторные и цепные. Рабочий орган экскаваторов первой группы представляет собой вращающееся относительно своей горизонтальной оси рабочее колесо (ротор), на котором укреплены ковши.
Ковши многоковшовых цепных экскаваторов закрепляются на цепях, образующих криволинейный замкнутый контур.

## Slide 42
1 — механизм подъема и опускания рабочего органа;
2 — приводной вал; 3 — добавочная рама рабочего органа;
4 — рабочий орган;
5 — зачистной башмак;
6 — рабочая цепь; 7— шнековый конвейер;
8— редуктор привода рабочего органа;
9—ходоуменьшитель; 10— трактор;
11 — отвал бульдозера
Экскаватор Этц-165А: