МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

«НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»

(ГАПОУ КК «НКСЭ)

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.01 «Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования»

по специальности 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»

(базовая подготовка)

2019 год

| УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _________ М.А.Кондратюк «___»_________2019 г. CОГЛАСОВАНО Научно-методический совет протокол №___ от «__»_________2019 г. ________ Э.М.Ребрина | ОДОБРЕНО на заседании ЦМК спец.дисциплин ЖКК, протокол № ____ от «__»_____2019 г. Председатель ЦМК ________О.В.Глуменко | КОС по профессиональному модулю составлен на основании ФГОС для укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» для специальности 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» Приказ Министерства образования и науки РФ №484 от 12.05.2014 г. Зарегистрирован в Минюсте приказ № 32518 от 02.06.2014 г. |
| --- | --- | --- |

Разработчик:

______________  В.М.Московцева

преподаватель спец.дисциплин

ГАПОУ КК  «НКСЭ»

Рецензенты:

__________ А.В.Малаштанова

преподаватель спецдисциплин,

ГАПОУ КК  «НКСЭ»

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

# СОДЕРЖАНИЕ

# 1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ	5

# 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	7

1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ01 «Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования».

КОС разработан на основании положений:

- программы подготовки специалистов среднего звена (основной профессиональной образовательной программы) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
21.02.03  «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» (базовая подготовка);

- рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 «Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования»;

- рабочей программы практики по профилю специальности ПП 01.

КОС включает контрольные материалы для проведения итоговой аттестации в форме экзамена квалификационного. Формы промежуточной аттестации представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 01.01 Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Экзамен |
| ПП 01 Практика по профилю специальности | Дифференцированный зачет |
| Профессиональный модуль | Экзамен квалификационный |

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

2.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций, таблицы 2, 3.

Таблица 2 - Профессиональные компетенции

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Осуществлять эксплуатацию и оценивать состояние оборудования и систем по показаниям приборов. | Правильно и в полном объеме осуществляется эксплуатация и оценивание состояния оборудования и систем по показаниям приборов |
| ПК 1.2. Рассчитывать режимы работы оборудования. | Расчет режимов работы оборудования проводится правильно и в полном объеме |
| ПК 1.3. Осуществлять ремонтно-техническое обслуживание оборудования. | Правильно и в полном объеме осуществляется ремонтно-технического обслуживание оборудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ |
| ПК 1.4. Выполнять дефектацию и ремонт узлов и деталей технологического оборудования. | Правильно и в полном объеме выполняется дефектация и ремонт узлов и деталей технологического оборудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ |

Таблица 3 - Общие компетенции

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в сантехнических системах, системах вентиляции и кондиционирования воздуха. - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач; |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и неси за них ответственность | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в системах водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководство, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. |

3 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Пакет экзаменатора

3.1 Типовые задания для комплексной оценки по экзамену квалификационному

Задания для экзаменующегося.

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ОК 2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание.

- Исходные данные для проведения расчета магистрального насоса:

t п.н, (C – средневзвешенная температура перекачиваемой по МНП нефти;

ρ ст, кг/м3 и μ ст, мПа∙с – соответственно плотность и динамическая вязкость нефти в стандартных условиях (при нормальном атмосферном давлении Рст = 0,1МПа = 1атм = 1кг/см2 и температуре tст = 20 (С);

G г, млн т нефти в год – это плановое задание на перекачку или грузопоток в нефтепроводе;

L, км – протяженность МНП (геометрическая длина МНП);

nэ – количество эксплуатационных участков, на которые делится трасса МНП;

знак «> nнс» – при выполнении расчета число насосных станций округлить в большую сторону;

знак «< nнс» – число насосных станций округлить в большую сторону.

- Расчет основного магистрального насоса производится в соответствии с приведенной ниже формой:

В соответствии с заданной пропускной способностью МНП Gг выберем его ориентировочные параметры.

Таблица – Ориентировочные параметры МНП

| Пропускная способность (грузопоток) Gг, млн т/год | Диаметр наружный Dн, мм | Допустимое дав- ление Рдоп , МПа |
| --- | --- | --- |

Определим расчетную толщину стенки трубопровода δ (с округлением до номинальной толщины стенки в большую сторону):

Принимаем для расчета Ку.р. = 0,9 для III категории трубопровода;

Кн.м1 = 1,4; Кн = 1

Расчётное (допустимое) сопротивление стали на разрыв, МПа:

|  | __________________________________________________ МПа |
| --- | --- |
|  | ___________________________________________________ мм |

Принимаем δ = ____ м.

Определим внутренний диаметр трубопровода

dвн = Dн - 2 * δ = __________________________________________ = _____ мм.

Определим плотность перекачиваемой нефти

Таблица - Температурная поправка на плотность нефти

| Плотность | Температурная поправка |
| --- | --- |

|  | _________________________________________________ кг/м3 |
| --- | --- |

Определим расчетный часовой Qч и секундный Qc расходы нефти:

|  | _________________________________________________ м3/ч |
| --- | --- |

Принимаем Кп = 1,07 - для однотрубных (однониточных) нефтепроводов.

Таблица - Нормативная годовая продолжительность (в сутках) работы МНП

| Протяженность L, км | Диаметр нефтепровода DH, мм |
| --- | --- |
|  | до 820 (включительно) | свыше 820 |

| Qc = Qч/3600 = | _________________________________________________ м3/ч |
| --- | --- |

Скорость перекачки V:

|  | ________________________________________ ________________________________________ м/с |
| --- | --- |

В соответствии с расчётной часовой пропускной способностью Qч выберем марку основного магистрального насоса (НМ).

Таблица - Технические характеристики насосов серии НМ

| Типоразмер насоса | Номинальный режим на воде | Число ступеней ( рабочих колёс), nк |
| --- | --- | --- |
|  | Подача QO.H, м3/ч | Напор НО.Н, м | Частота вращения, n, об/мин | Допуст. кавитац.запас ∆h допН, м | КПД η ОН, % | Мощость привода (эл/двиг.) NО.Н, кВт |  |

Рассчитаем подачу насоса в оптимальном режиме:

|  | ____________________________________________ м3/ч, |
| --- | --- |

при которой максимальный к.п.д. на воде равен:

_______________________________________________________ = ____________________

Определим границы рабочей области

|  | ____________________________________________ м3/ч, |
| --- | --- |
|  | ____________________________________________ м3/ч, |

Определим аналитическую зависимость напора, развиваемого насосом от его подачи по двум точкам (Q1, H1) и (Q2, H2):

|  | ____________________________________________ м, |
| --- | --- |
|  | ____________________________________________ м, |
|  | ____________________________________________ |

Напор, развиваемый насосом на воде в оптимальном режиме:

|  | ____________________________________________ м, |
| --- | --- |

Оценим правильность вычисления коэффициентов

|  | ____________________________________________ % |
| --- | --- |

Текст задания:

ЗАДАНИЕ № 1

1) Машины для производства земляных работ: классификация, назначение, конструкция:

- для подготовительных работ;

- для разработки траншей и котлованов;

- для бурения скважин под свайные опоры трубопроводов;

- для бестраншейной прокладки трубопроводов под дорогами;

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5,0 | 720 | 50 | 0,7 | 450 | 1 | > n нс |

ЗАДАНИЕ № 2

1) Транспортные и грузоподъемно-монтажные машины: классификация, назначение, конструкция:

- для перевозки труб и плетей;

- трубоукладчики;

- такелажные приспособления.

2)  Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3,0 | 740 | 70 | 2,5 | 650 | 2 | > n нс |

ЗАДАНИЕ № 3

1) Трубоочистные и трубоизоляционные машины:

- назначение;

- принципиальное устройство;

- техническая характеристика;

- конструкция.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 785 | 115 | 11,0 | 1100 | 3 | < n нс |

ЗАДАНИЕ № 4

1) Машины и оборудование для очистки внутренней полости газонефтепроводов:

- схемы очистки;

- устройства для очистки;

- конструкции очистных устройств.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,5 | 825 | 155 | 26,0 | 1500 | 3 | > n нс |

ЗАДАНИЕ № 5

1) Машины и оборудование для перемещения и сжатия жидкостей:

- классификация и назначение;

- принципиальное устройство;

- основные параметры;

- конструкция.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 775 | 105 | 8,0 | 1000 | 2 | < n нс |

ЗАДАНИЕ № 6

1) Насосы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов:

- требования к насосам;

- техническая характеристика;

- устройство основных насосов;

- особенности конструкции.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,5 | 845 | 175 | 36 | 1700 | 4 | < n нс |

ЗАДАНИЕ № 7

1) Уплотнения насосов магистральных нефтепроводов:

- назначение и классификация;

- техническая характеристика;

- конструкция.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,0 | 850 | 180 | 42 | 1750 | 4 | < n нс |

ЗАДАНИЕ № 8

1) Регулирование насосов магистральных нефтепроводов:

- дросселирование,

- дроссельный перепуск,

- изменение скорости и диаметра рабочего колеса,

- изменение числа ступеней и схемы соединения насосов.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 780 | 110 | 10,0 | 1050 | 3 | < n нс |

ЗАДАНИЕ № 9

1) Машины и оборудование для перемещения и сжатия газов:

- назначение;

- принципиальное устройство;

- основные параметры;

- конструкция.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 790 | 120 | 12,0 | 1150 | 3 | < n нс |

ЗАДАНИЕ № 10

1) Методы регулирования центробежных компрессорных машин:

- дросселирование на выходе компрессора и на входе в компрессор;

- изменение частоты вращения, поворот лопастей направляющего аппарата;

- поворот лопастей диффузора;

- перепуск газа.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0 | 820 | 150 | 24,0 | 1450 | 3 | > n нс |

ЗАДАНИЕ № 11

1) Методы регулирования объемных компрессорных машин:

- временная остановка компрессора;

- изменение частоты вращения вала компрессора;

- дросселирование на входе в компрессор;

- перепуск газа из нагнетательной линии в подводящую линию (или в атмосферу).

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,5 | 855 | 185 | 46 | 1800 | 4 | > n нс |

ЗАДАНИЕ № 12

1) Газотурбинные установки:

- предельные циклы простой ГТУ;

- связь КПД простой ГГУ с величинами, характеризующими ее цикл.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,0 | 840 | 170 | 34 | 1650 | 4 | > n нс |

ЗАДАНИЕ № 13

1) Газовые турбины:

- конструкции;

- характеристики;

- основные элементы.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,5 | 815 | 145 | 22,0 | 1400 | 3 | > n нс |

ЗАДАНИЕ № 14

1) Охлаждение газовых турбин:

- внешнее конвективное;

- заградительное (пленочное и пористое);

- требования, предъявляемые к системе охлаждения.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 795 | 125 | 14,0 | 1200 | 3 | < n нс |

ЗАДАНИЕ № 15

1) Масляная система газотурбинных установок:

- назначение;

- схемы маслоснабжения ГТУ;

- основные системы охлаждения деталей газовых турбин

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 800 | 130 | 16,0 | 1250 | 3 | < n нс |

ЗАДАНИЕ № 16

1) Основное оборудование перекачивающих станций:

- резервуарные парки;

- общее оборудование, устанавливаемое на корпусе и на кровле резервуара;

- наливные устройства и их оборудование.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,5 | 875 | 205 | 7,0 | 2000 | 4 | < n нс |

ЗАДАНИЕ № 17

1) Поршневые газоперекачивающие агрегаты:

-классификация; техническая характеристика; конструкция.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1,0 | 760 | 90 | 5,0 | 850 | 2 | > n нс |

ЗАДАНИЕ № 18

1) Вспомогательные системы поршневых газоперекачивающих агрегатов:

- система смазки и питания;

- система пуска и зажигания;

- система охлаждения;

- система защиты и аварийно-предупредительные устройства.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,0 | 830 | 160 | 30,0 | 1550 | 3 | > n нс |

ЗАДАНИЕ № 19

1) Эксплуатация основного оборудования перекачивающих станций:

- эксплуатация центробежных насосов;

- подготовка к пуску, пуск ПС;

- обслуживание в процессе эксплуатации;

- остановка ПС.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1,5 | 755 | 85 | 4,0 | 800 | 2 | > n нс |

ЗАДАНИЕ № 20

1) Эксплуатация вспомогательного оборудования перекачивающих станций:

- система разгрузки и охлаждения торцовых уплотнений;

- система смазки;

- система сбора и откачки утечек.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,0 | 860 | 190 | 50 | 1850 | 4 | > n нс |

ЗАДАНИЕ № 21

1) Вспомогательные системы перекачивающих станций:

- система автоматического пожаротушения на НПС;

- система вентиляции и кондиционирования воздуха;

- системы промышленной канализации;

- системы отопления и сжатого воздуха.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 810 | 140 | 20,0 | 1350 | 3 | < n нс |

ЗАДАНИЕ № 22

1) Ремонтно-техническое обслуживание оборудования перекачивающих станций:

- подготовка оборудования к ремонту;

- содержание ремонтных операций;

- виды ремонта,

- методы ремонта.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,5 | 805 | 135 | 18,0 | 1300 | 3 | < n нс |

ЗАДАНИЕ № 23

1) Ремонт резервуаров:

- виды ремонтов резервуаров и их сроки выполнения.

- методы ремонта конструктивных элементов корпуса резервуара.

- коррозионное и механическое разрушение корпуса резервуара  и их устранение.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,5 | 835 | 165 | 32,0 | 1600 | 4 | > n нс |

ЗАДАНИЕ № 24

1) Ремонтно-техническое обслуживание оборудования компрессорных станций:

- подготовка оборудования к ремонту;

- содержание ремонтных операций;

- виды ремонта,

- методы ремонта.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,5 | 865 | 195 | 55 | 1900 | 4 | < n нс |

ЗАДАНИЕ № 25

1) Технические средства диагностирования трубопроводных систем:

- задачи технической диагностики трубопроводных систем (ТС);

- методы диагностирования оборудования ТС.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2,0 | 750 | 80 | 3,5 | 750 | 2 | > n нс |

ЗАДАНИЕ № 26

1) Дефекты трубопроводных конструкций:

- классификация дефектов;

- дефекты сварных соединений, стенок трубы, изоляции;

- причины возникновения дефектов трубопроводных систем

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2,5 | 745 | 75 | 3,0 | 700 | 2 | > n нс |

ЗАДАНИЕ № 27

1) Контроль сварных швов:

- дефектоскопия сварных соединений;

- оборудование, применяемое при контроле сварных швов.

- фото-метод контроля просвечиванием.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 | 870 | 200 | 60 | 1950 | 4 | > n нс |

ЗАДАНИЕ № 28

1) Методы и средства контроля изоляции трубопроводов:

Приборы для контроля качества изоляции, принцип их действия. Обнаружение дефектов изоляционного покрытия трубопровода.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3,5 | 735 | 65 | 2,0 | 600 | 1 | > n нс |

ЗАДАНИЕ № 29

1) Контроль  качества изоляции:

- сплошности покрытия;

- толщины покрытия;

- прилипаемости покрытия.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4,0 | 730 | 60 | 1,5 | 550 | 1 | > n нс |

ЗАДАНИЕ № 30

1) Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов:

- организация технического обслуживания и ремонта трубопроводов перекачивающих станций и нефтебаз;

- дефекты трубопроводов ПС и нефтебаз и их оборудования;

- обнаружение дефектов и способы их устранения.

2) Произвести технологический расчет магистрального насоса

Исходные данные:

| tп.н,(C | ρст = ρ20, кг/м3 | μст = μ20, мПа∙с | Gг, млн т/год | L, км | nэ | Число НПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4,5 | 725 | 55 | 1,0 | 500 | 1 | > n нс |

3.2 Условия выполнения заданий

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1.

Время выполнения задания – 6 академических часов.

Выполненное задание представляется и оценивается членами экзаменационной комиссии:

- устно в виде ответа на теоретические вопросы;

- в виде технологического расчета магистрального насоса.

3.3 Литература для обучающегося

Основные источники:

- Коршак А.А. Компрессорные станции магистральных газопроводов: учебное пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 157 с.

- Беляева В.Я. Нефтегазовое строительство: учебное пособие для студентов вузов / В.Я.Беляева, И.И.Мазура, В.Д.Шапиро – М.: Издательство ОМЕГА-Л, 2016. – 774 с.

- Вержбицкий В.В. Основы сооружения объектов транспорта нефти и газа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вержбицкий В.В., Прачев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 154 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Гунькина Т.А. Эксплуатация магистральных газопроводов и газохранилищ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гунькина Т.А., Полтавская М.Д.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 206 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Данилов А.А. Автоматизированные газораспределительные станции [Электронный ресурс]: справочник/ Данилов А.А.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: ХИМИЗДАТ, 2017.— 544 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Крец В.Г. Машины и оборудование газонефтепроводов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Крец В.Г., Рудаченко А.В., Шмурыгин В.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2016.— 391 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Пименов В.И. Насосы магистральных трубопроводов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пименов В.И.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018.— 202 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Прачев Ю.Н. Сооружение и ремонт линейной части магистральных трубопроводов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Прачев Ю.Н., Вержбицкий В.В.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 238 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Ращепкина С.А. Проектирование вертикальных цилиндрических резервуаров [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ращепкина С.А., Землянский А.А., Землянский Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015.— 104 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Резервуары для приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов: учебное пособие/ Ю.Н. Безбородов [и др.] – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015.— 110 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Самигуллин Г.Х. Магистральные трубопроводы. Проектирование. Сооружение. Эксплуатация [Электронный ресурс]: учебное пособие / Самигуллин Г.Х.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский горный университет, 2016.— 207 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Сбор, транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и газа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. Башкирцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016.— 132 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Сооружение и эксплуатация насосных и компрессорных станций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.Н. Петров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018.— 192 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Сооружение подводных переходов магистральных трубопроводов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.А. Иванов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2017.— 70 c. http://www.iprbookshop.ru/

- Эксплуатация насосных и компрессорных станций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 2017.— 358 c. http://www.iprbookshop.ru/

Дополнительные источники:

- Коршак А.А. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов: учебник – СПб.: Недра, 2008 – 488 с.

- Богданов Е.А. Основы технической диагностики нефтегазового оборудования: учебное пособие – М.: Высшая школа, 2006. – 279 с.

- Коннова Г.В. Оборудование транспорта и хранения нефти и газа: учебное пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 128 с.

- Веригин И.С. Компрессорные и насосные установки: учебник / И.С.Веригин. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.

- ГОСТ 12124-87 Насосы центробежные нефтяные для магистральных трубопроводов, 2020

- ГОСТ 31385-2016 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия, 2020

- ГОСТ Р 53324-2009 Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности

- ГОСТ Р 54982-2012. Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация,

- ОСТ 153-39.3-051-2003 Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки - М.: Министерство энергетики Российской Федерации

- ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов

- ПБ 03-582-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах

- РД 08.00-60.30.00-КТН-016-1-05 Руководящий документ. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций

- РД 08-95-95 Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов

- РД 153-39.4-078-01 Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов и нефтебаз

- РД 153-39.4-113-01 Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов,

- РД 153-39ТН-008-96 Руководство по организации эксплуатации и технологии технического обслуживания и ремонта оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций

- РД 153-39ТН-008-96 Руководство по организации эксплуатации и технологии технического обслуживания и ремонта оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций

- РД 16.01-60.30.00-КТН-026-1-0 Нормы проектирования стальных вертикальных резервуаров для хранения нефти объемом 1000-50000 м3

- РД 23.040.00-КТН-387-07 Методика диагностики технологических нефтепроводов НПС

- РД 39-0148139-0001-2000 Система технического обслуживания и ремонта компрессорных станций на базе технической диагностики

- РД 39-138-95 Нормы технологического проектирования резервуарных парков сжиженных углеводородных газов

- РД 39-30-114-78 Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов

- СП 123.13330.2012 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Актуализированная редакция СНиП 34-02-99

- СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила эксплуатации магистральных газопроводов

- СТО Газпром РД 1.10-098-2004 Методика проведения комплексного диагностирования трубопроводов и обвязок технологического оборудования газораспределительных станций магистральных газопроводов

- Технологический регламент на проектирование компрессорных станций – Российское акционерное общество "Газпром": Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий (ВНИИГАЗ)

Интернет-ресурсы:

- Рудаченко А.В. Газотурбинные установки для транспорта природного газа: учебное пособие / А.В. Рудаченко, Н.В. Чухарева, С.С. Байкин – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2012. - 213 с. - https://portal.tpu.ru/files/departments/publish/IPR_Rudachenko.pdf

- Рудаченко А.В. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов: учебное пособие / А.В. Рудаченко, Н.В. Чухарева – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2008. - 238 с. – https://portal.tpu.ru/files/departments/publish/Rudachenko_maket.pdf

- Бунчук В. А. Транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и газа - М.: «Недра», 2011, - 366 с.https://www.studmed.ru/bunchuk-va-transport-i-hranenie-nefti-nefteproduktov-i-gaza_454eaf20096.html

- Энергетика трубопроводного транспорта газа: учебное пособие / под редакцией Козаченко А.Н., Никишин В.Н., Коршаков Б.П. – М.: изд. РГУ Нефти и газа им. Е.М. Губкина, 2015. – 400 с. - https://www.studmed.ru/view/kozachenko-an-energetika-truboprovodnogo-transporta-gazov_9bdaeb4d2fe.html?page=20

- Козаченко А.Н. Эксплуатация компрессорных станций магистральных газопроводов: учебное пособие – М.: Недра. 2015. – 463 с. - http://www.club-gas.ru/_ld/10/1057_____.pdf

- http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека

- http://www.edu.ru – Каталог образовательных Интернет-ресурсов: Федеральный портал «Российское образование»

- http://www.oglib.ru –Электронная библиотека «НЕФТЬ-ГАЗ»

- http://www.nglib.ru – Портал научно-технической информации «Электронная библиотека Нефть и Газ»

- http://nglib-free.ru – Электронная библиотека технической литературы «Нефть и газ - Избранное»

3.4 Время выполнения задания

Время выполнения задания – 0,5 академических часов.

3.5  Критерии оценки

Критерии оценки выполнения задания представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Критерии оценки выполнения задания

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Нормативный документ Оценка (да /нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 | рациональность распределения времени на выполнение задания: соблюдение временных рамок выполнения задания; осуществление эксплуатации и оценивания состояния оборудования и систем по показаниям приборов; расчет режимов работы оборудования; осуществление ремонтно-технического обслуживание оборудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ ; выполнение дефектации и ремонта узлов и деталей технологического оборудования газонефтепроводов и газонефтехранилищ |  |

Критерии оценки устного ответа на теоретические вопросы представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Критерии оценки подготовленного продукта

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9 | мотивированное обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; точность, правильность и полнота выполнения профессиональных задач; демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; аргументированность собственного мнения в выборе решения; оперативность поиска и использования необходимой информации для качественного выполнения профессиональных задач; профессионального и личностного развития; широта использования различных источников информации, включая электронные; ответственность за результат выполнения заданий; способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы; качество, своевременность и полнота выполнения заданий внеаудиторной самостоятельной работы; проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. |  |