### РАССМОТРЕНО

### на заседании ЦМК спец.дисциплин

### Жилищно-коммунального комплекса

### Протокол № ___от "___" _________20__г.

### Председатель цикловой комиссии

### _________________ Е.Н.Подлесная

Тест для промежуточной аттестации 2 семестр 2014-2015 учебного года

по МДК 02.01 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

для студентов группы МВ-31

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»

1 Основным фактором, указывающим на неудовлетворительную работу системы отопления, является:

а) непрогрев отопительных приборов

б) недостаточный напор воды в системе

в) неисправность элеватора

2 Неудовлетворительная работа системы отопления может быть вызвана следующими причинами:

а) несоответствие диаметров трубопроводов

б) недостаточный напор и уровень воды в системе

в) нет верного ответа

3 Уменьшенный расход сетевой воды через элеватор может быть по причине:

а) несоответствие диаметров дроссельных шайб

б) наличие воздушных пробок

в) засорения сопла

4 Из-за наличия трещин, заусенец и неровностей на выходной части сопла элеватор может:

а) создавать воздушную пробку

б) издавать шум

в) увеличивать температуру

5 Застой воздуха возникает вследствие наличия:

а) контруклонов

б) нарушения герметичности

в) остановки насоса.

6 В местах изменения направления движения воды, в местах установки запорно - регулирующей арматуры образуются:

а) вмятины

б) пробки

в) засоры

7 Течи в резьбовых соединениях устраняют:

а) перематывая уплотнения

б) сваркой

в) заменяя участок трубы

8 Неправильная установка запорно - регулирующей арматуры относится к неисправностям:

а) эксплуатационного характера

б) проектно – монтажного характера

в) технологического характера

9 Отогрев системы отопления с помощью газосварочных горелок осуществляется за счет:

а) температуры пламени

б) силы тока

в) температуры пара

10 На передаче теплоты воздуха в теплообменном агрегате основано:

а) местное отопление

б) воздушное отопление

в) центральное отопление

11 Предельная температура нагретого воздуха, которая подается в помещение, не должна превышать:

а) плюс 20 °C

б) плюс 40 °C

в) плюс 60 °C

12 Отопительными агрегатами, стационарно устанавливаемыми на полу помещения, оборудуют:

а) местные системы отопления

б) системы водяного отопления

в) воздушно тепловые завесы

13 Нагретый воздух при использовании отопительных агрегатов подают наклонными струями:

а) под углом 90 ° к горизонту

б) под углом 35 ° к горизонту

в) под углом 35 ° к плоскости

14 Нагретый воздух при использовании отопительных агрегатов подают наклонными струями:

а) сверху в направлении рабочей зоны

б) снизу в направлении рабочей зоны

в) справа в направлении рабочей зоны

15 Нагретый воздух из системы центрального воздушного отопления подается несколькими:

а) наклонными струями

б) горизонтальными струями

в) вертикальными струями

16 Испытание систем отопления с пробным протапливанием относится к:

а) ежегодному обслуживанию

б) ежемесячному обслуживанию

в) еженедельному обслуживанию

17) Пуск системы отопления возможен только после :

а) очистки

б) окраски

в) промывки и опрессовки

18) Пуск в действие системы отопления проводит:

- бригада слесарей

- команда сварщиков

- бригада монтажников

- бригада электриков

19) В момент наполнения системы отопления все воздухосборники в верхних точках должны:

- быть закрыты

- быть открыты

- находиться в нейтральном положении

20) При пуске любой системы отопления в летний период после заполнения система должна быть отключена от тепловой сети:

- закрытием задвижек вначале на обратном трубопроводе, а затем на подающем

- закрытием задвижек вначале на подающем трубопроводе, а затем на обратном

- открытием задвижек вначале на обратном трубопроводе, а затем на подающем

21) Систему отопления следует наполнять отдельными участками (по 3-5) стояков):

- начиная с самых близких участков к  вводу

- заканчивая у самых удаленных участков от ввода

- начиная с наиболее удаленных участков от ввода

22) Какие системы отопления наполняются водой из подающего трубопровода теплосети через обе магистрали системы – прямую и обратную?

- системы с нижней разводкой

- системы с верхней разводкой

- горизонтальные однотрубные системы

- верного ответа нет

23) Чему подвергаются системы отоплении, чтобы обеспечить расчетные температуры воздуха помещений?

- промывке

- опрессовке

- окраске

- регулировке

Преподаватель 									В.М.Московцева