ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4.

Тема: «Планировка и обустройство приемно-вестибюльной группы помещений».

Цель работы: научиться составлять схемы планировки приемно-вестибюльной группы помещений гостиничного комплекса.

Ход работы

1) Ознакомиться с таблицей приложения 2 МГСН 4.16-98 «Гостиницы» и указать площади помещений приемно-вестибюльной группы определенной категории гостиницы.

Заполнить таблицу согласно индивидуальному заданию

Категория гостиницы - ____________.

Вместимость гостиницы - _________ мест.

| Наименование помещений | Площадь помещений приемно-вестибюльной группы (м2) | Примечания |
| --- | --- | --- |

Вывод: площадь помещений приемно-вестибюльной группы гостиницы категории ___________ вместимостью _________ мест составляет - ______________ м2.

| № вар | Индивидуальное задание | № вар | Индивидуальное задание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | гостиница категории 1* вместимостью 100 мест |  | гостиница категории 4* вместимостью 1000 мест |
|  | гостиница категории 2* вместимостью 300 мест |  | гостиница категории 5* вместимостью 500 мест |
|  | гостиница категории 3* вместимостью 500 мест |  | гостиница категории 1* вместимостью 100 мест |
|  | гостиница категории 4* вместимостью 800 мест |  | гостиница категории 2* вместимостью 50 мест |
|  | гостиница категории 5* вместимостью 100 мест |  | гостиница категории 3* вместимостью 100 мест |
|  | гостиница категории 1* вместимостью 50 мест |  | гостиница категории 4* вместимостью 100 мест |
|  | гостиница категории 2* вместимостью 100 мест |  | гостиница категории 5* вместимостью 100 мест |
|  | гостиница категории 3* вместимостью 300 мест |  | гостиница категории 1* вместимостью 300 мест |
|  | гостиница категории 4* вместимостью 500 мест |  | гостиница категории 2* вместимостью 100 мест |
|  | гостиница категории 5* вместимостью 800 мест |  | гостиница категории 3* вместимостью 500 мест |
|  | гостиница категории 1* вместимостью 300 мест |  | гостиница категории 4* вместимостью 300 мест |
|  | гостиница категории 2* вместимостью 500 мест |  | гостиница категории 5* вместимостью 300 мест |
|  | гостиница категории 3* вместимостью 800 мест |  | гостиница категории 4* вместимостью 1000 мест |

2) Ответить на контрольные вопросы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое)

МГСН 4.16-98 «Гостиницы»

Площади помещений приемно-вестибюльной группы (м2)

| Наименование помещений | Вместимость, | Категории | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мест | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* |  |
| Вестибюль | 50 | 36 | 45 | 50 | 60 | 70 |  |
|  | 100 | 70 | 90 | 90 | 100 | 120 |  |
|  | 300 | 150 | 210 | 210 | 300 | 330 |  |
|  | 500 | - | 300 | 300 | 350 | 400 |  |
|  | 800 | - | - | 400 | 480 | 560 |  |
|  | 1000 | - | - | - | 600 | - |  |
| Бюро приема и | 50 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | При |
| регистрации | 100 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | вестибюле |
|  | 300 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |  |
|  | 500 | - | 12 | 12 | 14 | 16 |  |
|  | 800 | - | - | 12 | 14 | 16 |  |
|  | 1000 | - | - | - | 14 | - |  |
| Бюро бронирования | 50 | - | - | - | 8 | 8 | При |
|  | 100 | - | - | 8 | 8 | 8 | вестибюле |
|  | 300 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 500 | - | 8 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 800 | - | - | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 1000 | - | - | - | 10 | - |  |
| Комнаты дежурного | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 - 2 |
| персонала | 100 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | комнаты |
|  | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | 500 | - | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | 800 | - | - | 14 | 14 | 16 |  |
|  | 1000 | - | - | - | 16 | - |  |
| Служебный | 50 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | Санузел, |
| санитарно- | 100 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | душевые, |
| гигиенический | 300 | 6 | 6 | 10 | 10 | .10 | комната |
| блок | 500 | - | 6 | 10 | 14 | 14 | личной |
|  | 800 | - | - | 14 | 14 | 14 | гигиены |
|  | 1000 | - | - | - | 14 | - |  |
| Комната | 50 | - | - | - | 12 | 16 |  |
| дежурного | 100 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 |  |
| администратора | 300 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 |  |
|  | 500 | - | 8 | 8 | 12 | 20 |  |
|  | 800 | - | - | 12 | 16 | 20 |  |
|  | 1000 | - | - | - | 16 | - |  |
| Сейфовая | 50 | - | - | - | - | - | При комнатах |
|  | 100 | - | 6 | 6 | 8 | 8 | дежурного |
|  | 300 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | персонала |
|  | 500 | - | 8 | 8 | 8 | 12 | или в отделениях |
|  | 800 | - | - | 8 | 8 | 12 | банков |
|  | 1000 | - | - | - | 8 | - |  |
| Швейцарская и | 50 | - | - | - | - | - | Вблизи главного |
| помещения носильщиков | 100 | - | 6 | 6 | 8 | 8 | входа |
|  | 300 | - | 6 | 6 | 8 | 10 |  |
|  | 500 | - | 8 | 8 | 10 | 12 |  |
|  | 800 | - | - | 8 | 10 | 12 |  |
|  | 1000 | - | - | - | 10 | - |  |

| Наименование помещений | Вместимость, | Категории | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мест | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* |  |
| Камера хранения | 50 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | 100 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 300 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  | 500 | - | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
|  | 800 | - | - | 16 | 16 | 20 |  |
|  | 1000 | - | - | - | 20 | - |  |
| Помещение охраны | 50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2(8 | Допускается |
|  | 100 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2(8 | объединение |
|  | 300 | 8 | 2(8 | 2(8 | 2(8 | 3(8 | нескольких комнат |
|  | 500 | - | 2(8 | 2(8 | 2(8 | 3(8 |  |
|  | 800 | - | - | 3(8 | 3(8 | 4(8 |  |
|  | 1000 | - | - | - | 3(8 | - |  |
| Помещения посыльных | 50 | - | - | 8 | 8 | 8 |  |
|  | 100 | - | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | 300 | - | 8 | 8 | 8 | 12 |  |
|  | 500 | - | 8 | 8 | 12 | 12 |  |
|  | 800 | - | - | 12 | 12 | 16 |  |
|  | 1000 | - | - | - | 12 | - |  |
| Отделение связи | 50 | - | - | - | 12 | 12 |  |
|  | 100 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  | 300 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |  |
|  | 500 | - | 12 | 12 | 24 | 30 |  |
|  | 800 | - | - | 24 | 30 | 42 |  |
|  | 1000 | - | - | - | 42 |  |  |
| Телефонный | 50 | - | 4 | 4 | 8 | 8 | Допускается уста- |
| переговорный пункт | 100 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | новка телефонов- |
| междугородной связи | 300 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | автоматов. В гости- |
|  | 500 | - | 8 | 12 | 12 | 16 | ницах 4* и 5* |
|  | 800 | - | - | 12 | 16 | 16 | предусматривается |
|  | 1000 | - | - | - | 16 | - | спутниковая связь |
| Гардероб | 50-1000 | Из расчета обслуживания до 10% проживающих и их гостей |  |
| Багажный вестибюль | 100-1000 | По заданию на проектирование из расчета 0,1 м2 на одного гостя из объема организованного потока, но не менее 12 м2 | Рекомендуется для обеспечения обслуживания организованных потоков |
| Помещения для (хранения багажных тележек) | 100-1000 | Из расчета 3 м2 на 100 проживающих в гостинице, но не менее 3 м2 | При отсутствии багажного вестибюля и подносчиков багажа |
| Кладовая уборочного инвентаря | 50-1000 | Из расчета 3 м2 на 100 м2 вестибюля, но не менее 3 м2 | Оборудовать раковиной и трапом |
| Медпункт | 50 | - | - | - | - | 14 |  |
|  | 100 | - | 14 | 14 | 14 | 26 |  |
|  | 300 | - | 14 | 14 | 26 | 26 |  |
|  | 500 | - | 14 | 26 | 26 | 42 |  |
|  | 800 | - | - | 26 | 36 | 42 |  |
|  | 1000 | - | - | - | 36 | - |  |

Контрольные вопросы:

1) Перечислить функциональные зоны приемно-вестибюльной группы.

2) Какой крупный планировочный элемент включает планировочная структура вестибюльных помещений?

3) Где осуществляется наиболее интенсивное движение гостей в открытой зоне вестибюля?

4) Схематично изобразить прямо-противоположное размещение главного входа и вертикальных коммуникаций

5) Схематично изобразить угловое размещение главного входа и вертикальных коммуникаций.

6) По какой цепочке определяется размещение рабочей зоны приемно-вестибюльной группы помещений гостиницы?

7) Чем представлена рабочая зона (рецепция) приемно-вестибюльной группы помещений гостиницы?

8) Указать вертикальные и горизонтальные коммуникации (лестницы, коридоры, лифты, мусоропроводы, эскалаторы, бельепроводы, холлы):

| Вертикальные коммуникации | Горизонтальные коммуникации |
| --- | --- |

9) Графически изобразить размещение рабочей зоны между главным входом и вертикальными коммуникациями.

10) Описать какие основные технологические процессы происходят в зоне отдыха (ожидания) приемно-вестибюльной группы.

11) Чем представлена (оборудована) зона отдыха?

12) Какой ряд важных факторов необходимо учитывать при планировании зоны отдыха в вестибюле?

13) Перечислить основные функции бюро обслуживания.

14) Что относится к торговой зоне приемно-вестибюльной группы?

15) Расшифровать аббревиатуру МГСН.