МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края

«Новороссийский колледж строительства и экономики»

(ГАПОУ КК «НКСЭ»)

Научно-методический отдел

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО И ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

по МДК.01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения

Раздел: «Определение расчетных расходов города.

Гидравлический расчет кольцевых водопроводных сетей»

для специальности

08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»

Новороссийск

2015

Методическое пособие по выполнению курсового проекта по МДК.01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения

Раздел: «Определение расчетных расходов города.

Гидравлический расчет кольцевых водопроводных сетей»

Составлено в соответствии с

требованиями государственного

образовательного стандарта

специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

УТВЕРЖДЕНО                                              СОГЛАСОВАНО

Научно-методическим                                Председатель ЦМК спецдисциплин

советом колледжа                                       жилищно-коммунального комплекса

Протокол №___					Протокол № __

от «___»______20__г.                               от «___» _______ 20___ г.

Составитель:   О.В. Глуменко – преподаватель НКСЭ

Рецензент:       А.О. Емельянова     – преподаватель НКСЭ

Содержание

Пояснительная записка …………………………………………………………………………3

Введение …………………………………………………………………………………………4

1 Определение площади и числа жителей населенного пункта ……………………………..5

2 Выбор нормы водопотребления ……………………………………………………………...6

3 Расчет водопотребления населенным пунктом ……………………………………………..8

4 Расчет водопотребления на промпредприятии …………………………………………….10

5 Расчет объема бака водонапорной башни и его размеров ………………………………...14

6 Гидравлический расчет сети ………………………………………………………………...15

6.1 Подготовка сети к гидравлическому расчету ……………………………………………15

6.2 Гидравлический расчет сети на максимальное водопотребление ……………………...17

6.3 Гидравлический расчет сети на пожар …………………………………………………...17

6.4 Гидравлический расчет водоводов ……………………………………………………….18

7 Определение свободных и пьезометрических напоров …………………………………..19

7.1 Определение пьезометрических напоров

при максимальном водопотреблении ………………………………………………………...19

7.2 Определение свободных напоров

при максимальном водопотреблении ………………………………………………………...19

7.3Определение пьезометрических напоров при пожаре……………………………………19

7.4 Определение свободных напоров при пожаре …………………………………………..19

8 Расчетные схемы сети на  максимальное водопотребление и пожар …………………….20

Список рекомендуемой литературы ………………………………………………………….21

Пояснительная записка

Настоящее методическое пособие предназначено для реализации государственных требований в части выполнения курсового и дипломного проекта по МДК.01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения для студентов 3 и 4 курса специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение».

Проект состоит из двух частей:

##### I Расчетно-пояснительная записка

В расчетно-пояснительной записке должно быть дано полное описание климатических данных населенного пункта; обоснование выбора системы водоснабжения и материала применяемых трубопроводов; выбора норм водопотребления в населенном пункте; зон санитарной охраны.

Пояснительная записка должна включать в себя:

- расчет расходов воды населенным пунктом;

- расчет расходов воды промышленными предприятиями;

- гидравлический расчет сети и водоводов на максимальное водопотребление и на случай пожара;

- расчет свободных и пьезометрических напоров в сети на максимальное водопотребление и на случай пожара.

##### II Графическая часть:

Объем графической части 1 лист формата А2. На чертеже должны быть даны:

Генплан населенного пункта в масштабе 1:5000 с нанесением трассы трубопроводов и водоводов, места расположения площадки очистных сооружений, источника водоснабжения, условные обозначения.

Курсовой и дипломный проект допускается к защите после прохождения нормоконтроля и проверки расчетной и графической части. Защита оценивается по пятибалльной системе. Работу студентов преподаватель оценивает по следующим критериям:

1 – работа на уроке;

2 – отношение к работе;

3 – умение использовать нормативную литературу;

4 – умение связать полученные знания по другим дисциплинам с изучаемой дисциплиной;

5 – выполнение домашнего задания, которые может даваться в следующем виде:

а) вычерчивание схем и чертежей;

б) оформление работы;

в) расчет необходимых таблиц и формул.

По окончании выполнения курсового и дипломного проекта, студент должен:

уметь:

- работать с нормативной и справочной литературой;

- определять расчетные расходы воды для различных целей;

- производить гидравлический расчет сети;

- определять напоры в сети водопровода;

- выбирать состав сооружения по очистке воды;

- рассчитывать отдельные элементы очистных сооружений;

- обосновывать свои решения.

знать:

- порядок расчета расходов воды;

- последовательность выполнения гидравлического расчета сети;

- порядок построения ступенчатого и интегрального графика;

- назначение пьезометрического графика;

- основные расчетные зависимости при расчете очистных сооружений;

- порядок проектирования сетей и сооружений водопровода.

Введение

Студент при получении задания на курсовое (дипломное) проектирование и генплана населенного пункта должен детально изучить план и рельеф местности, общие данные по населенному пункту, местонахождение, климат, геологические данные, этажность, характер застройки и произвести соответствующие расчеты. Следует обратить внимание на степень санитарно-технического благоустройства зданий различных районов города, дать промышленную характеристику населенного пункта.

Целью выполнения курсового и дипломного проекта является закрепление теоретических знаний при проектировании системы водоснабжения населенного пункта.

Задачи курсового и дипломного проектирования:

- расчет расходов воды на различные нужды;

- гидравлический расчет сети и водоводов на максимальное водопотребление и на случай пожара;

- определение свободных и пьезометрических напоров в сети;

- выбор состава очистных сооружений по очистке воды;

- расчет основных параметров сооружений очистки воды;

- проектирование сети водоснабжения на генплане населенного пункта;

- проектирование площадки очистных сооружений с нанесением основных и вспомогательных сооружений;

- составление высотной схемы спроектированной станции водоподготовки.

1 Определение площади и числа жителей населенного пункта

Территория населенного пункта разбивается на два района и определяется площадь каждого из районов с учетом масштаба М 1:5000

Для определения общей площади города нужно узнать площади каждого района.

# Площадь каждого района S1,2р-на, га, определяем по формуле

(1)

где a1.2 – длина соответственно первого и второго района по генплану, см;

b1.2 - ширина соответственно первого и второго района по генплану, см;

М – масштаб.

# Площадь города Sгор, м2,определяется по формуле

(2)

где S1р-на - площадь первого района, м2;

# S2р-на - площадь второго района, м2.

# Для первого и второго района число жителей N1,2, чел, определяется по формуле

(3)

где P1,2- плотность населения в первом и втором районе соответственно, чел/га (по заданию);

# S1,2- площадь первого и второго района соответственно, га.

# Общее число жителей двух районов N, чел, определяется по формуле

(4)

где N1,2- количество жителей первого и второго районов соответственно, чел.

2 Выбор нормы водопотребления

Для хозяйственно-питьевых нужд жителей каждого из районов города, в зависимости от степени благоустройства района и климатической зоны, по таблице 1 СНиП 2.04.02-84 принимаем нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на 1 жителя среднесуточное (за год) л/сут |
| --- | --- |
| 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 125-160 |
| 2. То же с ванными и местными водонагревателями | 160-230 |
| 3. То же с централизованным горячим водоснабжением | 230-350 |

Для поливки улиц, проездов, площадей в населенном пункте нормы принимаются по таблице 3 СНиП 2.04.02-84

| Назначение воды | Измеритель | Нормы расхода воды на поливку в л/м2 |
| --- | --- | --- |
| Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 поливка | 0,3-0,4 |
| Поливка городских зеленых насаждений | 1 поливка | 3-4 |

Для хозяйственно-питьевых нужд работающих на предприятиях и на пользование душем нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на промпредприятиях должны приниматься

| Виды цехов | Нормы водопотребления на промпредприятии на 1 человека в смену в л. | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления |
| --- | --- | --- |
| В цехах с тепловыделением более 64кДж на 1м3 в час | 45 | 2,5 |
| В остальных цехах | 25 | 3 |

Часовой расход воды на одну душевую сетку на промпредприятиях следует принимать 500 л, продолжительность пользования душем – 45 минут после окончания смены.

Для технологических нужд предприятий. Нормы принимаем по заданиям технологов.

Для тушения пожаров определяется расчетное количество одновременных пожаров и продолжительность их тушения.

Расчетное количество пожаров и расходов воды на 1 пожар принимаем согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84

| Число жителей в населенном пункте, тыс. чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на один пожар л/с |
| --- | --- | --- |
| До 1 | 1 | 10 |
| Свыше 1 до 5 | 1 | 10 |
| Свыше 5 до 10 | 1 | 15 |
| Свыше 10 до 25 | 2 | 15 |
| Свыше 25 до 50 | 2 | 25 |
| Свыше 50 до 100 | 2 | 35 |
| Свыше 100 до 200 | 3 | 40 |
| Свыше 200 до 300 | 3 | 55 |
| Свыше 300 до 400 | 3 | 70 |
| Свыше 400 до 500 | 3 | 80 |
| Свыше 500 до 600 | 3 | 85 |
| Свыше 600 до 700 | 3 | 90 |
| Свыше 700 до 800 | 3 | 95 |
| Свыше 800 до 1000 | 3 | 100 |

3 Расчет водопотребления населенным пунктом

# Водопотребление населенным пунктом  Qср.сут,м3/сут, определяется по формуле

(5)

где q - норма водопотребления принимаемая по таблице 1 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», л/сут;

# N - расчетное число жителей, чел.

# Максимально суточный расход воды Qсут.max,м3/сут, определяется по формуле

(6)

где Kн - коэффициент неучтенных расходов, принимаемый 1.1-1.2;

# Kсут.max - коэффициент суточной неравномерности.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятия, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимают равным:  Ксут.max=1,1-1,3

# Коэффициент часовой неравномерности  Кчас.max определяется по формуле

(7)

где αmax - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, α =1,3-1,4;

βmax - коэффициент, учитывающий количество жителей населенном пункте, принимаемый по таблице 2 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

| Коэф. | Число жителей, тыс. чел. |
| --- | --- |
|  | до 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1000 и более |
| Βmax | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1 |

Площадь улиц подлежащих поливу Sул, м2,определяется по формуле

(8)

где Sгор - площадь города, м2;

# %ул - площадь улиц, в процентах от общей площади города.

Площадь зеленых насаждений подлежащих поливу Sзл, м2 определяется по формуле

(9)

где Sгор - площадь города, м2;

# %зл - площадь улиц, в процентах от общей площади города.

# Расход воды на полив улиц Qпол.ул , м3/сут, определяется по формуле

(10)

где q - норма полива, определенная по таблице 3 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,л/м2;

# Sул - площадь, подлежащая поливу, м2

Расходов воды на полив зеленых насаждений Qпол.зл , м3/сут, определяется по формуле

(11)

где q - норма полива, определенная по таблице 3 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», л/м2;

# Sзл - площадь, подлежащая поливу, м2

Полный расход воды на полив города  Qгор.пол , м3/сут, определяется по формуле

(12)

где Qпол.ул - расход воды на полив улиц, м3 /сут;

# Qпол.зл - расход воды на полив зеленых насаждений, м 3/сут.

4 Расчет водопотребления на промпредприятии

Водопотребление на промышленном предприятии складывается из следующих расходов:

I). на технологические нужды

II). на хозяйственно-питьевые нужды работающих на предприятии

III). на души

Предположим, что согласно задания суточное водопотребление завода, работающего в 3 смены, 1200 м3/сутки, 40% приходится на 1 смену, по 30% водопотребления – на 2 и 3 смены.

В течении смены водопотребление предполагается равномерным.

I). Водопотребление на технологические нужды

а) водопотребление в первую смену составит:

м3/сут

б) водопотребление во вторую и третью смены составит:

м3/сут

II). Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды работающих на предприятии

а) Все расчеты по определению количества работающих в 1,2,3 смены, в горячих и холодных цехах, количество работающих пользующихся душем сводим в таблицу.

Таблица 1 - Определение числа работающих по сменам

| № смены | Всего (чел) | Горячий цех nг (чел) | Холодный цех nх (чел) | Душ nд (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | n | n·%г | n·%х | n·%д |
| 2 | n | n·%г | n·%х | n·%д |
| 3 | n | n·%г | n·%х | n·%д |
| Всего |  |  |  |  |

где n – количество работающих на промпредприятии по сменам (дается в задании);

%г, %х – процент работающих соответственно в горячих и холодных цехах (по заданию);

%д – процент пользующихся душем (по заданию).

б) Определяем расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на промпредприятии

Нормы воды на хозяйственно-питьевые нужды на предприятии установлены:

- в горячих цехах – 45 л/смену на одного работающего

- в холодных цехах – 25 л/смену на одного работающего

Необходимо учитывать дополнительный расход на душ. Нормами СНиП 2.04.02-84 установлено 500 л/час на одну душевую сетку. Душ принимают в течение 45 минут после окончания смены.

Количество человек, принимающих душ под одной душевой сеткой зависит от санитарных условий производства. На данном предприятии 7 человек.

Расход воды на одну душевую сетку Qдуш, л/час определяется по формуле

(13)

где	qтехн – технологический расход одну душевую сетку в час, л/час, (по заданию).

Расход воды, приходящийся на одного человека в душе,qд, л/чел, определяется по формуле

(14)

где: Qдуш – расход воды на одну душевую сетку, л/час.

Все расчеты по определению расходов воды цехов и душа сводятся в таблицу 2.

Таблица 2 - Определение расходов на предприятии

| № смены | Всего (чел) | Горячий цех qг (м3/сут) | Холодный цех qх (м3/сут) | Душ qд (м3/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | n |  |  |  |
| 2 | n |  |  |  |
| 3 | n |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

Полный суточный расход воды промышленным предприятием определяется по формуле

Q1пред=Qтехн+Qгор.цех+Qхол.цех+Qдуш   						(15)

где 	Qтехн – технологический расход предприятием, м3/сут, (согласно задания);

Qгор.цех – расход воды по горячему цеху, м3/сут, (таблица 2);

Qхол.цех – расход воды по холодному цеху, м3/сут, (таблица 2);

Qдуш – расход воды по душевой устанвоке, м3/сут, (таблица 2).

Полный суточный расход воды городом определяется по формуле

Qгор=Qсут.max+Qгор.пол+ Q1пред+ Q2пред+ Q3пред  				(16)

где 	Qсут.max – максимально-суточный расход городом, м3/сут;

Qгор.пол – расход воды на поливку города, м3/сут;

Q1пред– расход воды по первому предприятию, м3/сут;

Q2пред– технологический расход воды по второму предприятию, м3/сут, (по заданию),

Q3пред– технологический расход воды по третьему предприятию, м3/сут, (по заданию).

Определение часовых расходов воды населенного пункта сводится в таблицу 3.

Таблица 3 - Ведомость распределения расходов воды по часам суток

| Часы суток | Хозяйственно-питьевые расходы | Полив города | Расход первого предприятия | Расход 2 предп-риятия | Расход 3 предп-риятия | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 район | 2 район |  | Холодный цех | Горячий цех | Душ | Технологический |  |  | % | м3 |
|  | % | м3 | % | м3 |  | % | м3 | % | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 100 |  | 100 |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  | 100 |  |

Учитывая коэффициент часовой неравномерности заполняем графы 2 и 4 пользуясь рекомендациями учебника В.Н. Зацепина «Курсовое и дипломное проектирование водопроводных и канализационных сетей и сооружений».

Графы 3 и 5 заполняются в соответствии с определенными максимально-суточными расходами районов (Qсут.max). Расход воды по часам суток распределяется не равномерно, в соответствии с графами 2 и 4.

Полив города, графа 6, производится в течении 8 часов в ночное время, то есть с 21 до 6 часов. Расход воды распределяется равномерно.

Графы 7,8,9 и 10 заполняются аналогично графам 2,3,4 и 5.

Душ, графа 11, принимается после каждой рабочей смены, в первый час заступившей на работу смены. Время работы 1 смены: 8-16 часов, 2 смены: 16-24 часа, 3 смены: 24-8 часов.

Технологический расход, графа 12, распределяется равномерно по трем сменам.

Технологический расход 2 и 3 предприятия (графы 13,14) распределяется равномерно по количеству смен.

Графа 15 и 16 заполняется аналогично графам 2,3,4,5.

в) Определяем максимальный час водопотребления по таблице 3. Данные сводим в таблицу 4.

Таблица 4 -. Определение расчетно-секундных расходов в час максимального водопотребления.

| Максимальный час _______ | Расход первого района | Расход второго района | Первое предприятие | Второе предприятие | Третье предприятие | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м3/час |  |  |  |  |  |  |
| л/сек |  |  |  |  |  |  |

г) После составления расчетной ведомости распределения расходов переходят к определению регулирующей емкости бака водонапорной башни. Все расчеты по определению регулирующей емкости бака сводим в таблицу 5.

Таблица 5 - Определение объема водонапорной башни.

| Часы суток | Водопотребление % | Равномерная работа | Ступенчатая работа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подача % | Поступ ление % | Выбор % | Остаток % | Подача % | Поступ ление % | Выбор % | Остаток % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |

Графа 2 заполняется данными из графы 15 таблицы 3.

Подача воды при равномерной работе, графа 3, распределяется равномерно по всем часам.

Подача воды при ступенчатой работе, графа 7, происходит в соответствии с работой насосов. Для удобства расчета принимают трех ступенчатую работу насоса. Работа насоса с 24 часов до 6 часов – низкая (1 ступень); с 6 часов до 21 часа, подача воды увеличивается (2 ступень); с 21 часа до 24 часов подача воды снова уменьшается.

В часы, когда подача воды насосами превышает потребление её городом, избыток воды подается в башню (заполняем графы 4 и 8).

В часы, когда потребление воды превышает подачу, недостающее количество воды подается из башни (заполняем графы 5 и 9).

Для заполнения графы 6 и 10 следует наметить час, когда бак будет пуст. Это будет после самого длительного выбора из бака.

По максимальным остаткам в баке (при равномерной и ступенчатой работах) производится расчет объема бака.

Таблица 6 - Для построения интегрального графика.

| Часы суток | Равномерная работа % | Водопотребление города % | Ступенчатая работа % |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 23-24 | 100 | 100 | 100 |

5 Расчет объема бака водонапорной башни и его размеров

а) Расчет бака на ступенчатую работу

Объем бака водонапорной башни WВБ, м3 определяется по формуле

WВБ=WРЕГ+WПОЖ 							(17)

где 	WРЕГ – регулирующий объем бака, м3,

WПОЖ – пожарный запас воды в баке, м3.

Регулирующий объем бака WРЕГ, м3 определяется по формуле

(18)

где 	Qmax.сут – суточный расход воды населенным пунктом, м3/сут, (таблица 3);

%ост – самый большой остаток в баке при ступенчатой работе, (таблица 5).

Пожарный запас воды в баке WПОЖ, м3 определяется согласно СНиП 2.04.02-84 таблица 5, по формуле

(19)

Определение размеров бака

Диаметр бака d, м водонапорной башни определяется по формуле

(20)

Высота бака НВБ, м водонапорной башни определяется по формуле

НВБ=0,7d  								(21)

б) Равномерная работа

Расчет водонапорной башни при равномерной работе производится аналогично расчету водонапорной башни при ступенчатой работе.

6 Гидравлический расчет сети

6.1 Подготовка сети к гидравлическому расчету

На генплане выбрать место расположения водонапорной башни, произвести трассировку водоводов и магистральных линий кольцевой сети.

Пронумеровать узловые точки сети, определить, по масштабу, длины участков сети.

I район: l1-2=_____м

l2-3=_____м

l3-9=_____м (/2)

l1-9=_____м

l7-9=_____м (/2)

l7-8=_____м

l1-8=_____м

Σl=_______м

II район: l3-4=_____м

l4-5=_____м

l3-9=_____м (/2)

l5-6=_____м

l7-9=_____м (/2)

l6-7=_____м

l5-9=_____м

Σl=_______м

Расчет сети и водоводов производят на следующие случаи работы: максимальное водопотребление и пожар.

Водоводы должны трассироваться не менее чем в две нитки. Укладываются они на расстоянии 30-50 метров друг от друга с переключениями между ними.

Рисунок 1 – Схема водопроводной кольцевой сети

При расчете сети расходы воды делятся на путевые и сосредоточенные. К путевым относятся расходы воды в жилых зданиях и не отличающихся от них по величине расходов в зданиях другого назначения. Путевые расходы в условиях города принимаются равномерно распределительными по длине участков сети. Они составляют основную часть воды, установленную по норме хозяйственно-питьевого потребления. К сосредоточенным относятся расходы воды крупных потребителей.

Для каждого района города определяют удельный расход qуд, л/с по формуле

(22)

где qmax.сек – максимально-секундный расход воды, л/с, принимаемый по таблице 4;

Σl – сумма длин участков, м.

Затем определяют путевые расходы qпут, л/с для каждого участка по формуле

(23)

где qуд – удельный расход, л/с,

l – длина участка, м.

Расчеты по определению удельных и путевых расходов сводим в таблицу 7.

Таблица 7 - Путевые расходы

| №№ участков | I район | №№ участков | II район |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Длина участка м | Удельный расход л/сек | Путевой расход л/сек |  | Длина участка м | Удельный расход л/сек | Путевой расход л/сек |
| 1-2 |  |  |  | 3-4 |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  | 4-5 |  |  |  |
| 3-9 |  |  |  | 4-6 |  |  |  |
| 1-9 |  |  |  | 6-7 |  |  |  |
| 7-9 |  |  |  | 7-9 |  |  |  |
| 7-8 |  |  |  | 3-9 |  |  |  |
| 1-8 |  |  |  | 5-9 |  |  |  |

Путевые расходы приводим к узловым. Узловой расход равен полусумме путевых расходов, примыкающих к узлу.

Результаты расчета сводим в таблицу 8.

Таблица 8 - Узловые расходы

| № узла | Участок примыкаю-щий к узлу | Узловой расход л/сек | Сосредото-ченный расход л/сек | Расчетно-узловой расход л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 1-9 1-8 |  |  |  |
| 2 | 1-2 2-3 |  |  |  |
| 3 | 2-3 3-9 3-4 |  |  |  |
| 4 | 4-3 4-5 |  |  |  |
| 5 | 5-4 5-6 5-9 |  |  |  |
| 6 | 6-5 6-7 |  |  |  |
| 7 | 7-6 7-8 7-9 |  |  |  |
| 8 | 8-1 8-7 |  |  |  |
| 9 | 9-1 9-3 9-5 9-7 |  |  |  |

6.2 Гидравлический расчет сети на максимальное водопотребление

Нужно произвести предварительную загрузку сети, для чего составляют расчетную схему отбора воды.

Отбор воды из узла отображают на схеме стрелкой и цифрой секундного отбора. Отбор воды для предприятия отображается в виде сосредоточенного расхода. Направление движения воды указывается стрелкой. Определяются расчетные расходы воды на расчетных участках, при этом соблюдается баланс воды в узлах: количество воды притекающей к узлу, равно количеству воды вытекающей из этого узла, включая узловой.

Расчет начинается с 4 и 6 точек.

Конечной целью расчета сети и водоводов является определение диаметра труб и потерь напора. Зная расчетные расходы на участках сети, определяем диаметр труб.

Сеть можно признать увязанной с достаточной точностью, когда невязка в отдельных кольцах составляет не более 0,5 м, а по контуру – не более 1,0 м.

Диаметр, скорость, 1000i определяются по таблицам Ф.А. Шевелева.

Таблица 9 - Гидравлический расчет сети на максимальное водопотребление.

| № кольца | № участка | Длина участка м | Диаметр участка мм | Предварительная загрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q | V | 1000i | h |
| I | 1-2 2-3 3-9 1-9 |  |  |  |  |  |  |
| II | 3-4 5-9 3-9 4-5 |  |  |  |  |  |  |
| III | 7-9 5-9 5-6 6-7 |  |  |  |  |  |  |
| IV | 1-8 1-9 7-8 7-9 |  |  |  |  |  |  |

Потери напора на участках определяются по формуле

(24)

Потери напора по контуру определяются по формуле

Δhкон=h1-2+h2-3+h3-4+h4-5+h5-6+h6-7+h7-8+h8-1 				(25)

6.3 Гидравлический расчет сети на пожар

Предварительная загрузка производится аналогично предыдущей, но кроме узловых расходов учитываются расходы на пожар.

Расход воды на пожар принимается по нормам СНиП 2.04.02-84 таблица 5 и еще по 10л/сек на каждое предприятие.

Гидравлический расчет на пожар, это проверочный расчет. То есть проверяют диаметры на пропуск пожарного расхода.

При составлении Таблицы 10. Гидравлический расчет на пожар графы 1,2,3 и 4 переписываются без изменений из таблицы 9.

Сеть считается увязанной, если невязка в кольце не превышает 1 м, а по контуру 1,5-2 м.

Если невязка в кольце и по контуру не соответствует требованиям, производят увязку сети. Для этого справой стороны достраивают таблицу.

| SQ | Δg | Q | V | 1000i | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Если невязка в кольце со знаком (-), то берем Δg участка с тем же знаком, сто и h участка.

Если невязка в кольце со знаком (+), то берем Δg участка с противоположным знаком, чем h участка.

6.4 Гидравлический расчет водоводов

а) Гидравлический расчет водоводов на максимальное водопотребление.

Расход одного водовода: 	Qрас.сек:2= ________л/сек

Принимаем стальные трубопроводы: диаметр ______ мм

скорость ______ м/сек

1000i _________

б) Гидравлический расчет водоводов на пожар

Расход одного водовода: 	Qрас.сек.пож:2 =_______ л/сек

Принимаем стальные трубопроводы: диаметр ______ мм

скорость ______ м/сек

1000i _________

в) Гидравлический расчет водоводов на случай аварии

При аварии одна нить водовода должна пропускать не менее 70% расчетного расхода.

Расход одного водовода: 	Q1рас.сек·0,7 = _______л/сек

Принимаем стальные трубопроводы: диаметр ______ мм

скорость ______ м/сек

1000i _________

7 Определение свободных и пьезометрических напоров

7.1 Определение пьезометрических напоров при максимальном водопотреблении

Геодезические отметки расчетных узловых точек (по генплану населенного пункта)

Z1=____м			Z4=____м			Z7=____м

Z2=____м			Z5=____м			Z8=____м

Z3=____м			Z6=____м			Z9=____м

Для определения свободных напоров назначают диктующую точку сети (наиболее удаленную от ввода и самую высокую) и принимают в ней требуемый свободный напор Нсв

Нсв=4n+6									(26)

где n – этажность застройки;

4 – напор на каждый этаж в здании, м;

6 – напор на вводе в здание, м.

Вычисляется пьезометрическая отметка диктующей точки, путем сложения свободного напора с отметкой земли в этой точки.

Нn=Нсв+Z									(27)

Далее определяются пьезометрические напоры всех узловых точек сети, путем прибавления потерь напора, взятых из таблицы 9.

Для нахождения пьезометрических напоров в основной точке сети задаемся 3 направлениями.

Предположим, что 4 точка является диктующей:

1 направление: 4-3-2-1

Н3n=H4n+h3-4

Н2n=H3n+h2-3

Н1n=H2n+h1-2

2 направление: 4-5-9-1

Н5n=H4n+h4-5

Н9n=H5n+h5-9

Н1n=H9n+h1-9

3 направление: 4-5-6-7-8-1

Н5n=H4n+h4-5

Н6n=H5n+h5-6

Н7n=H6n+h6-7

Н8n=H7n+h7-8

Н1n=H8n+h1-8

Н1n.ср=(H1n+ H1n+ H1n):3

7.2 Определение свободных напоров при максимальном водопотреблении

Свободные напоры определяются путем вычисления отметок земли от пьезометрических напоров.

Н1св=Н1n.ср-Z1			Н4св=Н4n-Z4			Н7св=Н7n-Z7

Н2св=Н2n-Z2			Н5св=Н5n-Z5			Н8св=Н8n-Z8

Н3св=Н3n-Z3			Н6св=Н6n-Z6			Н9св=Н9n-Z9

7.3 Определение пьезометрических напоров при пожаре

По СНиП 2.04.02-84 пункт 2.30, свободный напор в диктующей точке равен 10 метрам.

Нn=Нсв+Z

Далее расчет производится аналогично расчету на максимальное водопотребление. Потери напора берутся из таблицы 10.

7.4 Определение свободных напоров при пожаре

Аналогично определению свободных напоров при максимальном водопотреблении.

В конце расчетов по одному из направлений строятся пьезометрические линии и расчетные схемы сети для максимального водопотребления и на пожар.

8 Расчетные схемы сети на  максимальное водопотребление и пожар

Расчетные схемы составляются по результатам гидравлических расчетов и расчетов свободных и пьезометрических напоров.

Для составления расчетной схемы на максимальное водопотребление данные взять из таблицы 9 и пунктов 7.1 и 7.2.

Для составления расчетной схемы на случай пожара данные взять из таблицы 10 и пунктов 7.3 и 7.4.

Рисунок 2 – Расчетная схема сети

#### Список рекомендуемой литературы

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения - Москва, 2003

- Справочник Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения Ленинград Стройиздат, 1988

- Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб Москва, 1995

- Абрамов Н.Н. Водоснабжение - Москва, 2012 – 480 с.

- Лысов В.А., Турянский И.П., Нечаева Л.И., Бутко А.В. Проектирование и расчет водопроводных очистных сооружений: Учебное пособие / Под общ. ред. В.А. Лысова – Ростов н/Дону: Рост. гос. строит. ун-т, 2012. – 140 с. с ил.

- Николадзе Г.И. Водоснабжение - Москва Стройиздат, 2011

# Text boxes

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

18.000

17.000

16.000

Нсв

Нn

Z

Q-Ø-l

V-1000i-h

Δh=