## Slide 1: Гидродинамика

## Slide 2: План урока:
1 Понятие о живом сечении, средней и истиной скорости, расходе. Смоченный периметр и гидравлический радиус.
2 Движение равномерное, установившееся и неустановившееся, напорное и безнапорное.
3 Ламинарный и турбулентный режим движения жидкости.
4 Связь между средней и максимальной скоростью. Опыты Рейнольдса. Границы существования ламинарного и турбулентного режимов движения жидкости.

## Slide 3
Гидродинамика — раздел гидравлики, изучающий законы движения жидкости, а также взаимодействия между жидкостью и твердыми телами при их относительном движении.

## Slide 4
Гидродинамические характеристики потока
Гидродинамическое давление — это внутреннее давление, развивающееся при движении жидкости.
Скоростью движения жидкости в данной точке называется скорость перемещения в пространстве частицы жидкости, находящейся в этой точке.

## Slide 5
Поток и его гидравлические элементы:
Поток жидкости - это непрерывная масса частиц жидкости, движущаяся в определенном направлении.

## Slide 6
Живое сечение потока (м², мм2, см2) - это площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная к направлению течения.
Рисунок 1 - Живые сечения:
а - трубы, б – клапана

## Slide 7
Смоченный периметр χ ("хи") - часть периметра живого сечения, ограниченная твердыми стенками (выделен утолщенной линией).

## Slide 8
Смоченный периметр
Для круглой трубы
если угол в радианах,
или

## Slide 9
Гидравлический радиус потока R - отношение живого сечения к смоченному периметру .

## Slide 10
Эквивалентный диаметр dэ – равен четырем гидравлическим радиусам
dэ = 4R
Для круглых труб:
R = d/4, dэ= d

## Slide 11
Для прямоугольных труб:
R = ab/2(a+b),
dэ = 2ab/a + b
для треугольных труб со стороной равной «a»
, ,

## Slide 12
Расход потока Q - объем жидкости V, протекающей за единицу времени t через живое сечение ω.

## Slide 13
Средняя скорость потока υ - скорость движения жидкости, определяющаяся отношением расхода жидкости Q к площади живого сечения ω

## Slide 14: 2 Движение равномерное, установившееся и неустановившееся, напорное и безнапорное

## Slide 15: Виды движения жидкости:

## Slide 16
1Установившееся движение-это движение при котором скорость и давление в любой точке пространства, занятого жидкостью не изменяется с течением времени. (Движение жидкости в трубе, создаваемое насосом, при постоянном числе оборотов рабочего колеса).

## Slide 17
2 Неустановившееся движение-это движение, при котором скорость и давление в любой точке пространства, занятого жидкостью изменяется с течением времени.(Движение жидкости в трубе, создаваемого поршневым насосом).

## Slide 18
3 Равномерное движение жидкости – установившееся движение, при котором живые сечения и средняя скорость потока не изменяются по его длине (движение жидкости в цилиндрической трубе).
4 Неравномерное движение –установившееся движение, при котором живые сечения и средняя скорость потока изменяется по его длине
(движение жидкости в суживающейся или расширяющейся трубе).

## Slide 19
5 Линия тока (применяется при неустановившемся движении) это кривая, в каждой точке которой вектор скорости в данный момент времени направлены по касательной.

## Slide 20
Трубка тока - трубчатая поверхность, образуемая линиями тока с бесконечно малым поперечным сечением.
Часть потока, заключенная внутри трубки тока называется элементарной струйкой.

## Slide 21
Напорное течение наблюдается в закрытых руслах без свободной поверхности. Напорное течение наблюдается в трубопроводах с повышенным (пониженным давлением).

## Slide 22
Безнапорное - течение со свободной поверхностью, которое наблюдается в открытых руслах (реки, открытые каналы, лотки и т.п.).

## Slide 23
3 Ламинарный и турбулентный режим движения жидкости

## Slide 24
Имеют место два различных по своему характеру режима движения
Ламинарный режим движения жидкости
турбулентный режим движения жидкости

## Slide 25
При ламинарном режиме жидкость движется слоями без поперечного перемешивания, причем пульсации скорости и давления отсутствуют.
При ламинарном течении в трубе все линии тока направлены параллельно оси трубы. Ламинарное течение является упорядоченным при постоянном напоре строго установившегося течения. Ламинарный режим наблюдается преимущественно при движении вязких жидкостей (нефти, смазочных масел и т.п.), и менее вязких жидкостей при их течении с небольшими скоростями.

## Slide 26
При турбулентном режиме слоистость нарушается, движение жидкости сопровождается перемешиванием и пульсациями скорости и давления.
Движение отдельных частиц оказывается хаотичным, беспорядочным. Наряду с осевым перемещением наблюдается вращательное и поперечное перемещение отдельных объемов жидкости. Этим и объясняются пульсации скоростей и давления.

## Slide 27
Критерием для определения режима движения является безразмерное число Рейнольдса. Для труб круглого сечения число Рейнольдса определяется по формуле:
Re = υ·d/ν;
где υ — средняя скорость жидкости;
d — диаметр трубы;
ν — кинематический коэффициент вязкости жидкости.

## Slide 28
При малой скорости потока в гладкой трубе (число Рейнольдса Re < 2300) режим движения жидкости ламинарный, а при высокой скорости (Re > 10000) – турбулентный

## Slide 29
В диапазоне от Re < 2300 до Re > 10000 режим переходный от ламинарного к турбулентному
Во всех случаях, даже когда поток в трубе турбулентный, в узком пристенном слое течение ламинарное