## Slide 1: Пара сил
Статика

## Slide 2: Пара сил
Система двух сил, равных по модулю, параллельных и направленных в разные стороны
Силы приложены к разным точкам 
не уравновешиваются
Нельзя заменить равнодействующей
Вызывает вращение тела

## Slide 3: Момент пары сил
Характеризует вращательное движение силы на твёрдое тело
Векторная величина
Численно равен произведению модуля силы на расстояние между линиями действия сил (плечо пары)

## Slide 4: Момент пары сил
Момент положителен, если пара вращает тело по часовой стрелке

## Slide 5: Момент пары сил

## Slide 6: Свойства пар сил
1. Пару сил можно перемещать в плоскости её действия

## Slide 7: Свойства пар сил
2. Две пары, моменты которых равны, эквивалентны

## Slide 8: Свойства пар сил
3. Систему пар сил можно заменить равнодействующей парой
Момент равнодействующей пары равен алгебраической сумме моментов пар, составляющих систему

## Slide 9: Свойства пар
4. Для равновесия пар необходимо и достаточно, чтобы алгебраическая сумма моментов сил системы равнялась нулю

## Slide 10: Момент силы относительно точки
Статика

## Slide 11
Сила, не проходящая через точку крепления тела, вызывает вращение тела
Действие такой силы на тело оценивается моментом

## Slide 12: Момент силы относительно точки
Численно равен произведению модуля силы на расстояние от точки до линии действия силы

## Slide 13: Момент силы относительно точки
Момент положителен, если сила разворачивает тело по часовой стрелке
Момент силы равен нулю, если линия действия силы проходит через точку

## Slide 14: Задача
Дана пара сил
Плечо равно 2м.
Заменить заданную пару сил эквивалентной парой с плечом 0,7 м

## Slide 15: Решение
Пары сил эквивалентны, если моменты этих пар сил численно равны

## Slide 16: Задача
Дана система пар сил
Определить момент результирующей пары
+
+
-

## Slide 17: Решение
Момент равнодействующей пары вызывает вращение по часовой стрелке

## Slide 18: Задача
Рассчитать сумму моментов сил вокруг точки