## Slide 1: Применение строительных материалов для отделки зданий
Преподаватель
Недильская И.И.

## Slide 2
Цель урока: ознакомить студентов с темой «Применение строительных материалов для отделки зданий». Задачи урока: изучить основные понятия по теме: Применение строительных материалов для отделки зданий Закрепить материал с помощью контрольных вопросов.
Привить интерес к дисциплине и специальности
Преподаватель Недильская И .И.
Дисциплина : «Архитектурное материаловедение» специальность 07.02.01, А-31

## Slide 3: Общие понятия об отделочных материалах
Отделочные материалы - это материалы в строительстве, применяемые для повышения эксплуатационных и декоративных качеств зданий и сооружений, а так же для защиты строительных конструкций от атмосферных и других воздействий.

## Slide 4
Отделочные материалы предназначены для повышения архитектурно-декоративных и эксплуатационных свойств зданий и сооружений, для защиты конструкций от атмосферных и других воздействий.
Отделочные материалы классифицируются по нескольким признакам:
по условиям эксплуатации;
назначению;
состоянию;
природе компонентов.
По условиям эксплуатации подразделяют материалы для внешней и внутренней отделки.

## Slide 5
По назначению отделочные материалы подразделяют на следующие виды:
собственно отделочные – имеют набольшую толщину, образуют на поверхности тонкие слои (краски, лаки, декоративные штукатурки) или представляют собой тонкий рулонный материал (обои, линолеум), тонкие плиты (керамические, из горных пород).
конструкционно-отделочные – изделия, которые не только применяются в целях декоративно-художественной отделки, но и служат конструктивным несущим элементом. К ним относятся лицевой кирпич, декоративный бетон, стеклянные блоки и др.
специально-отделочные материалы и изделия – выполняют определенные функции (защита от рентгеновского излучения – штукатурки, краски; защита от шума – отделочные и одновременно звукопоглощающие материалы.

## Slide 6
По состоянию отделочные материалы делят на:
жидкие – представляют собой смесь связующего вещества и декоративного компонента. К ним относится лакокрасочная продукция – вязко-текучие материалы, в состав которых входят пленкообразующие вещества (олифа, клей, лак). Масляные вододисперсионные краски наносятся на поверхность в жидко-вязком состоянии. Наливные полы состоят из жидкого полимерного связующего (полиуретан, эпоксидные смолы) и декоративного компонента (крошка, порошки, пигмент).
штучные – керамические плитки для стен, паркетные доски для покрытия пола.

## Slide 7
По состоянию отделочные материалы делят на:
жидкие – представляют собой смесь связующего вещества и декоративного компонента. К ним относится лакокрасочная продукция – вязко-текучие материалы, в состав которых входят пленкообразующие вещества (олифа, клей, лак). Масляные вододисперсионные краски наносятся на поверхность в жидко-вязком состоянии. Наливные полы состоят из жидкого полимерного связующего (полиуретан, эпоксидные смолы) и декоративного компонента (крошка, порошки, пигмент).
штучные – керамические плитки для стен, паркетные доски для покрытия пола.

## Slide 8
Для внутренней отделки используют менее прочные породы: гипс, ангидрид, мрамор, ракушечник. Они хорошо распиливаются и толщина плит может быть до 4 см.
Мрамор возможно распиливать на тонкие листы толщиной 0,5-1 см, что очень экономично.
Применяется «искусственный мрамор», изготовленный на минеральном и полимерном связующем, который конкурентоспособен природному мрамору, превосходит его по эксплуатационным показателям и имеет большую цветовую гамму.

## Slide 9: Основные отделочные материалы
отделочные растворы и бетоны
природные и искусственные каменные материалы
отделочная керамика
материалы и изделия на основе древесины, бумаги
стекла
пластмассы
металлы
лакокрасочные материалы
некоторые акустические материалы

## Slide 10: Разновидности отделочных материалов в зависимости от состава (происхождения):
1)Синтетические (искусственные)
-Эмали, краски, лаки, рулонные изделия и т.п.
Основной компонент - полимер.
Такие отделочные материалы удобны в применении, экологически безопасны и долговечны.

## Slide 11
2) Строительные материалы натурального происхождения
Изделия из древесины (напольные покрытия, фанера, шпон, древесностружечные плиты и т.д.), материалы для облицовки фасадов здания и для отделки интерьеров (натуральные декоративные камни: мрамор, гранит) и т.п.
Прочность, долговечность, экологичность, высокое качество и эксплуатационные свойства.

## Slide 12: В зависимости от назначения:
1) Конструкционно-отделочные строительные материалы
Стеклоблоки, декоративный бетон, лицевой кирпич, вентилируемые фасады, стеновые панели.
Этот вид отличается высокими эксплуатационными свойствами, долговечностью, прочностью; он выполняет функции ограждающих конструкций.

## Slide 13
Собственно отделочные материалы
Лаки, краски, обои, плинтусы напольные и потолочные, стеновые панели и т.п.
Удобны в применении, экологически безопасны и долговечны. Повышают эксплуатационные и декоративные качества помещения.

## Slide 14
Наиболее распространены из керамики облицовочные кирпичи, блоки, плитки, получаемые из природных глин белого, красного и кремового цветов, а также с добавками пигментов (серых, черных, коричневых, розовых); производят объемную керамику с крупным рельефом поверхности или бордюры.
Керамическая плитка выпускается специально для полов, плиток облицовки стен (более 40 видов), плитки для облицовки фасадов.
На некоторые плитки наносят глазурь, глянец прозрачный, блестящий и приглушенный, матовый, что делает его более износостойким и не скользким

## Slide 15: Материалы для внутренней отделки
Данные материалы не подвергаются таким интенсивным воздействиям, как материалы для внешней отделки зданий. Однако необходимо принимать во внимание износостойкость, влагонепроницаемость, акустические качества, пожаробезопасность, легкость чистки и пр.

## Slide 16: Рулонные отделочные материалы
Рулонные материалы для отделки стен, а именно обои – можно назвать одними из наиболее используемых при оформлении частных домов и квартир. Дешевизна, легкость в монтаже, большой выбор расцветок и фактур – все это до сих пор привлекает к ним внимание тех, кто когда либо задумывался о ремонте.

## Slide 17: Внешняя отделка построек
Внешняя отделка построек производится с применением материалов как на натуральной, так и искусственной основе. В качестве искусственных материалов чаще всего используются штукатурку, сайдинг, в качестве натуральных - мрамор, дерево, керамика, камень.

## Slide 18
Кровля является завершающим элементом в процессе внешней отделки. Сегодня самым востребованным материалом по отделке кровли является металлочерепица. Шифер, рулонная и наливная кровля уходят на второй план.

## Slide 20
Кровлю необходимо выбирать в зависимости от типа постройки и атмосферных условий данного региона. Самой долговечной и практичной является медная кровля.

## Slide 21
От качества отделочного материала зависит многое, например, как долго прослужит покрытие и насколько гигиеничным оно будет. При этом эксплуатационные характеристики материала должны полностью соответствовать функциональному назначению помещения, в котором он будет применяться.

## Slide 22
Например, в жилых комнатах наносить на поверхность потолка и стен желательно только бумажные обои. Для данной цели не годятся пленочные или рулонные материалы, поскольку они не впитывают влагу и не пропускают воздух.

## Slide 23
Для отделки стен ванной, а также других помещений, отличающихся повышенным влажностным режимом, стоит пользоваться только соответствующими влагостойкими материалами, например, клеенкой, безосновной пленкой либо пленкой на тканевой основе.

## Slide 24
Что до помещений туалета и кухни, то их рекомендуется оклеивать при помощи пленочных или рулонных материалов

## Slide 25
ДЕКОРАТИВНОЕ СТЕКЛО
В последнее десятилетие существенно повысилась роль облицовочных материалов из стекла.
Номенклатура показателей изделий из стекла широка, например:
стекло глушеное типа «Марблит»;
стекло крупноразмерное закаленное, покрытое с внутренней стороны керамической краской стемалит;
коврово-мозаичная плитка;
эмалированная плитка;

## Slide 26: Внутренняя отделка
Исходя из назначения помещения необходимо подбирать и цвет материалов. Для рабочих кабинетов более актуальны коричневые обои. Для спальных комнат лучше всего использовать голубые тона.

## Slide 27
Немаловажную роль играет и рисунок пленочных материалов и обоев. Для визуального расширения помещения стоит воспользоваться при отделке помещения обоями, имеющими мелкий рисунок. Высоту комнаты можно увеличить за счет вертикально расположенных рисунков.

## Slide 28
Рулонные материалы, имеющие фактурную или пленочную поверхность, визуально уменьшают внутреннее пространство. Кроме этого, цвет различных обоев может по-разному смотреться в помещении, имеющим как искусственное, так и дневное освещение. Стоит это учитывать при обустройстве дизайна интерьера.

## Slide 29: Контрольные вопросы
1) Приведите примеры отделочных материалов (4-5)
2) На какие два вида по составу (происхождению) подразделяют отделочные материалы?
3) Какие материалы можно отнести к собственно отделочным? (3-4)
4) На какие две группы делят отделочные материалы по назначению?
5) Какие виды отделочных материалов лучше наносить на поверхность потолка и стен?
6) Какой из возможных видов материалов наиболее востребован для отделки кровли?
7) Какие виды отделочных материалов можно отнести к искусственным?

## Slide 30: Литература
1. Блохин Б.Н., Галактионов А.А., Отделочные материалы и работы, М., 1962;
2. Макотинский М.П., Новые отделочные материалы, М., 1972;
3. Отделочные материалы и изделия
(http://knowledge.allbest.ru/construction/2c0a65625a2bd79b4c43a89521306c36_0.html)
4. Строительные материалы
(http://knowledge.allbest.ru/construction/2c0a65635a2bc69a4c53a88421316d27_0.html)
5. Технология отделочных материалов
(http://knowledge.allbest.ru/construction/3c0b65625a3ad78b5d43a88521316c27_0.html)