## Slide 1: Материалы специального назначения. Преодаватель Недильская и.И.

## Slide 2
Цель урока: ознакомить студентов с темой « Материалы специального назначения». Задачи урока: изучить основные понятия по теме: Материалы специального назначения. Закрепить материал с помощью контрольных вопросов.
Привить интерес к дисциплине и специальности

## Slide 3
К материалам специального назначения относят:
• Кровельные материалы
• Гидроизоляционные
• Герметизирующие
• Теплоизоляционные
• Звукоизоляционные

## Slide 4
Материалы, применяемые в производстве современных гидроизоляционных, кровельных, герметизирующих материалов.
Все исходные материалы можно разбить на следующие основные группы:
– продукты переработки нефти;
– продукты переработки каменного угля;
– амортизированная резина;
– синтетические полимерные материалы;
– прочие материалы.

## Slide 5
Продукты переработки нефти.
Для строительства из продуктов переработки нефти главное место занимает битум, применение которого для целей гидроизоляции ведётся с незапамятных времён. Но, кроме него, в настоящее время находят применение также и другие продукты переработки нефти, получаемые как при прямой перегонке нефти, так и путём пиролиза её фракций.
Амортизированная резина обладает целым рядом ценных технических свойств – высокой эластичностью, водонепроницаемостью, морозостойкостью и др. Особенно важное значение по ресурсам и по комплексу свойств имеют амортизированные автомобильные покрышки, а также большое количество отходов резиновой промышленности.

## Slide 6
Амортизированная резина обладает целым рядом ценных технических свойств – высокой эластичностью, водонепроницаемостью, морозостойкостью и др. Особенно важное значение по ресурсам и по комплексу свойств имеют амортизированные автомобильные покрышки, а также большое количество отходов резиновой промышленности.

## Slide 7
Синтетические материалы. Для производства гидроизоляционных материалов находят применение следующие синтетические полимеры: Синтетические каучуки и латексы применяют в производстве гидроизоляционных материалов главным образом в качестве облагораживающих добавок к битумам и каменноугольным продуктам. Однако, из широкой гаммы каучуков, производимых в стране, общего и специального назначения для целей производства гидроизоляционных, кровельных и герметизирующих материалов до настоящего времени используют лишь несколько видов (полиизобутилен, хлоропреновый каучук, тиоколы, бутил-каучук).
Пластические массы. В настоящее время в производстве гидроизоляционных и герметизирующих материалов находит применение всё большее количество различных пластических масс. Наиболее распространённые пластические массы (полиэтилен, поливинилхлорид, полиэфируретаны, полистирол, фенолформальдегидная смола, кумароновые смолы).

## Slide 8
Прочие материалы. Основными пластификаторами производстве изделий из полимеров служат (дибутилфталат, диоктилфталат, дибутилсебацинат, диоктилсебацинат, трикрезилфосфат). Наиболее распространёнными наполнителями в производстве гидроизоляционных и кровельных материалов являются (асбест, тальк, мел, каолин, сажа печная). Технология производства кровельных, гидроизоляционных и герметизирующих материалов включает: подготовку сырьевых, компонентов, дозировку, плавку, охлаждение расплава, литье, охлаждение, механическую обработку.

## Slide 9
Кровельные материалы .
Хорошее состояние и долговечность жилищногражданских, промышленных, сельскохозяйственных и других зданий, а также расходы на их содержание во многом зависят от качества кровли. Покрытие крыши подвержено суточным и сезонным колебаниям температуры, солнечной радиации, воздействию атмосферных осадков в сочетании с температурными изменениями, ветрами, а иногда и вредными осадками, выбрасываемыми промышленными предприятиями. Поэтому для нормальной эксплуатации зданий и сохранения их долговечности большое значение имеют качество кровельных материалов и их рациональное применение.

## Slide 10
Кровельные материалы можно условно квалифицировать по виду исходного сырья, наличию основы, виду вяжущего вещества, структуре, форме и внешнему виду, и др. По виду исходного сырья кровельные материалы подразделяются на:
– органические (рубероид, деревянные плитки, кровельная дрань и стружка и др. );
– минеральные (асбестоцементные листы и плитки, глиняная черепица).
По наличию основы кровельные материалы подразделяются на: – основные (на картонной и стекловолокнистой основе);
– безосновные (получаемые прокаткой на каландрах смеси вяжущих веществ с наполнителями и добавками в полотнища заданной толщины).

## Slide 11
По виду вяжущего вещества кровельные материалы делятся на:
– битумные рулонные материалы (пергамин, рубероид);
– дёгтевые (толь кровельный и гидроизоляционный); – битумно-полимерные (эмульсия ЭГИК, БЛК); – гудрокамовые (рулонные материалы РГМ-420 и РГМ-350);
– дёгтебитумные.
По структуре различают кровельные материалы:
– покровные (рубероид кровельный с крупнозернистой и мелкозернистой посылкой и др. );
– беспокровные (гидроизол, фильгоизол).

## Slide 12
По форме и внешнему виду кровельные материалы различают:
– штучные (листовые) - асбестоцементные листы и плитки, листовая сталь, глиняная черепица, деревянные кровельные материалы (доски, плитки, дрань);
– рулонные (кровельный пергамин, рубероид, толь кровельный, гидроизол);
– мастичные (битумные и дёгтевые материалы, модифицированные полимерами и используемые в качестве самостоятельных материалов при устройстве так называемых бесшовных кровель).

## Slide 13
Гидроизоляционные материалы.
При устройстве гидроизоляции необходимы материалы, обладающие водо- и гнилостойкостью и отвечающие ряду специфических требований, т. к. на материал, уложенный на поверхность для защиты от грунтовых вод, воздействуют, кроме воды и микроорганизмов, ещё блуждающие токи. Материал должен быть достаточно прочным и выдерживать гидростатическое давление воды и сыпучего грунта в местах неплотного примыкания материала к изолируемой поверхности. Следовательно, при разработке новых видов гидроизоляционных материалов необходимо стремиться к созданию материала, обладающего максимальной прочностью (порядка 30 -50 кг/см 2 и выше) и достаточным удлинением (50 -70 % и выше).

## Slide 15
Герметизирующие материалы. Сборное строительство жилых и промышленных зданий остро нуждается в материалах для герметизации стыков между сборными конструкциями. Стыки являются наиболее уязвимым местом сооружения, т. к. влага, попадающая в стык, приводит к ускоренной коррозии сварных конструкций стыков, снижая тем самым срок службы здания.

## Slide 16
Теплоизоляционными называют материалы, применяемые в строительстве жилых и промышленных зданий, тепловых агрегатов и трубопроводов с целью уменьшить тепловые потери в окружающую среду. Использование теплоизоляционных материалов позволяет уменьшить толщину и массу стен и других ограждающих конструкций, снизить расход основных конструктивных материалов, уменьшить транспортные расходы и соответственно снизить стоимость строительства. Наряду с этим при сокращении потерь тепла отапливаемыми зданиями уменьшается расход топлива. Многие теплоизоляционные материалы вследствие высокой пористости обладают способностью поглощать звуки, что позволяет употреблять их также в качестве акустических материалов для борьбы с шумом

## Slide 17
Теплоизоляционные материалы классифицируют по виду основного сырья, форме и внешнему виду, структуре, плотности, жесткости и теплопроводности.
По виду основного сырья теплоизоляционные материалы подразделяются на:
– неорганические, изготовляемые на основе различных видов минерального сырья (горных пород, шлаков, стекла, асбеста),
– органические, сырьем для производства которых служат природные органические материалы (торфяные, древесноволокнистые) и материалы из пластических масс.
Органические теплоизоляционные материалы в зависимости от природы исходного сырья можно условно разделить на два вида:
– материалы на основе природного органического сырья (древесина, отходы деревообработки, торф, однолетние растения, шерсть животных и т. д. ),
– материалы на основе синтетических смол, так называемые теплоизоляционные пластмассы.

## Slide 18
По форме и внешнему виду различают:
– штучные жесткие (плиты, скорлупы, сегменты, кирпичи, цилиндры)
– гибкие (маты, шнуры, жгуты)
– рыхлые и сыпучие (вата, перлитовый песок, вермикулит).
Теплоизоляционные материалы из органического сырья могут быть жесткими и гибкими. К жестким относят древесносткужечные, древесноволокнистые, фибролитовые, арболитовые, камышитовые и торфяные, к гибким строительный войлок и гофрированный картон. Эти теплоизоляционные материалы отличаются низкой водо - и биостойкостью.

## Slide 19
По структуре теплоизоляционные материалы классифицируют на:
– волокнистые ( минераловатные, стекло - волокнистые)
– зернистые (перлитовые, вермикулитовые)
– ячеистые (изделия из ячеистых бетонов, пеностекло)
По назначению теплоизоляционные материалы бывают
: – теплоизоляционно-строительные (для утепления строительных конструкций)
– теплоизоляционно-монтажные (для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов).
Теплоизоляционные материалы должны быть биостойкими т. е. не подвергаться загниванию и порче насекомыми и грызунами, сухими, с малой гигроскопичностью так как при увлажнении их теплопроводность значительно повышается, химически стойкими, а также обладать тепло и огнестойкостью.

## Slide 20
В зависимости от структуры теплоизоляционные пластмассы могут быть разделены на две группы:
– пенопласты
– поропласты.
Пенопластами называют ячеистые пластмассы с малой плотностью и наличием несообщающихся между собой полостей или ячеек, заполненных газами или воздухом. Поропласты-пористые пластмассы, структура которых характеризуется сообщающимися между собой полостями. Наибольший интерес для современного индустриального строительства представляют пенополистпрол, пенополивинилхлорид, пенополиуретан и мипора.

## Slide 22: Звукоизоляционные материалы. Постоянный шум является обязательным спутником жителей больших городов. Некоторые привыкают к стучащим дверям, шагам над головой и работающим телевизорам за стеной спальни, однако большинство горожан старается обезопасить себя от слишком агрессивной акустики, монтируя в квартирах систему звукоизоляции. Современные звукоизоляционные материалы для домов и квартир позволяют противодействовать практическим всем видам шумов: воздушным, ударным и структурным.

## Slide 23
Особенности
Дискомфорт человеку приносит не наличие шума как такового, а превышение допустимых величин мощности звука. При шуме в 25-30 дб человеческий организм ощущает себя наиболее комфортно, по мере усиления звуковых раздражителей отношение к шуму меняется на терпимое, каковым оно остаётся до достижения мощности 60 дб. При превышении данного индекса шум становится агрессивным раздражающим фактором, способным заметно влиять на состояние психики.

## Slide 24
Современная промышленность предоставляет огромный выбор изоляционных подложек:
Штапельное стекловолокно. Материал относится к классу долговечных, имеет высокий индекс снижения уровня ударного шума – 42 дб, не горюч. К данной категории относится такой материал, как «Шумостоп – С2».
Мембрана полимерно-битумная. Основанием служит звукоизоляционный слой из нетканого п/э, на поверхность которого нанесёно покрытие из битума с пластификаторами-полимерами, армированное стекловолокном. Материал устойчив к разложению и гниению, паропроницаем, имеет индекс снижения ударного шума на 26-39 дб (в зависимости от толщины). Группа горючести – Г2. Ярким примером могут служить FonoStop Duo и «Изолонтейп».
Стекловойлочный холст с односторонней битумной пропиткой. Рассчитан на длительный срок эксплуатации, водонепроницаемый и пожароустойчивый материал. Индекс снижения шума – в пределах 23-29 дб. К данной разновидности относят стеклохолст марки «Шуманет», а также «Изофон-супер».

## Slide 25
Экструдированный пенополистирол. Это долговечный материал (рассчитан на 50 лет), который имеет индекс снижения шума 25 дб, характеризуется низким водопоглощением и высоким сопротивлением сжатию, минусом можно назвать высокий индекс пожароопасности – Г1. Это такие марки, как «Фомборд», «Пеноплэкс», плиты «ТИСплэкс» и др.
Композит. Данный материал состоит из трёх слоёв: между слоями п/э или алюминиевой плёнки расположены пенополистирольные гранулы. Особенность композита заключается в том, что нижняя плёнка имеет способность пропускать влагу во внутреннее пространство, откуда она выводится по расширительным швам. Тем самым пространство вентилируется. Срок службы составляет 20 лет, индекс снижения шума находится в пределах 18-20 дб, материал не горюч. Это такие марки, как Tuplex, «ТермоЗвукоИзол», «Виброфильтр».
Подложка из пробкорезины. Это маты из резинового гранулята и пробковой крошки. Материал имеет среднюю пожаробезопасность (класс горения В2), однако может способствовать появлению плесени в конструкциях, в связи с чем требует дополнительной гидроизоляции. Индекс снижения шума – от 18 до 21 Дб. Это такие материалы, как UZIN RR 188, «Уцин РР 188», Ibola.

## Slide 26
Пробковая подложка. Материал, который выпускается из прессованной пробковой крошки, не подвержен гниению и грибку, срок службы достигает 40 лет. Позволяет снизить ударный шум на 12 дб. Примером может служить рулонный материал Cork Roll, пластины Corksribas, Ipocork и др.
Пенополиэстер. Материал из синтетического волокна, с двух сторон пропитанного армирующим стекловолоконным составом, имеет высокую паропроницаемость, позволяя поверхностям «дышать», индекс звукоизоляции – 8-10 дб. Горюч (класс Г2).
Пенополиэтилен (вспененный полиэтилен). Различают несшитый пенополиэтилен, имеющий наименьшие звукоизоляционный эффект; физически сшитый и химически сшитый, качество шумоизоляции последней разновидности наиболее высоко. Материал имеет высокий класс горючести – Г2, разрушается при воздействии ультрафиолета, проседает при длительных нагрузках, неустойчив к плесени. Индекс звукоизоляции варьируется от 12 до 15 дб. Это такие марки, как «Изопенол», «Пленэкс», «Изолон» и множество других.
Tecsound. Тонкий синтетический материал на эластичной полимерной основе, применяемый для изоляции двух видов шумов: воздушного и вибрационного (ударного). Является самозатухающим и влагостойким материалом, имеет индекс звукоизоляции в пределах 25-30 дб. Эффективен при подавлении шумов от металлической кровли.

## Slide 27
Использованная литература
Архитектурное материаловедение. Айрапетов Д.П. 1983
Архитектурное материаловедение, Тихонов Ю.М., Панибратов Ю.П., Мещеряков Ю.Г., 2013
https://elit-ss.ru/zvukoizoljacionnye-materialy-zvukopogloshhajushhie
http://sv777.ru/index.php/doma-i-kvartiri/osnovnye-svojstva-zvukopogloshhayushhix-materialov.html
http://docs.cntd.ru/document/gost-23499-2009
http://www.alobuild.ru/teploizplacionnie-materialy/zvukopogloschayuchie-materialy.php