## Slide 1: Плоская система сходящихся сил и условие ее равновесия
Новороссийский колледж строительства и экономики
Автор: преподаватель автомеханических дисциплин
Лозовицкая М.Ю.

## Slide 2: Опрос домашнего задания:
Какое тело называют свободным?
Какое тело называют несвободным?
Что называют связью?
Какие типы связей вы знаете?
Что называют реакцией связи?

## Slide 3
Плоской системой сходящихся сил называется система сил, линии действия которых лежат в одной плоскости и пересекаются в одной точке (рис. 1.12)

## Slide 4
Чтобы выяснить, будет ли данное тело находиться в равновесии, под действием плоской системы сходящихся сил, необходимо найти ее равнодействующую силу.
Аналитическое условие равновесия
Если равнодействующая равна нулю, система находится в равновесии,
если не равна нулю – не находится в равновесии.

## Slide 5
Существует два способа определения равнодействующей силы плоской системы сходящихся сил: геометрический и аналитический.
1. Геометрический способ определения равнодействующей – построение силового многоугольника: в произвольно выбранную точку переносится объект равновесия, в эту точку помещается начало первого вектора, перенесенного самому себе; к концу первого вектора переносится начало второго вектора, к концу второго- начало третьего и т.д.
Если построенный силовой многоугольник окажется незамкнутым, значит, данная система сил не находится в равновесии. В этом случае вектор равнодействующей силы соединит начало первого вектора с концом последнего ( рис. 1.13, а)
Рис. 1.13, а

## Slide 6
Геометрическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил заключается в замкнутости силового многоугольника, т.е. при построении силового многоугольника конец последнего вектора совпадает с началом первого ( рис. 1.13, б)

## Slide 7
2. Аналитический способ определения равнодействующей: все силы проектируются на две взаимно перпендикулярные оси координат, а затем находится алгебраическая сумма проекций всех сил на ось х и у.
Если алгебраическая сумма проекций всех сил равна нулю, данная система сил находится в равновесии.
Аналитическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил:

## Slide 8: Домашнее задание:
Электронная библиотека по ссылке:
http//www/iprbookshop/20148.html
Королев П.В. Механика, прикладная механика, техническая механика, 2020
Покровский В.В. Механика. Методы решения задач, 2020

## Slide 9: Контрольные вопросы:
1. Система сил – это?
2. Какую систему сил называют сходящейся?
3. Какие два способа определения равнодействующей силы плоской системы сходящихся сил вы знаете?