## Slide 1: Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава

## Slide 2: Содержание лекции
Виды скоростей
Понятие технической скорости
Понятие эксплуатационной скорости
Понятие скорости сообщения
Мероприятия по повышению скоростей
Выполнение практического задания
Контрольные вопросы

## Slide 3: План работы
Расчет скоростей движения подвижного состава. Мероприятия по повышению технической скорости и эксплуатационной скорости.
Выполнение практического задания по определению скоростей движения подвижного состава.

## Slide 4: Виды скоростей
На автомобильном транспорте планируют и учитывают три вида скоростей движения:
1. техническая скорость VТ;
2. эксплуатационная скорость VЭ;
3. скорость соединения VС.

## Slide 5: Понятие технической скорости
Техническая скорость - это средняя скорость движения подвижного состава за определенное время движения. Определяется по формуле:
Vт = Lобщ : tдв
где Lобщ – общий пробег;
tдв – время движения.

## Slide 6: Понятие технической скорости
Техническая скорость подвижного состава зависит от:
1) динамических качеств подвижного состава;
2) степени использования грузоподъемности подвижного состава;
3) дорожных и климатических условий;
4) интенсивности движения транспортного потока;
5) частоты остановок связанных с регулированием движения;
6) квалификации водителя;
7) особенностей перевозы моего груза.

## Slide 7: Понятие эксплуатационной скорости
Эксплуатационная скорость – это условная скорость движения состава за время его нахождения на линии, определяемая отношением пройденного расстояния к общему времени нахождения на линии.
Эксплуатационная скорость характеризует степень совершенства транспортного процесса в данных условиях эксплуатации.

## Slide 8: Понятие эксплуатационной скорости
Определяется по формуле:
Vэ = Lобщ : tдв + tп-р + tп.т
где Lобщ – общий пробег;
tдв – время движения;
tп-р – время на погрузку-разгрузку;
tп.т – простой автомобиля по причине технической неисправности.

## Slide 9: Понятие эксплуатационной скорости
Эксплуатационная скорость подвижного состава зависит от:
1) технической скорости;
2) средств совершенствования погрузки - разгрузки;
3) расстояния перевозки груза;
4) коэффициента использования пробега;
5) грузоподъемности подвижного состава.

## Slide 10: Понятие скорости сообщения
Скорость сообщения характеризует скорость доставки груза.
Скорость сообщения определяют делением длины маршрута на время, затрачиваемое подвижным составом для прохождения данного маршрута.

## Slide 11: Понятие скорости сообщения
Определяется по формуле:
Vс = lм : tм
где lм– длина маршрута, км;
tм – время, затрачиваемое для перевозки груза на данном маршруте, ч.

## Slide 12: Понятие скорости сообщения
Время, затрачиваемое для перевозки груза на данном маршруте определяется по формуле :
tм = lм : Vт + tк.о
где tк.о – кратковременные остановки, ч;
lм– длина маршрута, км;
Vт – техническая скорость, км.

## Slide 13: Мероприятия по повышению скоростей
Мероприятия по повышению технической скорости VТ и эксплуатационной скорости VЭ :
1) повышение динамических качеств подвижного состава за счет четкого регулирования механизмов системы ;
2) улучшение технического состояния подвижного состава ;
3) улучшение дорожных условий (качества дорожного покрытия ) ;

## Slide 14: Мероприятия по повышению скоростей
4) улучшение регулирования движением подвижного состава ;
5) использование производительных погрузочных - разгрузочных механизмов ;
6) провождения предварительной подготовки груза к перевозке , механизация системы оформления документов ;
7) повышение квалификации водителей.

## Slide 15: Выполнение практического задания по определению скоростей движения подвижного состава
Автопоезд прошел расстояние от Москвы до Орши протяженностью 487 км за 10,2 ч; из них 8 ч составило время движения. После 5 ч простоя в Орше для сдачи и получения груза автопоезд отправился в обратный путь, который так же был пройден 10,2 ч, из них 8 ч в движении. Определить техническую скорость VТ , эксплуатационную скорость Vэ и скорость сообщения VС.

## Slide 16: Решение задачи
Vт = Lобщ : tдв = 487 + 487 : 8 + 8 = 60,87 км/ч
Vэ = Lобщ : tдв + tп.т = 487 + 487 : 10,2 + 5 + 10,2 = 38,3 км/ч
Vс = lм : tм = 487 : 10,2 = 47,7 км/ч

## Slide 17: Контрольные вопросы
1. Какие виды скоростей вы знаете?
2. Дайте определение понятию «техническая скорость»
3. Как рассчитать техническую скорость подвижного состава?
4. Какие показатели влияют на техническую скорость автомобиля?
5. Дайте определение понятию «эксплуатационная скорость».
6. Как рассчитать эксплуатационную скорость подвижного состава?
7. От каких показателей зависит эксплуатационная скорость?
8. Дайте определение понятию «скорость сообщения».
9. Как рассчитать скорость сообщения?
10. Назовите мероприятия по повышению технической скорости и эксплуатационной скорости.