## Slide 1: Эргономика жилых помещений
Преподаватель спец.дисциплин МУХАНЕЕВА В.В.

## Slide 2: Эргономика жилых помещений
Данный презентационный материал является лекционным по дисциплинам:
ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале»;
ПМ.06 «Дизайн интерьеров» в группах Д-31,Д-41;
«Интерьеры гражданских зданий» в группе А-31, А-41.
В данной презентации представлен, как текстовый материал, так и графический, что поможет студенту лучше усвоить данный материал и применить его в дальнейшем при выполнении практических работ, курсового и дипломного проектирования.

## Slide 3: Что такое эргономика?
Человек - мера всех вещей
Эргономика - наука, изучающая различные предметы, находящиеся в непосредственном контакте с человеком в процессе его жизнедеятельности.
Ее цель разработать форму предметов и предусмотреть систему взаимодействия с ними, которые были бы максимально удобными для человека при их использовании.

## Slide 4
Стандарты размещения
210 - зона досягаемости руки в положении стоя 197 - высота двери 195 - верхний предельный уровень зоны удобной досягаемости 190 - максимальная высота полки 180 - максимальная высота размещения органов управления 176 - зона досягаемости руки в положении сидя 175 - максимальная высота размещения индикаторов 160 - уровень глаз в положении стоя 140 - стенные выключатели электросети 135 - предельная высота вертикального индикатора для отсчета стоя 120 - заградительная решетка у оборудования 118 - уровень глаз сидящего мужчины (175) сидение (43)

## Slide 5
105 - дверная ручка 100 - минимальная высота загородительной решетки 80 - высота размещения органов управления, высота строгального станка, верстака, нижняя предельная зона досягаемости рук 75 - 70 - рабочий стол 68 - 65 - стол для пишущей машинки 60 - минимальное пространство для ног 50 - минимальная высота управления сидя 43 - сидение для мужчины 40 - сидение для женщины 30 - оптимальная высота ступени стремянки 17 - оптимальная высота ступени лестницы 4 - женский каблук 2,5 - мужской каблук
Стандарты размещения

## Slide 6: Эргономика Человека

## Slide 10: Рабочая зона рук и ног человека

## Slide 11: Эргономика кухни

## Slide 12: Эргономика кухни

## Slide 13: Эргономика кухни

## Slide 14: Эргономика кухни

## Slide 15: Эргономика кухни

## Slide 16: Эргономика кухни

## Slide 17: Эргономика санузла

## Slide 18: Эргономика санузла

## Slide 19: Эргономика санузла

## Slide 20: Эргономика санузла

## Slide 21: Эргономика санузла

## Slide 22: Эргономика санузла

## Slide 23: Эргономика санузла

## Slide 24: Эргономика спальни

## Slide 25: Эргономика спальни

## Slide 26: Эргономика спальни и гардероб

## Slide 27: Эргономика спальни и гардероб

## Slide 28: Эргономика кабинета

## Slide 29: Эргономика кабинета

## Slide 30: Эргономика коридора

## Slide 31: Эргономика коридора

## Slide 32: Эргономика коридора

## Slide 33: Тамбур

## Slide 34: Тамбур