## Slide 1
Данная презентация полностью состоит из гиперссылок. Все действия осуществляются вспомогательными кнопками (которые будут Вам предоставлены).
Далее

## Slide 2: Тест по теме «Типология зданий»
Меню

## Slide 3: Меню:
Тест
Лекция

## Slide 4: ТИПЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Архитектурно-пространственная среда представляет собой единство нескольких основных компонентов: зданий и сооружений, пространства между ними и внутри них и элементов естественной природы, в той или иной степени включенных в среду. Важнейшим компонентом этого единства являются здания и сооружения.
Функциональное назначение зданий главным образом и определяет их форму. А функциональное назначение в первую очередь определяется социальными запросами общества, которые зависят от присущего им характера производственных отношений. Поэтому и типология в архитектуре отражает характер производственных отношений общества.

## Slide 5
Процесс формирования типологической структуры очень сложен. Кроме четко выраженных типов зданий, существует множество переходных не определившихся форм. Это объясняется тем, что в процессе развития общества типы зданий постоянно видоизменяются. Первичная типологическая классификация зданий и сооружений, существующих в настоящее время, включает четыре их основных группы, соответствующие основным видам человеческой деятельности: быту, труду и общественно-административной деятельности:
общественные здания и сооружения
жилые дома
промышленные здания и сооружения
здания и сооружения, предназначенные для нужд сельского хозяйства
Каждая из этих групп имеет в свою очередь собственную типологическую структуру в зависимости от специфики этой группы. Основным признаком зданий, по которому определяют принадлежность его к той или иной группе, является его назначение как отражение потребности общества в здании определенного типа для определенной цели.

## Slide 6
Например, общественные здания и сооружения классифицируются по областям культурно-бытового обслуживания населения: здравоохранение; наука, просвещение и обучение; воспитание и обучение: физкультура и спорт: массовый отдых; транспорт и связь; общественное питание; торговля: хозяйственно-бытовое обслуживание; управленческо- административная деятельность; коммунальные предприятия.
Система организации полноценного культурно-бытового обслуживания населения должна удовлетворять всем запросам общества, в соответствии с чем она имеет разветвленную структуру учреждений и значительное количество типов зданий и сооружений.

## Slide 7
Кроме типологической классификации, т. е. классификации зданий по назначению, существует подразделение зданий на классы по значимости.
Каждому классу зданий (их четыре) предъявляются определенные требования относительно капитальности (строительные материалы и конструкции, огнестойкость и т. д.), степени градостроительного и народнохозяйственного значения, характеристики эксплуатационных качеств.
Здания I класса. Жилые и общественные здания, отвечающие повышенным требованиям (общественные здания, играющие особо важную роль в композиции городов, жилые выше шести этажей и др.).
Здания II класса. Здания массового строительства, жилые дома в 4—5 этажей.
Здания III класса. Малоэтажные здания с небольшой вместимостью.
Здания IV класса. Здания, удовлетворяющие минимальным требованиям.
Меню

## Slide 8: Правильно!

## Slide 9: Попробуй ещё раз!

## Slide 10: Тест «Типология зданий».
1. Что понимается под архитектурой?
Система художественных форм и образов, присущих различным архитектурным объектам.
Материальная пространственная среда, созданная искусственным путём для различных процессов жизнедеятельности людей.
Искусство проектировать и строить здания и сооружения.

## Slide 11
Строительство жилья, промышленных предприятий и инженерных сооружений.
Создание зданий и сооружений, представляющие памятники эпохи.
2. Какие задачи ставятся перед архитектурой в современных условиях?
Создание пространственной среды для комплекса процессов труда, отдыха и быта людей.

## Slide 12: 3. Чем определяется потребность в строительстве зданий?
      Желанием архитектора.
    Социальным заказом (потребностью) общества.
Наличием материалов, рабочей силы.

## Slide 13: 4. Каким главным требованиям должны отвечать архитектурные сооружения?
Функциональной целесообразности (польза).
Иметь хороший внешний вид и быть прочным.
Обеспечивать единство прочности, пользы и красоты.

## Slide 14: 5. Кому принадлежит высказывание о том, что в архитектуре должны выступать в единстве польза, прочность, красота?
Древнеримскому архитектору Витрувию.
Известному архитектору эпохи Возрождения Виньоле.
Советскому архитектору академику Желтовскому.

## Slide 15: 6.Чем объясняется незначительное применение в современном строительстве классических архитектурных деталей и форм (ордерных систем, лепных украшений и т.п.)?
Отсутствием опытных мастеров.
Отсутствием необходимых отделочных материалов, а также их высокой стоимостью.
Противоречиями с современными методами типизации и унификации в строительстве.

## Slide 16: 7. В каком направлении следует развивать строительство, чтобы оно не создавало угрозы окружающей природной среде?
Оставлять условия существования окружающей среды без нарушения сложившегося в природе равновесия.
Приостановить строительство, ограничиться зданиями и сооружениями, вписывающимися в природные условия и не создающими вредности.
При строительстве и проектировании искусственной среды создавать системы безотходных производств, искусно вписывать её в окружающую среду.

## Slide 17: 8. Что называют сооружением?
Систему взаимосвязанных строительных частей и элементов (несущих и ограждающих).
Инженерные конструкции и материалы, применяемые для строительства.
Систему взаимосвязанных зданий и архитектурных форм.

## Slide 18: 9. Какие сооружения относят к архитектурным?
Мосты, железные дороги, подпорные стенки, плотины и т.д.
Жилые, общественные и промышленные здания и сооружения.
Сооружения с искусственной средой, характеризующейся соответствующими параметрами (температурой, влажностью, освещённостью и т.д.).

## Slide 19: 10. Как классифицируются здания по назначению?
Гражданские и общественные.
Жилые, общественные и производственные.
Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные.

## Slide 20: 11. При каком количестве этажей здания относят к многоэтажным?
3-х и более этажей.
4–9 этажей.
При количестве этажей более 20.

## Slide 21: 12. Что понимается под этажом в здании?
Помещения, примыкающие к одной лестничной клетке.
Помещения, расположенные выше спланированного уровня земли.
Часть здания с помещениями, расположенными в одном уровне.

## Slide 22: 13. Какие этажи называют подземными (подвальными)?
С отметкой пола не ниже уровня спланированной поверхности земли вокруг здания.
С отметкой пола ниже спланированной поверхности земли более чем на половину высоты расположенного в нём помещения.
Спланированная поверхность земли вокруг здания выше отметки пола помещения, но не ниже отметки подоконника.

## Slide 23: 14. Какой этаж называют мансардным?
Этаж, отметка пола которого выше уровня земли вокруг здания.
Этаж, расположенный в объёме чердачного пространства, при высоте помещения более 1,6 м.
Этаж, для которого отметка пола помещения выше спланированной поверхности земли вокруг здания, но не ниже отметки подоконника.

## Slide 24: 15. Какие этажи учитываются при определении этажности здания?
Только подземные и надземные этажи.
Все этажи, включая подвал, если спланированная поверхность земли не ниже подоконника.
Надземные, мансардные, цокольные этажи при низе перекрытия, находящегося выше спланированной поверхности земли более чем на два метра.

## Slide 25: 16. Какие задачи определяют функциональные требования, предъявляемые к зданиям?
Обеспечение прочности и устойчивости здания.
Обеспечение условий рациональной планировки, размеров помещений, удовлетворяющих нормальному функционированию технологических процессов.
Удовлетворение условиям нормального микроклимата, долговечности и огнестойкости.

## Slide 26: 17. Почему в СНиП квартиры разделяются на 2 типа – “А” и “Б”?
В связи с различным назначением квартир (городские или сельские).
В связи с различной численностью семей.
В связи с различным возрастным составом, полом, численным составом и родственными отношениями в семье.

## Slide 27: 18. На какие группы возгораемости делятся строительные материалы, из которых строят здания?
Сгораемые, тлеющие, воспламеняющиеся.
Несгораемые и сгораемые.
Сгораемые, трудносгораемые, несгораемые.

## Slide 28: 19. Чем характеризуется степень долговечности здания?
Морозостойкостью, прочностью, стойкостью против коррозии материалов несущих конструкций.
Способностью здания обеспечивать потребительские качества в течение заданного срока эксплуатации.
Требованиями к прочности и огнестойкости материала в течение заданного срока эксплуатации.

## Slide 29: 20. Что понимается под функциональной схемой зданий?
Схема размещения помещений в пространстве этажа.
Объёмно-пространственная композиция зданий.
Условная схема размещения помещений с обозначением их технологических взаимосвязей.
картинки