## Slide 1: Презентация на тему: «Шероховатость и обработка поверхностей»
Преподаватель ИГ Гомозова Л.Н.

## Slide 2
Задачи:
Образовательная:
познакомить учащихся с методами изображения и обозначения шероховатости поверхности;
воспитательная:
формирование умений воспитывать в себе графическую культуру и техническую речь;
развивающая:
формирование умений развивать техническую грамотность и кругозор;
способствовать развитию у учеников умений выделять главное в изучаемом объекте;
развивать познавательный интерес, умение работать со справочными таблицами;

## Slide 3: Содержание
1 Определение шероховатости
2 Основные обозначения
3 Маркировка структуры поверхности
4 Основные правила, используемые для обозначения неровности поверхности на чертежах
5 Обозначение шероховатости поверхности
6 Методы осуществления контроля
7 Правила нанесения шероховатости поверхностей на чертежах

## Slide 4: Шероховатость поверхности
Шерохотоватость поверхности – это показатели, которые обозначают определенное количество данных характеризующих состояние неровностей поверхности измеряемых сверхмалыми отрезками при базовой величине длины.
Совокупность показателей, обозначающих возможную ориентацию направлений неровностей поверхностей с определенными значениями и их характеристикой, задается в нормативных документах ГОСТ 2789-73, ГОСТ 25142-82, ГОСТ 2.309-73.
Совокупность требований указанных в нормативных документах распространяется на изделия, изготовленные с использованием различных материалов, технологий и методов обработки, за исключением имеющихся дефектов.

## Slide 5
Высокое качество обработки деталей позволяет значительно снизить износ поверхностей, возникновение очагов коррозии, тем самым повышая точность сборки механизмов их надежность при длительной эксплуатации.

## Slide 6
На рисунке схематично показаны параметры шероховатости, где: l— базовая длина; m — средняя линия профиля; Smi— средний шаг неровностей профиля; Si — средний шаг местных выступов профиля; Hi max — отклонение пяти наибольших максимумов профиля; Hi min — отклонение пяти наибольших минимумов профиля; hi max — расстояние от высших точек пяти наибольших максимумов до линии, параллельной средней и не пересекающей профиль; hi min — расстояние от низших точек пяти наибольших минимумов до линии, параллельной средней и не пересекающей профиль; Rmax — наибольшая высота профиля; yi — отклонения профиля от линии m; p — уровень сечения профиля; bn — длина отрезков, отсекаемых на уровне p.

## Slide 7: Основные обозначения
Шероховатость исследуемой поверхности измеряются на допустимо небольших площадях, в связи с чем базовые линии выбирают, учитывая параметр снижения влияния волнообразного состояния поверхности на изменение высотных параметров.
Неровности на большинстве поверхностей возникают по причине образующихся деформаций верхнего слоя материала при осуществляемой обработке с использованием различных технологий.
Очертания профиля получают при проведении обследования с помощью алмазной иглы, а отпечаток фиксируется на профилограмме.

## Slide 8
Основные параметры, характеризующие шероховатость поверхности имеют определенное буквенное обозначение, используемое в документации, чертежах и получаемые при проведении измерений деталей(Rz, Ra, Rmax, Sm, Si, Tp).
Для измерения неровности поверхности используют несколько определяющих параметров:
-Ra- обозначает значение исследуемого профиля с возможным отклонением (среднеарифметическим) и измеряется в мкм;
-Rz – обозначает высоту измеряемых неровностей определяемую по 10 основным точкам в мкм;
-Rmax –максимальное допустимое значение параметра по высоте.

## Slide 10
Нормативные данные также содержатся в ГОСТ 2.309-73 согласно, которому наносятся обозначения на чертежи и содержат характеристики поверхностей по установленным правилам и обязательны для всех промышленных предприятий. Необходимо также учитывать, что знаки и их форма, наносимые на чертежи должны иметь установленный размер с указанием числового значения неровности поверхности. Регламентируется высота знаков, указывается вид обработки.

## Slide 12
Знак имеет специальный код, который расшифровывается следующим образом:
-первый знак – характеризует тип обработки исследуемого материала (точение, сверление, фрезерование и т.д.);
-второй знак — обозначает, что поверхностный слой материала не подвергался обработке, а образован путем ковки, литья, прокатки;
-третий знак – показывает, что вид возможной обработки не регламентируется, но должен соответствовать Ra или Rz.

## Slide 14
В случае отсутствия знака на чертеже, поверхностный слой не подвергается специальной обработке.
На производстве используют два вида воздействия на верхний слой:
-с помощью частичного удаления верхнего слоя обрабатываемой детали;
-без удаления верхнего слоя детали.
При удалении верхнего слоя материала в основном используется специальный инструмент, предназначенный для выполнения определенных действий – сверления, фрезерования, шлифования, точения, и т.д. В ходе обработки происходит нарушение верхнего слоя материала с образованием остаточных следов от используемого инструмента.

## Slide 15: Маркировка структуры поверхности
При нанесении обозначений в рабочей документации, чертежах применяются специальные знаки для характеристики материала, которые регламентируются стандартом ГОСТ 2.309-73.

## Slide 16
Основные правила, используемые для обозначения неровности поверхности на чертежах
Основные правила, которые необходимо использовать при выполнении чертежа:
На чертеже указываются все шероховатости поверхности для используемого материала без учета используемых методов.
Нанесение значений шероховатостей осуществляется на разрезах, которые имеют размер.
Знаки наносятся на всех видах линий используемых в чертеже.
При наличии у знака полки его местоположение определяется по отношении к основной надписи.
Если изделие имеет разрыв на чертеже, то производится маркировка только одной части изображения.

## Slide 17
Если поверхностный слой требует использования обработки участков детали различного класса, то производится разделение с помощью сплошной линии.
В случае сокращения места необходимого для нанесения обозначений на чертеже возможно допустимое упрощение знаков.
При одинаковом значении шероховатости поверхности контура, значение наносится один раз.
При идентичности различных поверхностей с одинаковыми значениями шероховатости, допускается нанесение значений один раз.
Знаки, обозначающие неровности должны иметь толщину в 1.5 раза больше, чем нанесенные на изображение.

## Slide 18
Условия, обозначающие направление поверхностей должны соответствовать стандартам.
Обозначение шероховатости поверхности производится с использованием общих правил.
Обозначение шероховатости поверхности

## Slide 19
Применяемые символы
На чертеж могут наносить несколько условных обозначений для того, чтобы сообщить мастеру об особенностях обработки детали. Распространенные значки следующие:
Тип обработки не установлен – условный знак обычная галочка. Этот символ встречается крайне часто.
Обработка с удалением материала – представлен также галочкой, в центре которой есть перемычка.
При проведении обработки детали без удаления слоя материала также используется условный знак.
Для указания класса могут указываться значения Ra или Rz. К примеру, Ra является средним арифметическим показателем отклонения профиля и может иметь различное числовое значение. Rz является обозначением неровности профиля по десяти точкам. Узнать класс можно по таблице. Во время изучения чертежа таблица может использоваться для выбора метода обработки.

## Slide 21: Методы осуществления контроля
Для осуществления контроля шероховатости поверхности используются два метода:
-качественный;
-количественный.
При проведении качественного контроля проводится сравнительный анализ поверхности рабочего исследуемого и стандартного образцов путем визуального осмотра и на ощупь. Для проведения исследования выпускаются специальные наборы образцов поверхностей имеющих регламентную обработку согласно ГОСТ 9378-75. Каждый образец имеет маркировку с указанием показателя Ra и метода воздействия на поверхностный слой материала (шлифовка, точение, фрезерование т.д.).

## Slide 22
Используя визуальный осмотр можно достаточно точно дать характеристику поверхностного слоя при характеристиках-профилографа; Ra=0.6-0.8 мкм и выше.
Количественный контроль поверхности проводится с использованием приборов работающих с применением разных технологий:
-профилометра;
-профилографа;
-двойного микроскопа.

## Slide 23
При определении характеристики поверхностного слоя материала необходимо провести классификацию:
Рабочие поверхности, имеющие сопряжение с изменением местоположения в ходе осуществляемого процесса, по отношению друг к другу (механизмы двигателей, насосов и т.д.). Детали, используемые в механизмах обязательно должны обрабатываться с высокой точностью, а показатели соответствовать величинам Ra = 2.5 - 0.16 мкм,
Rz =10 - 0.8 мкм.
Установочные поверхности – детали находятся в соприкосновении, но по отношению друг к другу неподвижны. Подлежат обработке и должны соответствовать показателям Ra = 20 - 2.5 мкм,
Rz = 80 - 10 мкм.

## Slide 24
Ограничительные и соединительные поверхности – элементы служащие ограничением для работающих механизмов (корпуса приборов, станков и т.д.). Данные поверхности в зависимости от требований могут подвергаться обработке, параметры соответствуют Ra=20-2.5 мкм, Rz=80-10 мкм.
Используя данные качества поверхности, получаемые при различных методах обработки можно выстраивать технологическую цепочку, обеспечивающую наибольшую эффективность и сокращение времени обработки деталей.
Поверхности, требующие специальной обработки (детали внешних корпусов механизмов, агрегатов). Параметры шероховатости должны соответствовать Ra=5.0-1.25 мкм, Rz=20-6.3 мкм. Особо стоит отметить требования, предъявляемые к органам управления механизмов, приборов у которых показатели должны, находится на уровне Ra=0.63-0.08 мкм, Rz=3.2-0.4 мкм.

## Slide 25
Правила нанесения шероховатости поверхностей на чертежах
Обозначения шероховатости поверхностей на изображении изделия располагают на линиях контура, выносных линиях (по возможности ближе к размерной линии) или на полках линий-выносок.
Допускается при недостатке места располагать обозначения шероховатости на размерных линиях или на их продолжениях, а также разрывать выносную линию

## Slide 26
На линии невидимого контура допускается наносить обозначение шероховатости только в том случаях, когда от этой линии нанесен размер.
Обозначение шероховатости поверхности, в которых знак имеет полку, располагают относительно основной надписи чертежа

## Slide 27
Обозначения шероховатости поверхности, в которых знак не имеет полки располагают относительно основной надписи чертежа

## Slide 28
Пример обозначения шероховатости поверхности
При обозначении изделия с разрывом обозначение шероховатости наносят только на одной части изображения, по возможности ближе к месту указания размеров

## Slide 29
При указании одинаковой шероховатости для всех поверхностей изделия обозначение шероховатости помещают в правом верхнем углу чертежа и на изображении не наносят
Размеры и толщина линий знака в обозначении шероховатости, вынесенном в правый верхний угол чертежа, должны быть приблизительно в 1,5 раза больше, чем на обозначения, нанесенных на изображении.

## Slide 30
Обозначение шероховатости, одинаковой для
части поверхностей изделия, может быть помещено в правом верхнем углу чертежа вместе с условным обозначением
.

## Slide 31
Это означает, что все поверхности, на которых на изображении не нанесены обозначения шероховатости или
знак должны иметь шероховатость, указанную перед условным обозначением.
Размеры знака, взятого в скобки, должны быть одинаковыми с размерами знаков, нанесенных на изображении.

## Slide 32
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Томилова С.В. Инженерная графика. Строительство:- М.: «Академия»,2018.
Бродский А.М., Фазлулин Э.М. Практикум по Инженерной графике – М: Академия, 2018г
Бродский А.М. Инженерная графика(металлообработка)-М.: Академия, 2018г
. Боголюбов С.К Черчение - М, Машиностроение,2016г.
Чекмарев А. А., Осипов В.К. Инженерная графика. – М.: КНОРУС, 2016
ГОСТ «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД). Общие правила выполнения чертежей.
ГОСТ «Система проектной документации для строительства» (СПДС).
8 В.А.Федоренко, А.И. Шошин. Справочник по машиностроительному черчению-Л. Машиностроение,2016г
Перечень Интернет-ресурсов
1 http://www.propro.ru/graphbook/gp/geom/001/geometr_02.htm – Справочник по черчению
2 http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов