## Slide 1
Материал подготовлен кандидатом технических наук Кузьминой Ириной Викторовной
Вода и ее свойства
Практические работы, часть 1
«Новороссийский колледж строительства и экономики» (ГАПОУ КК «НКСЭ»)
МДК.03.01«Очистка и контроль качества
природных и сточных вод»

## Slide 2
Я, Кузьмина Ирина Викторовна, кандидат технических наук с большим опытом преподавания в высшей школе и НКСЭ, обобщила полезную для Вас информацию для МДК.03.01 «Очистка и контроль качества природных и сточных вод».

## Slide 3
Вернуться к содержанию
Для выхода из программы нажмите «Esc» на клавиатуре
Переход к тому действию, о котором гласит надпись, выделенная вишневым или желтым цветом
Справочная таблица
Вернемся к …
Esc
Кнопки для перемещения вперед и назад по материалу занятий
Инструкция по использованию
интерфейса

## Slide 4
Содержание
Инструкция по использованию интерфейса
Практическая работа № 1. Водородный показатель. Степень диссоциации.
Практическая работа № 2. Растворимость.
Практическая работа № 3. Произведение растворимости.
Практическая работа № 4. Концентрации растворов.
Использованные источники
Notes: 4

## Slide 5
Практическая работа № 1.
«Водородный показатель.
Степень диссоциации»

## Slide 6
Цель – Познакомиться с процессами, протекающими при электролитичес-кой диссоциации. Научиться рассчитывать степень диссоциации и водородный показатель.
Приборы и реактивы: химическая посуда, индикаторы (лакмус, фенолфталеин, метиловый оранжевый, универсаль-ный), H2SO4, НCl, NaOH, KOH, H2O.

## Slide 7
Опыт 1. В три пробирки с дистиллиро-ванной водой внесите по несколько капель растворов лакмуса, метилоранжа, фенолфтале-ина и капните на кусочек лакмусовой бумаги воду. Отметьте окраску индикаторов и определите рН.
Наблюдаемый эффект:
Фенолфталеин | Бесцветный
Метилоранж | Оранжевый
Лакмус | Фиолетовый
рН | 7

## Slide 8
Опыт 2. В три пробирки с серной (соляной) кислотой внесите по несколько капель тех же индикаторов и капните на кусочек лакмусовой бумаги кислоту. Отметьте окраску индикаторов и определите рН. Рассчитайте степень диссоциации и концентрацию кислоты.
Наблюдаемый эффект:
Фенолфталеин | Бесцветный
Метилоранж | Красный
Лакмус | Красный
рН | 4

## Slide 9
Диссоциация кислот протекает по уравне-ниям:
НCl  Н+ + Cl–
H2SO4  2Н+ + SO42–
Определяем концентрацию ионов Н+. Если рН раствора, равен 4, то:
pH = – lg[H+] = 4
[H+] = 10–4 моль/л
Концентрация НCl:
С(НCl) = С(Н+) = 10–4 моль/л = 0,0001 моль/л
Концентрация H2SO4:
С(H2SO4) = 0,5 • С(Н+) = 0,5 • 10–4 моль/л
= 0,00005 моль/л

## Slide 10
Определяем степень диссоциации кислот.
Степенью диссоциации () электролита называется доля его молекул, подвергшихся диссоциации, т. е. отношение числа молекул, распавшихся в данном растворе на ионы, к общему числу молекул электролита в растворе. Степень диссоциации увеличивается с ростом температуры и уменьшается с увеличением концентрации электролита в растворе.

## Slide 11
Константа и степень диссоциации связаны соотношением (закон разбавления Оствальда):
где с – молярная концентрация электролита, моль/л.
Если степень диссоциации значительно меньше единицы, то при приближенных вычислениях можно принять, что 1–1. Тогда выражение закона разбавления упрощается: Кдиссоц. = 2 с, откуда:

## Slide 12
Кислота | Сила кислоты | Название соли | Константа диссоциации
H2O |  |  | К1 = 1,8•10-16
H2S  сероводородная | слабая | сульфид | К1 = 6•10-8 К2 = 1•10-14
H2SO3  сернистая | слабая; неус-тойчивая | сульфит | К1 = 1,58 •10-2 К2 = 6,31•10-8
H2SO4  серная | сильная | сульфат | К1 = 1•103 К2 = 1,2 •10-2
H3PO3  фосфористая | средней силы | фосфит | К1 = 1,6 •10-3 К2 = 6,3 •10-7
H3PO4  ортофосфорная | средней силы | фосфат | К1 = 7,52•10-3 К2 = 6,31•10-8 К3 = 1,26 •10-12
HNO2 - азотистая | слабая | нитрит | (для 0,5 н) К = 4•10-4
HNO3  азотная | сильная | нитрат | К = 4,36•10
HCl  соляная (хлороводородная) | сильная | хлорид | К = 1•107
HClO4  хлорная | очень сильная | перхлорат (тетраоксо-хлорат) | К  1010

## Slide 13
Степень диссоциации НCl (Кдиссоц. = 1•10–7, С(Н+)= 10–4 моль/л ):
При С(Н+)= 10–1 моль/л  = 0,001
Степень диссоциации H2SO4 (Кдиссоц. = 1,2 •10–2, С(Н+)= 0,5 • 10–4 моль/л ):
При С(Н+)= 0,5 • 10–1 моль/л  = 0,45
Соляная и серная – это сильные кислоты –сильные электролиты, в которых происходит не только диссоциация, но и образование гидратированных ионов. Кроме того, протекают сложные процессы ион-ионного взаимодействия, поэтому для сильных электролитов используют понятие «кажущаяся» степень диссоциации. Мы убедились, что для них закон разбавления Оствальда применять нельзя.

## Slide 14
Модель ионной атмосферы (в растворах сильных электролитов)
С увеличением концентрации сильного электролита в растворе усиливается взаимодействие разноименно заряженных ионов. При достаточном приближении друг к другу они образуют ассоциаты. Ионы в них разделены слоями полярных молекул воды, окружающих каждый ион. Это сказывается на уменьшении электропроводности раствора, измеряемого приборами, т.е. создается эффект неполной диссоциации. Для учета этого эффекта введен коэффициент активности , который уменьшается с возрастанием концентрации раствора, изменяясь в пределах от 0 до 1.

## Slide 15
Кажущаяся степень диссоциации связана с изотоническим коэффициентом соотношением:
αкаж. = (i – 1) / (n – 1),
где n – количество ионов, на которые диссоциирует данный электролит;
i – изотонический (поправочный) коэффициент (для растворов солей, кислот и оснований i > 1); зависит от природы раствора и его концентрации; коэффициент i растет с разбавлением раствора.

## Slide 16
Из выше сказанного, следует, что степень диссоциации для сильных электролитов нельзя рассчитывать, используя закон разбавления Оствальда.

## Slide 17
Фенолфталеин | Малиновый
Метилоранж | Жёлтый
Лакмус | Синий
рН | 
Опыт 3. В три пробирки с гидроксидом натрия (гидроксидом калия) внесите по несколько капель тех же индикаторов и капните на кусочек лакмусовой бумаги гидроксидом. Отметьте окраску индикаторов и определите рН. Рассчитайте степень диссоциации и концентрацию гидроксида .
Наблюдаемый эффект:

## Slide 18
Диссоциация гидроксидов протекает по уравнениям:
NaOH  Na+ + OH–
KOH  K+ + OH–
Определяем концентрацию ионов OH–. Если рН раствора, равен 11, то:
pH = – lg[H+] = 11
[H+] = 10–11 моль/л
рН + рОН = 14
рОН = 14 – рН = 14 – 11 = 3
pОH = – lg[OH–] = 3
[OH–] = 10–3 моль/л
Концентрация NaOH и KOH:
С(NaOH) = С(OH–) = 10–3 моль/л = 0,001 моль/л
С(KOH) = С(OH–) = 10–3 моль/л = 0,001 моль/л

## Slide 19
Практическая работа № 2
«Растворимость»
Практическая работа № 3 «Произведение растворимости»
Цель – Познакомиться с понятиями «растворимость» и «произведение растворимости» и научиться их рассчитывать.

## Slide 20
Равновесие в гетерогенных системах, состоящих из раствора и осадка малорастворимого электролита, подчиняется закону действующих масс и характеризуется константой равновесия – произведением растворимости или константой растворимости (ПР или KS)
Произведение растворимости – величина, равная произведению равновесных активностей ионов в насыщенном растворе малорастворимого электролита в степенях, соответствующих стехиометрическим коэффициентам.
Произведение растворимости – постоянная величина при данной температуре, значения ПР приведены в справочниках.

## Slide 21
Активность ионов (а) – их кажущаяся (эффективная) концентрация в растворе, учитывающая межионные взаимодействия, при использовании которой свойства реальных растворов совпадают со свойствами идеальных.
a =  • C
где  – коэффициент активности.

## Slide 22
или
или
Ag2S  Ag2S  2Ag+ + S2–
осадок насыщенный раствор
Насыщенный раствор – раствор, находящийся в равновесии с осадком, в равновесном состоянии содержит максимально возможное количество растворенного вещества при данной температуре.
AgCl  AgCl  Ag+ + Cl –
осадок насыщенный раствор

## Slide 23
В общем виде:
где Kt – катион; An – анион

## Slide 24
В растворах малорастворимых электроли-тов концентрации ионов малы. При отсутствии в растворе других сильных электролитов активности ионов незначительно отличаются от концентрации, так как ионная сила раствора мала и коэффициенты активности близки к 1. Поэтому для расчетов можно использовать вместо активностей ионов их молярные концентрации:
;
или в общем виде
По значению ПР можно рассчитать растворимость малорастворимого электролита.

## Slide 25
Растворимостью данного вещества называется концентрация вещества в его насыщенном растворе.
Различают молярную растворимость S (моль/см3) и растворимость P (г/см3), которые связаны между собой соотношением:
P = S • M,
где М – молярная масса вещества.

## Slide 26
Факторы, влияющие на растворимость веществ:
1. Растворимость зависит от природы вещества и растворителя по принципу «подобное растворяется в подобном». Вещества с ионной и полярной ковалентной связью лучше растворяются в полярных растворителях, вещества с неполярной ковалентной связью – в неполярных растворителях.

## Slide 27
2. Растворимость веществ зависит от температуры по принципу Ле Шателье. Если вещество растворяется с поглощением тепла, при нагревании его растворимость увеличивается. При увеличении температуры равновесие процесса
NaCl(тв.)  Na+(р-р) + Cl–(р-р) – Q
смещается вправо.
И наоборот, если вещество растворяется с выделением тепла, при нагревании его растворимость уменьшается.

## Slide 28
3. В присутствии посторонних ионов растворимость увеличивается – солевой эффект. В присутствии посторонних ионов увеличивается ионная сила раствора и уменьшаются коэффициенты активности, а произведение растворимости при постоянной температуре не меняется, следовательно, увеличивается концентрация ионов растворенного вещества в растворе, то есть растворимость.
4. В присутствии одноименных ионов растворимость уменьшается.

## Slide 29
Условие образования осадка
О возможности образования и растворения осадка судят по величине произведения молярных концентраций ионов в растворе (Пс), сравнивая его с ПР.
При Пс < ПР осадок не выпадает, раствор ненасыщенный.
При Пс = ПР малорастворимый электролит образует насыщенный раствор.
При Пс > ПР происходит выпадение осадка из пересыщенного раствора.
Осаждение малорастворимых соединений общим реагентом идет дробно. Вначале осаждается менее растворимое соединение, ПР которого достигается при наименьшей концентрации осаждающего реагента, а затем другие соединения в порядке возрастания значений их ПР.

## Slide 30
Задача 1. Вычислите молярную раствори-мость сульфата свинца и его массу в 1 дм3 раствора.
Решение
1. PbSO4(тв.)  Pb2+ + SO42–;
2. ПР(PbSO4) =[Pb2+] • [SO42–];
3. [Pb2+] = [SO42–] = S моль/дм3;
4. ПР(PbSO4) = S2;
5. ПР(PbSO4) = 1,6 • 10–8;
6.
7. Р(PbSO4) = S(PbSO4) • М(PbSO4)=1,26 • 10–4 • 303 =
= 3,81 • 10–2 г/дм3.
Ответ: S(PbSO4) = 1,26 • 10–4 моль/дм3;
Р(PbSO4) = 3,81 • 10–2 г/дм3.

## Slide 31
Задача 2. Как изменится молярная растворимость иодида серебра, если к его насыщенному раствору прибавить иодид калия до концентрации 0,01 моль/дм3?
Решение
1. AgI(тв.)  Ag+ + I– ;
2. ПР(AgI) =[Ag+] • [I–];
3. [Ag+] = [I–] = S моль/дм3;
4. ПР(AgI) = S2;
5. ПР(AgI) = 8,3 • 10–17;
6.

## Slide 32
7. Рассчитаем растворимость AgI в присутствии одноименных ионов – иодид-ионов. KI – сильный электролит:
KI  K+ + I–,
поэтому [I–] = [KI] = 0,01 моль/дм3;
8. Находим изменение растворимости за счет влияния одноименных ионов:
Ответ: при введении иодид-ионов в раствор иодида серебра его растворимость уменьшается в 1,1•106 раз.

## Slide 33
Практическая работа № 4 «Концентрации растворов»
Цель – Научиться рассчитывать концентрации растворов.

## Slide 34
Способы выражения концентрации растворов
Процентная концентрация или массовая доля – показывает, какая масса растворенного вещества (р.в.) содержится в 100 граммах раствора:
m(р-ра)= V(р-ра) (р-ра)
Молярная концентрация – показывает, сколько молей растворенного вещества содержится в 1 литре (1 дм3) раствора:
, [моль/дм3 или М]

## Slide 37
Молярная концентрация эквивалента или моль-эквивалентная концентрация (нормальная концентрация или нормальность) – показывает, сколько молей эквивалентов растворенного вещества содержится в 1 литре (1 дм3 ) раствора.
Эквивалент – реальная или условная частица (молекула или ее часть), которая в данной реакции соединяется, замещает, высвобождает один ион водорода или каким-то другим образом равноценна одному иону водорода в кислотно-основных реакциях, или одному электрону в окислительно-восстановительных реакциях.
[моль-экв/дм3; моль/дм3 или н.]

## Slide 38
[моль-экв/дм3; моль/дм3 или н.]
где fэкв – фактор эквивалентности – число, определяющее, какая часть молекулы эквивалентна одному иону Н+ в кислотно-основных реакциях (взаимодействует с одним ионом Н+) или одному электрону в окислительно-восстановительных реакциях.
Фактор эквивалентности кислоты равен единице, деленной на число прореагировавших ионов Н+:
например, fэкв(HCl) = 1,

## Slide 39
Фактор эквивалентности основания:
например, fэкв(NaOH)=1,
Фактор эквивалентности соли и оксида:
например,

## Slide 40
В окислительно-восстановительных реак-циях фактор эквивалентности окислителя и восстановителя равен единице, деленной на число принятых или отданных электронов.
Молярная масса эквивалента (эквивалентная масса) – масса одного моль-эквивалента, например:

## Slide 41
Закон эквивалентов: вещества взаимодейст-вуют в эквивалентных количествах или массы веществ, вступивших в реакцию, пропорцио-нальны их эквивалентным массам.
Для реакции
H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O
или

## Slide 42
Титр (массовая концентрация) – показывает, какая масса растворенного вещества содержится в единице объема раствора:
[г/дм3 , г/см3, мг/см3].
Моляльная концентрация – показывает, сколько молей растворенного вещества содержится в 1 килограмме растворителя (эта концентрация не зависит от температуры):

## Slide 43
Задача 1. Сколько граммов 30 % (по массе) раствора NaCl надо добавить к 300 г воды, чтобы получить 10 % раствор соли?
Дано | Решение
1(NaCl) = 30 % | Массовая доля () – отношение количества граммов растворенного вещества к массе раствора.
2(NaCl) = 10 % | 
m(H2O) = 300 г | 
m1(NaCl) =? | 

## Slide 44
m2(р-ра) = m1(р-ра) + m(H2O) = m + 300
30m = 10m + 3000
20m = 3000
m = 150.
Ответ: чтобы получить 10 % раствор соли, необходимо взять 150 г 30 % (по массе) раствора NaCl.

## Slide 45
Задача 2. Какой объем 6 М раствора НСl нужно взять для приготовления 25 мл 2,5 М раствора НСl.
Дано | Решение
C1(НСl) = 6 М | (НСl) = C2(НСl)  V2(р-р) = = 2,5  25  10–3 = 0,0625 моль
C2(НСl) = 2,5 М | 
V2(р-р) = 25 мл | 
V1(р-р) =? | 
Ответ: для приготовления 25 мл 2,5 М раствора НСl нужно взять 10,42 мл 6 М раствора НСl.

## Slide 46
Задача 3. Поваренную соль массой 5 г растворили в 45 г воды. Определите массовую долю (%) соли в растворе.
Дано: | Решение
m(NaCl) = 5 г | 1. Определим общую массу полученного раствора: m(раствора) = m(NаСl) + m(Н2O); m(раствора) = 5 г + 45 г = 50 г.
m(Н2O) = 45 г | 
Найти: (NаСl) = ? | 
NаСl
Определение массовой доли растворённого вещества

## Slide 47
2. Вычислим массовую долю (%) соли в растворе:
Ответ: (NаСl) = 10 %.

## Slide 48
Если из раствора удалить часть воды (выпариванием, испарением) или, наоборот, к раствору добавить воду, то изменятся только масса и объём раствора, а масса растворённого вещества в растворе останется неизменной (задача 4).
Если в раствор добавить растворённое вещество или из раствора удалить часть растворённого вещества в виде осадка (при охлаждении), то изменится как масса раствора, так и масса растворённого вещества в растворе (задача 5).

## Slide 49
Задача 4. Из раствора массой 500 г с массовой долей нитрата калия 10 % выпариванием удалили 300 г воды. Определите массовую долю (%) соли в оставшемся растворе.
Дано: | Решение
m1(раствора)= =500 г | 1. Определим массу раствора после выпаривания (масса раствора изменилась за счёт удаления части воды): m2(раствора) = m1(раствора) – –m(Н2O); m2(раствора) = 500 г – 300 г = =200 г.
1(KNO3) = 10 % | 
m(Н2O) = 300 г | 
Найти: 2(KNO3) = ? | 
KNO3

## Slide 50
2. Найдём массу соли в исходном растворе:
3. Определим массовую долю соли в оставшемся растворе (масса соли в растворе не изменилась):
Ответ: 2(KNO3) = 25 %.
Отсюда следует:

## Slide 51
Задача 5. В растворе массой 200 г с массовой долей хлорида кальция 2 % растворили 20 г хлорида кальция. Определите массовую долю (%) хлорида кальция в полученном растворе.
Дано: | Решение
m1(раствора) = 200г | 1. Находим массу хлорида кальция в исходном растворе m1(СаСl2): m1(СаСl2) = = 1(СаСl2) • m1(раствора); m1(СаСl2) = 0,02 • 200 г = 4 г.
1(СаСl2)=2% (0,02) | 
m(СаСl2) = 20 г | 
Найти: 2(СаСl2) = ? | 
СаСl2

## Slide 52
2. Определяем массу хлорида кальция (она изменилась) в полученном растворе m2(СаСl2):
m2(СаСl2) = m1(СаСl2) + m(СаСl2);
m2(СаСl2) = 4 г + 20 г = 24 г.
3. Находим массу полученного раствора (масса раствора также изменилась за счёт добавления хлорида кальция):
m2(раствора) = m1(раствора) + m(СаСl2);
m2(раствора) = 200 г + 20 г = 220 г.
4. Определяем массовую долю соли в полученном растворе:
Ответ: 2(СаСl2) = 0,11, или 11 %.

## Slide 53
Задача 6. Вычислите массы сахара и воды, необходимых для приготовления 1 кг раствора с массовой долей сахара, равной 0,1.
Определение масс вещества и воды, необходимых для приготовления заданной массы раствора
Дано: | Решение
m(раствора) = =1 кг = 1000 г | 1. Определяем массу сахара. Из формулы следует: m(сахара) = = (сахара) • m(раствора); m(сахара) = 0,1 • 1000 г = 100 г .
(сахара) = 0,1 | 
Найти: m(сахара) = ? m(Н2O) = ? | 

## Slide 54
2. Находим массу воды. Из формулы
m(раствора) = m(Н2O) + m(сахара)
следует:
m(Н2O) = m(раствора) – m(сахара);
m(Н2O) = 1000 г – 100 г = 900 г .
Ответ: m(сахара) = 100 г; m(Н2O) = 900 г .

## Slide 55
Если исходное вещество находится в растворе, то при решении задач добавляется ещё одно действие: определение массы вещества в растворе по его массовой доле.
Задача 7. К раствору объёмом 200 см3 с массовой долей гидроксида калия 16 % и плотностью 1,14 г/см3 прилили раствор сульфата меди (II). Определите массу образовавшегося гидроксида меди (II).
+
Сu(ОН)2

## Slide 56
Дано: | Решение
V(раствора) = =200 см3 | 1. Находим массу гидроксида калия в растворе: m(KOH) = (KОН) • V • ; m(KOH) = 0,16 • 200 см3 • 1,14 г/см3 = 36,5 г. 2. Вычисляем количество вещества гидроксида калия:
(KОН) = 16 % (0,16) | 
 = 1,14 г/см3 | 
Найти: m(Сu(ОН)2) = ? | 

## Slide 57
0,65 моль 2KOH 2 моль | + СuSO4 = | х моль Сu(ОН)2↓ 1 моль | + K2SO4
3. Дальше расчёты производим, как обычно, по уравнению реакции:
Устанавливаем соотношение количества вещества гидроксидов калия и меди (II) и находим количество вещества гидроксида меди (II):
отсюда

## Slide 58
4. Вычисляем массу образовавшегося гидроксида меди (II):
m(Сu(ОН)2) = (Сu(ОН)2) • М(Сu(ОН)2);
m(Сu(ОН)2) = 0,325 моль • 98 г/моль = 32,2 г.
Ответ: m(Сu(ОН)2) = 32,2 г .
Сu(ОН)2

## Slide 60
Алексеев Л.С. Контроль качества воды: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014.– 154 с. – (Среднее профессиональное образова-ние)
Аксенов В.И. Химия воды. Аналитическое обеспечение лабораторного практикума [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Аксенов В.И., Ушакова Л.И., Ничкова И.И. – Электрон. текстовые данные. – Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. – 137 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87898.html. – ЭБС «IPRbooks»
Аналитическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ О.Б. Кукина [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2019. – 161 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87269.html. – ЭБС «IPRbooks»
Использованные источники

## Slide 61
Химия воды [Электронный ресурс]: методические указания/ – Электрон. текстовые данные. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 36 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74356.html. – ЭБС «IPRbooks»
Другов Ю.С. Анализ загрязненной воды [Электронный ресурс]: практическое руководство/ Другов Ю.С., Родин А.А. – Электрон. текстовые данные. – Москва: Лаборатория знаний, 2020. – 680 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26060.html. – ЭБС «IPRbooks»
Использованные источники

## Slide 62
Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 448 с.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М., 2017.
Габриелян О.С., Остроумов И. Г., Остроумова Е. Е. и др. Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М., 2017.
Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М., 2016.
Использованные источники

## Slide 63
Новошннский И. И., Новошинская Н. С. Химия: учебник для 10(11) класса общеобразователь-ных учреждений/И. И. Новошинский, Н. С. Новошинская. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. (ФГОС. Инновационная школа).
Алексеев Л.С. Контроль качества воды: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014.– 154 с. – (Среднее профессиональное образова-ние)
Саенко О.Е. Аналитическая химия: учебник для средних специальных учебных заведений / О.Е. Саенко – Ростов н/Д.: Феникс, 2014.– 288 с. – (Среднее профессиональное образование)
В. Д. Валова (Копылова), Е. И. Паршина. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. Практикум. – М.: Дашков и Ко, 2012.– 200 с. – (Учебное издание для бакалавров)
Т.И. Хаханина, Н.Г. Никитина. Аналитическая химия и практикум: учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2015.– 278 с. – (Учебное издание для бакалавров)
Использованные источники