## Slide 1: Тема: Гидродинамика. Уравнение Бернулли

## Slide 2
Механическую энергию потока жидкости можно представить в виде
Е = Епот + Екин
Е –полная энергия потока,Н·м
Епот –потенциальная энергия, Н·м
Екин –кинетическая энергия, Н·м
Механическая энергия потока жидкости

## Slide 3
Различают:
- потенциальную энергию положения Епол жидкости;
- потенциальную энергию давления Едавл жидкости.
Следовательно механическая энергия потока жидкости равна
Е = Екин + Епол + Едавл

## Slide 4
Потенциальная энергия положения определяется по формуле
Епол = mg·Z =GZ
Где mg =G– вес жидкости,Н
Z – расстояние от центра тяжести рассматриваемого сечения до плоскости отсчета,м

## Slide 5
Потенциальная энергия давления
Eдав = mgp/ = GP/γ
Где mg =G – вес жидкости,Н
P – давление, Па

## Slide 6
Кинетическая энергия жидкости
Екин =
Величина называется так же скоростным напором.

## Slide 7
В гидравлике принято относить механическую энергию потока жидкости к единице веса объема (удельному весу) и называть ее удельной энергией жидкости, обозначая буквой е
е = Е/G,м
E – полная энергия потока жидкости,Н·м
G- вес единицы объема жидкости,Н

## Slide 8
Тогда
е = епол +едавл +екин
где епол – удельная энергия положения,м
едавл – удельная энергия давления,м
екин – удельная кинетическая энергия,м

## Slide 9
В гидравлике вместо термина «удельная энергия» «е» часто употребляют термин «напор», который обозначают буквой «Н», м водяного столба.
Заменяют также выражения:
Удельная потенциальная энергия - пьезометрический напор и гидродинамический напор
Удельная кинетическая энергия – скоростной напор.

## Slide 10
Напор – это мера механической энергии, принадлежащей единице веса жидкости.

## Slide 11: Уравнение Бернулли для идеальной жидкости

## Slide 13
Уравнение Даниила Бернулли, полученное в 1738 г., является фундаментальным уравнением гидродинамики. Оно дает связь между давлением P, средней скоростью υ и пьезометрической высотой z в различных сечениях потока и выражает закон сохранения энергии движущейся жидкости. С помощью этого уравнения решается большой круг задач.

## Slide 14
Рассмотрим трубопровод переменного диаметра, расположенный в пространстве под углом β

## Slide 15
Выберем на участке трубопровода два сечения: сечение 1-1 и сечение 2-2. Вверх по трубопроводу от первого сечения ко второму движется жидкость, расход которой равен Q.

## Slide 16
Для двух произвольных сечений 1-1 и 2-2 потока идеальной жидкости уравнение Бернулли( с учетом уравнения для удельной энергии жидкости) имеет следующий вид:

## Slide 17
Так как сечения 1-1 и 2-2 взяты произвольно, то полученное уравнение можно переписать иначе:

## Slide 18
сумма трех членов уравнения Бернулли для любого сечения потока идеальной жидкости есть величина постоянная.

## Slide 19
В этом случае уравнение Бернулли можно прочитать так:
сумма геометрической, пьезометрической и скоростной высоты для идеальной жидкости есть величина постоянная.

## Slide 20: Уравнение Бернулли для реальной жидкости

## Slide 21
Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости несколько отличается от уравнения

## Slide 22
Уравнение Бернулли для реальной жидкости будет иметь вид:

## Slide 23
Таким образом, уровень первоначальной энергии, которой обладает жидкость в первом сечении, для второго сечения будет складываться из четырех составляющих: геометрической высоты, пьезометрической высоты, скоростной высоты и потерянного напора между сечениями 1-1 и 2-2.

## Slide 24
Потерянная высота
складывается из линейных потерь, вызванных силой трения между слоями жидкости, и потерь, вызванных местными сопротивлениями (изменениями конфигурации потока)
= hлин + hмест

## Slide 25
3 Геометрический и энергетический смысл уравнения Бернулли

## Slide 26
С энергетической точки зрения каждый член уравнения представляет собой определенные виды энергии:
z1 и z2 - удельные энергии положения, характеризующие потенциальную энергию в сечениях 1-1 и 2-2;
- удельные энергии давления, характеризующие потенциальную энергию давления в тех же сечениях;
- удельные кинетические энергии в тех же сечениях.

## Slide 27
Уравнение Бернулли можно истолковать и чисто геометрически. Каждый член уравнения имеет линейную размерность, м. Можно заметить, что:
- z1 и z2 - геометрические высоты сечений 1-1 и 2-2 над плоскостью сравнения;
-
- пьезометрические высоты; м
- скоростные высоты в указанных сечениях, м

## Slide 28
В этом случае уравнение Бернулли можно прочитать так:
сумма геометрической, пьезометрической и скоростной высоты для идеальной жидкости есть величина постоянная.

## Slide 29
4 Уравнение Бернулли для газов

## Slide 30
Рассмотрим поток газа, проходящий по трубопроводу переменного сечения. В первом сечении приведённое полное давление равно pпр.п1. При прохождении по трубе часть pпр.п1 необратимо потеряется из-за проявления сил внутреннего трения газа и во втором сечении энергетическая характеристика уменьшится до pпр.п2 на величину потерь давления Dpпот.
P пр.п1 = p пр.п2+ D pпот ,

## Slide 31
Уравнение Бeрнýлли в традиционной записи получим, если в последнем равенстве раскроем значения приведённых полных давлений pпр.п1 и pпр.п2

## Slide 32
Энергетический смысл уравнения Бeрнýлли для газа заключается в том, что оно отражает закон сохранения энергии, а геометрический не рассматривается, так как величины в нём выражаются в единицах давления (Па), а не напора (м).

## Slide 33
Потери давления Dpпот отражают потерю полной энергии потока при движении газа. Например, чем длиннее воздуховод, меньше его проходное сечение, шероховатее его стенки, тем больше будут потери давления Dpпот в системе вентиляции, что может ухудшить удаление несвежего воздуха из помещений.
Движение газа происходит только при наличии разности приведённых полных давлений Dpпр = p пр.п1 – p пр.п2 от бóльшего давления p пр.п1 к меньшему pпр.п2. Например, так работает естественная вентиляция для удаления воздуха из помещений зданий.