## Slide 1: Единичный и агрегатный методы ремонта
Преподаватель: А.П. Щербакова

## Slide 2: План
Единичный метод ремонта
Агрегатный метод ремонта
Обезличенный метод ремонта
Сравнение Единичного и Агрегатного методов.

## Slide 3: Единичный метод ремонта
Единичный метод - ремонта характерен тем, что ремонтируемое оборудование разбирается, а узлы и детали, за исключением заменяемых, не обезличиваются, а остаются принадлежностью данного агрегата и при сборке устанавливаются на прежние места.

## Slide 4: Агрегатный метод ремонта
Агрегатный метод - является наиболее прогрессивной формой организации ремонта. В этом случае ремонт осуществляется путем замены изношенных агрегатов заранее отремонтированными.

## Slide 5
Для ремонта применяют агрегатный метод, так как он является наиболее прогрессивным. Многие узлы и детали ремонтируемого оборудования являются взаимозаменяемыми. Эти детали обезличиваются, а это является основным условием данного метода.
Демонтированные узлы и агрегаты ремонтируются на специальных производственных участках отделения. Оборотный фонд каждого вида оборудования состоит из двух частей: технологического запаса и переходящего фонда. Технологический запас необходим, так как потребность в готовом оборудовании при сборке его на вагоне превышает сроки восстановительного ремонта снятого оборудования.

## Slide 6
Агрегатный метод дает возможность, не ожидая окончания ремонта демонтированного с вагона оборудования, производить монтаж исправного оборудования на вагон, что сокращает простой вагонов в ремонте и способствует росту производительности труда.

## Slide 7: Обезличенный метод
Обезличенный метод - состоит в том, что после разборки все узлы и детали ремонтируются обезличенно в ремонтных цехах, а на сборку поступают отремонтированные детали. Такой метод применим в условиях полной взаимозаменяемости деталей, которые должны ремонтироваться под определенные ремонтные размеры.

## Slide 8: Сравнение Агрегатного и Единичного методов
В единичном методе ремонта детали не обезличиваются и возвращаются на свое место только после ремонта
При агрегатном методе детали и поступают на ремонт, на их место устанавливаются такие же детали, но уже отремонтированные.
В обезличенном методе ремонта, детали обезличиваются и поступают на ремонт, на их место устанавливаются уже отремонтированные. Но только при условии взаимозаменяемости деталей

## Slide 9: КОНЕЦ
Спасибо за внимание