## Slide 1: Лекция –конспект урока Тема: Совершенствование методов прогнозирования и мониторинга По дисциплине «Сейсмостойкое строительство» специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Цели: Ознакомиться с современными методами прогнозирования и мониторинга землетрясения Задача: Поэтапное изучение раздела «Сейсмическая опасность и современные методы ее оценки» Разработал преподаватель Гамзина И.В.

## Slide 2: План: Введение 1. Область применения 2. Сейсмическое районирование 3. Регистрация землетрясений – полевые наблюдения 4. Прогноз времени землетрясений 5. Регистрация землетрясений и обработка данных Вопросы для самоконтроля Литература

## Slide 3: Введение
Сейсмический мониторинг территории — это комплекс работ, направленный на регистрацию, обработку и анализ сейсмических сигналов естественного и техногенного происхождения. Это анализ на базе высокотехнологичных решений в области аппаратно-программного обеспечения, методов регистрации движения грунта и способов обработки зафиксированной информации. Качественная интерпретация результата позволяет наиболее эффективно реагировать на возможные риски, связанные с последствиями от сейсмических воздействий.

## Slide 4: 1. Область применения
Защита населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением сильных землетрясений.
Эксплуатация месторождений углеводородов (континентальных, шельфовых, арктических).
Эксплуатация водохранилищ и термальных источников.
Изучение региональной или локальной сейсмической активности данной территории или локального участка (например, района АЭС, ГЭС, рудников, шахт, открытых карьеров, выборе мест захоронения токсических отходов и т.д.).
В научных целях - для изучения внутреннего строения Земли, физических свойств вещества недр, картирование магматических тел, геотермальных ресурсов и залежей гидрокарбонатов.

## Slide 5: 2. Сейсмическое районирование
Сейсмическое районирование — деление территории на районы с разной степенью интенсивности ожидаемых землетрясений. Данные сейсмического районирования используются при проектировании и строительстве сейсмостойких сооружений и решении других практических задач на сейсмически опасной территории. Для составления карт сейсмического районирования используются исторические данные и инструментальные наблюдения за землетрясениями, геолого-тектонические и геофизические карты, данные о движениях блоков земной коры.

## Slide 7
Общая схема организации сейсмологических наблюдений

## Slide 8
Сейсмостанция

## Slide 9: 3. Регистрация землетрясений – полевые наблюдения
Вид наблюдения | Характер наблюдения | Расстояние между станциями
Рекогносцировочные | Общий характер микросейсмического фона, помех регистрируемых в определенном районе, для выявления общих черт глубинного строения региона | 20-30 км
Региональные | Для выявления структур, отмеченных при рекогносцировочных наблюдениях | 5-10км
Детальные | Детализация структур и очагов землетрясений, выявленных на региональном этапе | 0,5-5 км

## Slide 10
Сейсморазведка

## Slide 11: 4. Прогноз времени землетрясений
Существует 3 вида прогноза времени землетрясений:
Долгосрочный – охватывает промежутки в годы;
Среднесрочный – месяцы;
Краткосрочный – от нескольких дней до минут.
Надежность прогноза обусловливается использованием максимального количества предвестников землетрясений.

## Slide 12
Регистрация местного землетрясения
Регистрация далекого землетрясения

## Slide 13: Предвестники землетрясений
Группа | Основные регистрируемые параметры | Способ регистрации
Геофизические | Наклоны и деформации земной поверхности, уровень моря, тепловой поток и т.д. | Лазерная геодезическая съемка, глубинное сейсмическое зондирование, сейсморазведка, ИК съемка и др.
Гидродинамические | Дебит нефтяных, водных, газовых скважин, уровень подземных вод. | Измерение дебитов, давления.
Геохимические | Концентрация Rn, O2, F, Ar, He, CO2 | Радиометрия, спектрометрия, хроматография, измерения в ионизационной камере
Биологические | Поведение людей и животных, цвет и интенсивность растительности. | Анкетирование, наблюдение.

## Slide 14
Принцип работы сейсмографа

## Slide 15: 5. Регистрация землетрясений и обработка данных
1. Гипоцентральное расстояние
2. Кажущийся угол выхода сейсмического луча
3. Глубина очага
4. Магнитуда землетрясения

## Slide 16: Использование данных
Для решения геолого-геофизических задач. Изучение регионального глубинного строения земной коры и верхней мантии, построения рельефа, а также для выделения зон возможных разломов
Сейсмическая томография – построение трехмерной модели земной коры, в основном применяется в тектонически молодых регионах;
Оценка напряженного состояния геологической среды;
Сейсмическое районирование;
Для производства информационных сообщений (срочных уведомлений, оперативных сводок, бюллетеней, каталогов, отчетов).

## Slide 17
Сейсмическая томография

## Slide 18: Вопросы для самоконтроля 1. Назовите современные методы прогнозирования землетрясений 2. Пути развития мониторинга сейсмичности 3. Что определяет сейсмическое районирование? Литература: 1. Мустакимов В.Р. Проектирование сейсмостойких зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мустакимов В.Р.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2022.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73315.html.— ЭБС «IPRbooks» 2. Вартанян Г.С. Геодинамические катастрофы и их прогноз (эндодренаж Земли, деформации, сейсмичность) [Электронный ресурс]/ Вартанян Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Геоинформмарк, 2021.— 260 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47606.html.— ЭБС «IPRbooks»