## Slide 1: Зубчатые передачи

## Slide 2: Цель: Развивать внимание и активизировать познавательную активность учащихся. Изучение устройства и принцип работы зубчатой передачи

## Slide 3: Передачи и их элементы
Механизм- система подвижно соединенных между собой тел (звеньев), совершающих под действием приложенных сил определенные целесообразные движения.
Машина – механизм с согласованно работающими частями, осуществляющий определенные движения для преобразования энергии, материалов или информации.
Вращательное движение- движение, при котором все точки тела, двигаясь в параллельных плоскостях, описывают окружности с центрами на одной прямой, перпендикулярной к плоскости, называемой осью вращения.
Передаточное отношение (передаточное число)- отношение числа зубьев колеса z2 к числу зубьев шестерни z1.
Вал – деталь машины, вращающаяся в опорах (подшипниках), предназначенная для передачи крутящих моментов от одной детали к другой.

## Slide 4: Передачи и их элементы
Ось- деталь машины, поддерживающая вращающиеся части машины (колеса).
Отличается от вала тем, что не передает крутящего момента.
Цапфа – часть вала или оси, опирающаяся на подшипник.
Зубчатое зацепление- кинематическая пара, образованная зубчатыми колесами, зубья которых при последовательном соприкосновении между собой передают заданное движение от одного колеса к другому.
Зубчатое колесо – деталь зубчатой передачи в виде диска с зубьями, входящими в зацепление с зубьями другого колеса.
Ведущее зубчатое колесо – зубчатое колесо передачи, которое сообщает движение парному колесу.
Ведомое зубчатое колесо – колесо, которому сообщает движение парное зубчатое колесо.

## Slide 5: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДАЧАХ
Для передачи вращательного движение с одного вала на другой, преобразования вращательного движения в поступательное и изменения частоты вращения применяют зубчатые передачи, основными деталями которых являются различные зубчатые колеса и рейки.
Зубчатое колесо, сидящее на передающем вращение валу, называют ведущим, а на получающем вращение- ведомым. Меньшее из двух колес сопряженной пары называют шестерней, а большее – колесом. При одинаковом числе зубьев шестерней называют ведущее колесо, а колесо- ведомое.
Для передачи вращательного движения между видами, оси которых расположены параллельно, применяют цилиндрические передачи; если оси валов пересекаются, используют конические передачи.

## Slide 6: а) Фрикционная передача б) Конические фрикционные катки в) ременная передача г) цепная передача д) зубчатая передача е) зубчатая передача с внутренним зацеплением зубьев ж) реечная передача з) конические зубчатые колеса и) червячная передача к) храповый механизм
ПЕРЕДАЧИ

## Slide 7: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Slide 8: Основные параметры зубчатых колес

## Slide 9: Элементы зубчатого колеса

## Slide 10: ЭЛЕМЕНТЫ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
Зубчатые колеса можно мысленно подразделить на два элемента. Зубчатый венец состоит из всех зубьев колеса, расположенных между поверхностью вершин и поверхностью впадин зубьев. Тело колеса ограничивается поверхностью впадин.
Делительными окружностями называют соприкасающиеся окружности пары зубчатых колес, катящиеся одна по другой без скольжения. Эти окружности, находясь в зацеплении, являются сопряженными.На чертеже делительные окружности проводят штрихпунктирной линией, а диаметр их обозначают буквой d.
Расстояние между одноименными профильными поверхностями соседних зубьев, измеренное в миллиметрах по дуге делительной окружности, называют шагом зацепления.

## Slide 11
Конструктивные разновидности зубчатых колес
Конструктивные формы и размеры зубчатого колеса зависят от нагрузок, действующих на его зубья, требований технологии их изготовления, удобства монтажа и эксплуатации, уменьшения массы зубчатых колес.
Зубчатые колеса изготавливают штамповкой, прокаткой, отливкой и сваркой.

## Slide 12: Конструктивные особенности
Цилиндрическое зубчатое колесо малого диаметра имеет форму сплошного диска с отверстием для установки на вал.
При несколько большем диаметре колеса, для облегчения его конструкции, выполняются массивными только обод и ступица с отверстием для вала. Остальная часть колеса представляет собой тонкий диск с отверстиями или без отверстий. Диск может выполняться с ребрами жесткости.
Если диаметр колеса достаточно велик, диск заменяют несколькими спицами, соединяющими обод со ступицей. Форма спиц может быть различной. Форма поперечного сечения спиц тоже различна: круглая, овальная, прямоугольная, двутавровая, крестообразная.
Колеса большего диаметра для удобства монтажа и упрощения технологии изготовления иногда выполняют разъемными из двух половин, скрепляемых болтами.
Зубья колес могут быть прямыми, косыми, шевронными и криволинейными.
Общие термины, определения и обозначения элементов зубчатых передач установлены ГОСТ 16530-83

## Slide 13: Виды передач

## Slide 14: Цилиндрическая зубчатая передача Рабочий чертеж

## Slide 15
1.Постоянство передаточного отношения i.
2.Надежность и долговечность работы.
3.Компактность.
4.Большой диапазон передаваемых скоростей.
5.Небольшое давление на валы.
6.Высокий КПД.
7.Простота обслуживания.
Достоинства зубчатых передач:

## Slide 16: Недостатки зубчатых передач:
1.Необходимость высокой точности изготовления и монтажа.
2.Шум при работе со значительными скоростями.
3.Невозможность бесступенчатого регулирования передаточного отношения i.

## Slide 17: Изображение цилиндрической зубчатой передачи Начальные окружности двух зацепляющих колес - это воображаемые окружности двух гладких цилиндрических катков, которые при вращении колес перекатываются друг по другу без скольжения (межосевое расстояние начальных окружностей)

## Slide 18: ВИДЫ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

## Slide 19: Определение модуля и числа зубьев

## Slide 20: Геометрические характеристики зубчатых колес

## Slide 21
Построение профиля зуба

## Slide 22: Классификация зубчатых передач
Классификация конструкций зубчатых преобразователей группирует передачи по трем признакам:
Зубчатые передачи, применяемые в механических системах, разнообразны. Они используются как для понижения, так и для повышения угловой скорости.
По виду зацепления зубьев. В технических устройствах применяются передачи с внешним, с внутренним и с реечным зацеплением.
Передачи с внешним зацеплением применяются для преобразования вращательного движения с изменением направления движения. Передаточное отношение колеблется в пределах –0,1i –10.Внутреннее зацепление применяется в том случае, если требуется преобразовывать вращательное движение с сохранением направления.

## Slide 23
По сравнению с внешним зацеплением передача имеет меньшие габаритные размеры, бóльший коэффициент перекрытия и повышенную прочность, но более cложна в изготовлении. Реечное зацепление применяется при преобразовании вращательного движения в поступательное и обратно.

## Slide 24
2. По взаимному расположению осей валов различают передачи цилиндрическими колесами с параллельными осями валов, коническими колесами с пересекающимися осями ,колесами со скрещивающимися осями . Передачи c коническими колесами обладают меньшим передаточным отношением (1/6 i6), более сложны в изготовлении и эксплуатации, имеют дополнительные осевые нагрузки. Винтовые колеса работают с повышенным скольжением, быстрее изнашиваются, имеют малую нагрузочную способность. Эти передачи могут обеспечивать различные передаточные отношения при одинаковых диаметрах колес.

## Slide 25
Изображение зубчатых зацеплений
а) цилиндрическая передача
б) коническая передача
в) червячная передача

## Slide 26: Условные обозначения