## Slide 1: МДК 01.01 «Проектирований зданий и сооружений» специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» группа СЗ-22 Тема: Пиломатериалы и древесные материалы
Преподаватель
Гамзина И.В.

## Slide 2: План:
1.Класификация пиломатериалов
2.Элементы пиломатериалов
3. Древесные материалы

## Slide 3: Подготовка лесоматериалов к распилу
Подготовка может включать:
очистку лесоматериалов от кроны и окорку;
транспортировку к лесопильной раме;
первичную сушку лесоматериалов

## Slide 4: Получение пиломатериалов
Пиломатериалы получают на лесопильных рамах

## Slide 5: Получение пиломатериалов
Пиломатериалы получают на ленточнопильных станках

## Slide 6: Пиломатериалы -
это стволы деревьев распиленные вдоль на части

## Slide 7
Распиловка древесины

## Slide 8: Пластина –
бревно распиленное вдоль пополам

## Slide 9: Четвертина –
бревно распиленное вдоль на четыре части

## Slide 10: Брус двухкантный-
бревно опиленное с двух сторон
100

## Slide 11: Горбыль(обапол) -
пиломатериал, имеющий внутреннюю пропиленную, а наружную непропиленную пласть.

## Slide 12: Брус четырёхкантный-
100
100
пиломатериал опиленный с четырёх сторон толщиной и шириной более 100мм.

## Slide 13: Бруски-
пиломатериал толщиной менее 100мм. и шириной менее двойной толщины

## Slide 14: Доски –
пиломатериал толщиной до 100мм. и шириной более двойной толщины

## Slide 15: Пиломатериалы
Доски
Обрезные
Необрезные

## Slide 16: Доска необрезная-
пиломатериал кромки которого сохранили природное состояние

## Slide 17
Элементы пиломатериалов
Пласть
Торец
Кромка
Рёбра

## Slide 18: Элементы пиломатериалов
Пласть –широкая плоскость пиломатериала
Кромка – узкая плоскость пиломатериала
Торец – поперечная(торцевая) плоскость пиломатериала
Ребро – линия пересечения двух плоскостей

## Slide 19
Фанера
ДСП
ДВП
Древесные материалы
ОСП

## Slide 20: Фанера –
материал получаемый путём наклеивания друг на друга трёх(или более) тонких листов древесины – шпона.

## Slide 21: Шпон -
древесный материал, получаемый путём срезания (лущения)слоя древесины острым ножом при вращении бревна

## Slide 22: Отходы от производства пиломатериалов
Отходы производства - опилки и стружку применяют для получения плит:
древесноволокнистых(ДВП)
древесностружечных (ДСП)
ориентированно стружечная плита(ОСП)

## Slide 23: ОСП-ориентированно- стружечная плита
англ. oriented strand board,OSB)
Стружка в слоях плиты имеет ориентацию: в наружных продольную, во внутренних — поперечную.

## Slide 24: ДСП –древесностружечные плиты
Получают путём прессования и склеивания измельчённой древесины

## Slide 25: ДВП – древесноволокнистые плиты
Прессуют в виде листов из пропаренной и измельчённой древесной массы

## Slide 26
Вопросы для самоконтроля:
1. Классификация пиломатериалов
2.Элементы пиломатериалов
3. Древесные материалы
Литература:
К. Н Попов., М. Б. Каддо. Строительные материалы и изделия. М.: Высшая школа. 2014 г.
Г. А. Айрапетов. Строительные материалы. Ростов н/Д: Феникс, 2012
В.М. Вдовин. Конструкции из дерева и пластмасс. Ростов-на-Дону: Феникс. 2015
www.domovest.ru/usadba/stat-u2.html
fb.ru/article/256951/osnovnyie-vidyi-pilomateriala-harakteristiki