## Slide 1
« Вертикальная планировка территорий»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Новороссийский колледж строительства и экономики»
(ГАПОУ КК «НКСЭ»)

## Slide 2
Рассмотрим значение вертикальной планировки в градостроительстве, виды топографических съемок, на основании которых решается эта задача.

## Slide 3
Одной из основных проблем, с которой сталкиваются в градостроительстве, является отсутствие достоверной комплексной информации о современном состоянии и использовании территорий.
Позволяют упорядочить информацию о территории города и объектах градостроительной среды, поступающую от различных служб - геодезических, земельных, инженерных, современные географические информационные системы (ГИС) . Это достигается путем привязки разносторонней информации к единой пространственной модели города в виде цифровых карт.
ГИС - компьютерная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку и визуализацию всех видов географически привязанной информации.
Задачи и назначение системы ГИС показаны на рисунке 1.

## Slide 5
Одним из принципов организации пространственной информации является послойный принцип, суть которого заключается в том, что многообразная информация о территории организуется в виде серии тематических слоев, отвечающих конкретным задачам. Каждый слой может содержать информацию, относящуюся только к одной или нескольким темам. тематические слои в ГИС являются определенными типами цифровых картографических моделей, построенными на основе объединения пространственных объектов, имеющих общие свойства или функциональные признаки. Послойный метод пространственной информации представлен на рисунке 3.

## Slide 6
Основные способы вертикальной съемки местности:
тахеометрическую съемку;
- наземное лазерное сканирование;
-нивелирная съемка местности;
- нивелирование по квадратам;
- метод красных отметок и метод проектных горизонталей.

## Slide 7
При проектировании конструкции различных объектов часто возникает необходимость в вертикальной съемке участка. Наиболее распространенным способом является нивелирование по квадратам
Для этого на участке разбивается сеть квадратов со стороной от 200 до 10 метров в зависимости от масштаба съемки и рельефа участка

## Slide 8
Быстрое развитие вычислительной техники и появление автоматических чертежных приборов привели к необходимости быстрой обработки большого потока информации.
В связи с этим появилась необходимость представления и хранения информации в цифровом виде, соответствующим требованиям научно- технического прогресса.
Пример цифровой модели местности показан на рисунке 5

## Slide 10
Рассмотрим способ нивелирования по квадратам. Стороны квадратов принимались равными 20 метрам. Результаты съемки показаны на абрисе нивелирования по квадратам.

## Slide 11
Для выполнения вертикальной планировки участка была произведена вертикальная съемка местности методом нивелирования по квадратам. Абрис нивелирования по квадратам показан на рисунке 18

## Slide 13
По результатам съемки через горизонт инструмента было произведено вычисление отметок вершин квадратов.
Номера точек | Отсчет по рейке, bi | Отметка точки Нi | Номера точек | Отсчет по рейке, bi | Отметка точки Нi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 0,11 | 50,50 | 19 | 2,04 | 48,60
2 | 0,61 | 50,00 | 20 | 1,86 | 48,75
3 | 0,90 | 49,69 | 21 | 1,73 | 48.88
4 | 0,91 | 49,70 | 22 | 1,71 | 48,90
5 | 1,00 | 49,61 | 23 | 1,62 | 48,99
6 | 1.21 | 49,40 | 24 | 1,56 | 49,05
7 | 1,49 | 49,12 | 25 | 1,79 | 48,82
8 | 1,42 | 49,19 | 26 | 1,97 | 48,64
9 | 1,39 | 49,22 | 27 | 1,87 | 48,84
10 | 1,37 | 49,24 | 28 | 2,12 | 48,49
11 | 1,13 | 49,48 | 29 | 2,23 | 48.38
12 | 1,09 | 49,52 | 30 | 2,22 | 48,39
13 | 1,22 | 49,39 | 31 | 2,54 | 48,07
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
14 | 1,26 | 49,35 | 32 | 2,44 | 48,17
15 | 1,24 | 49,37 | 33 | 2,36 | 48,25
16 | 1,41 | 49,20 | 34 | 2,25 | 48,36
17 | 1,63 | 48,98 | 35 | 2,16 | 48,45
18 | 1,67 | 48,94 | 36 | 1,91 | 48,70

## Slide 14
Вычисленные отметки вершин квадратов наносятся на план участка масштаба 1:500.
План участка составлен на формате А3. Вычерчивание горизонталей произведено с высотой сечения рельефа 0,5 метров методом интерполирования.
План участка в горизонталях представлен в приложении А

## Slide 15
Приложение А

## Slide 16
Далее вычисляются условные высоты и проектная высота площадки выбранного участка. Они наносятся на схему квадратов.

## Slide 17
Следующим этапом является расчет расстояний до точки нулевых работ
Номера вершин | Рабочая высота аi | Рабочая высота аi-1 | ¦ аі-1¦ + ¦ аі ¦ | Расстояние L1 | Расстояние L2 | Контроль d=20,00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
13-24 | 0,33 | 0,01 | 0,34 | 19,41 | 0,59 | 20,00
13-14 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 5,00 | 15,00 | 20,00
11-14 | 0,03 | 0,10 | 0,13 | 4,61 | 15,39 | 20,00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11-10 | 0,14 | 0,10 | 0,24 | 11,67 | 8,33 | 20,00
3-10 | 0,31 | 0,14 | 0,45 | 13,78 | 6,22 | 
4-9 | 0,32 | 0,16 | 0,48 | 13,33 | 6,67 | 20,00

## Slide 18
Результаты вычисления рабочих высот наносятся на картограмму земляных работ в масштабе 1:500. Проводится линия нулевых работ которая разделяет зоны выемки и насыпи грунта.
Картограмма земляных работ представлена в приложении Б

## Slide 19
Заключительным этапом работы является расчет объемов земляных работ выполняемых из расчета баланса земляных работ
Номер фигуры | Площадь фигуры, | Средняя рабочая высота | Срезка (+) | Насыпь (-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 400,00 | 0,49 | 196,00 | 
2 | 83,30 | 0,24 | 19,99 | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
3 | 140,88 | 0,21 | 29,58 | 
4 | 137,80 | 0,31 | 42,72 | 
5 | 36,29 | - 0,05 |  | 1,81
6 | 133,30 | 0,21 | 27,99 | 
7 | 119,25 | 0,10 | 11,92 | 
8 | 65,03 | - 0,05 |  | 3,25
9 | 62,20 | - 0,10 |  | 6,22
10 | 400,00 | - 0,12 |  | 48,00
11 | 116,70 | - 0,05 |  | 5,84
12 | 172,50 | 0,00 |  | 0,00
13 | 46,70 | 0,01 |  | 0,47
14 | 64,10 | 0,03 | 1,92 | 
15 | 153,90 | 0,08 | 12,31 | 
16 | 161,52 | 0,05 | 8,08 | 
17 | 34,58 | - 0,01 |  | 0,35
18 | 50,00 | 0,05 | 2,50 | 
19 | 150,00 | - 0,14 |  | 21,00
20 | 55,00 | - 0,13 |  | 7,15
21 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 
22 | 193,00 | - 0,24 |  | 46,32
23 | 400,00 | - 0,23 |  | 92,00
24 | 400,00 | - 0,29 |  | 116,00
Сумма |  |  | 353,01 | 348,12

## Slide 20
При вычислениях должен соблюдаться общий контроль. По условию проектирования это равенство объемов выемок и насыпи. Их расхождение не должно превышать двух процентов от общего объема земляных работ. Предельная величина расхождения составляет 14 м3. В нашем случае оно не превышает 4,89 м3. Обработка результатов вертикальной планировки участка произведена правильно.

## Slide 21: Спасибо за внимание