## Slide 1: Классификация проекций по характеру искажений.
Преподаватель : яковленко с.и.

## Slide 2: пЛАН урока:
1. Введение
2. Поверхность эллипсоида;
3. Виды проекций:
равноугольная,
равновеликая,
равнопромежуточная;
4. Литература.

## Slide 3: 1. Введение
Картографическая проекция — математически определенный способ отображения поверхности эллипсоида на плоскости — устанавливает аналитическую зависимость (соответствие) между географическими (или иными) координатами точек земного эллипсоида и прямоугольными (или иными) координатами тех же точек на плоскости. Эта зависимость может быть выражена двумя уравнениями вида:
x= F1( B, L), y=F2( B, L);
называемыми уравнениями картографических проекций.

## Slide 4
Они позволяют вычислять прямоугольные координаты х, у изображаемой точки по географическим координатам В и L. Необходимо лишь, чтобы каждая точка В, L эллипсоида изображалась на плоскости однозначно соответствующей точкой X, Y и чтобы изображение было непрерывным.
Рис. 1. Эллипс искажений и его элементы.

## Slide 5: 2. Поверхность эллипсоида
Поверхность эллипсоида (или шара) нельзя развернуть на плоскости подобно поверхности конуса или цилиндра. Поэтому непрерывность и однозначность изображения достигаются как бы за счет неравномерного растяжения (или сжатия), т. е. деформации поверхности эллипсоида при совмещении ее с плоскостью.
Отсюда следует, что масштаб плоского изображения не может быть постоянным. Для наглядного представления о величине и характере деформаций, свойственных определенной проекции, рассматривают, как изображаются на плоскости бесконечно малые окружности, взятые в разных точках на поверхности эллипсоида.

## Slide 6
В теории картографических проекций доказывается, что бесконечно малая окружность на поверхности эллипсоида в общем случае изображается на плоскости эллипсом, называемым эллипсом искажений. Это означает, что масштаб изображения зависит не только от положения точки, но может изменяться в данной точке с переменой направления.
Различают главный масштаб, равный масштабу модели земного эллипсоида, уменьшенного в заданном отношении для изображения на плоскости, и прочие масштабы, называемые частными.

## Slide 7
Частный масштаб определяется как отношение бесконечно малого отрезка do на карте (на плоскости) к соответствующему ему отрезку на поверхности эллипсоида.
Обозначим величину этого отрезка в главном масштабе через ds. Отношение этих величин, обозначаемое через μ, и соответствующее отношение частного масштаба к главному характеризуют искажение длин:
μ=d0/ds;
В любой точке на поверхности эллипсоида имеются два взаимно перпендикулярных направления (называемые главными), которые в проекции также изображаются взаимно перпендикулярными линиями, совпадающими с большой и малыми осями эллипса искажений (рис. 1). Очевидно, в эллипсе искажений наибольший масштаб совпадает с направлением большой оси эллипса, а наименьший — с направлением малой оси.

## Slide 8
Наряду с искажениями длин различают искажения площадей и углов. За искажение площади в некоторой точке карты принимают отношение площади эллипса искажений dP' к площади dP соответствующего бесконечно малого круга на эллипсоиде, обозначаемое через р:
P=dP'/dP;
Искажением угла называют разность между углом, образованным двумя лиииями на эллипсоиде, и изображением этого угла на карте. Величина искажения углов в данной точке характеризуется наибольшим значением этой разности ω.
Проекций, совершенно лишенных искажений длин, не существует. Такие проекции сохраняли бы подобие и пропорциональность всех частей земной поверхности, что может иметь место только на модели эллипсоида. Вместе с тем есть проекции, свободные от искажения углов или от искажения площадей.

## Slide 9: 3. Виды проекций
Проекции, которые передают величину углов без искажения, называют равноугольными (рис. 2). В каждой точке равноугольной проекции масштаб одинаков во всех направлениях (эллипс искажений превращается в окружность), но масштаб, в общем, меняется от точки к точке (что видно по изменению размеров окружностей — эллипсов искажений).
Равновеликие проекции сохраняют площади (эллипсы искажений везде имеют одинаковую площадь), но сильно нарушают подобие фигур (вытянутость эллипсов искажений различна) (рис. 3).

## Slide 10
Рис. 2. Равноугольная проекция.

## Slide 11
Рис. 3. Равновеликая проекция.

## Slide 12
Существует множество проекций, которые не являются ни равноугольными, ни равновеликими,— их называют произвольными. Но нет и не может быть проекции, которая была бы одновременно равноугольной и равновеликой. Вообще говоря, чем больше искажения углов, тем меньше искажения площадей, и наоборот. Среди произвольных проекций выделяют равнопромежуточные, в которых масштаб по одному из главных направлений — постоянная величина. Такова картографическая сетка на рис. 4, сохраняющая главный масштаб по меридианам. По своим свойствам произвольные проекции лежат между равноугольными и равновеликими. Характер искажений, присущий проекции (равноугольная, равновеликая, равнопромежуточная), отмечается в ее названии.

## Slide 13
Рис. 4. Равнопромежуточная проекция.

## Slide 14: 4. Литература
https://www.booksite.ru/fulltext/salishev/text.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/38479/1/Kartografia%20kurs%20lekcij%20Zmojdiak.pdf
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/120101/6%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/120101%20%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%202009.pdf